## Slide 1
电工电子技术
●5.1电气控制识图基本知识

## Slide 2
5.1电气控制识图基本知识
本节任务
掌握读图的方法和步骤
理解电工用图的分类及其作用
会进行简单电气控制图的识读

## Slide 3
一、电工用图的分类及其作用
电工用图 |  |  | 概 念 | 作 用 | 图中内容
电气控制图 | 原理图 |  | 是用国家统一规定的图形符号、文字符号和线条联接来表明各个电器的连接关系和电路工作原理的示意图。 | 是分析电气控制原理、绘制及识读电气控制接线图和电器元件位置图的主要依据 | 电气控制线路中所包含的电器元件、设备、线路的组成及连接关系
 | 施工图 | 平面布置图 | 是根据电器元件在控制板上的实际安装位置，采用简化的外形符号（如方形等）而绘制的一种简图。 | 主要用于电器元件的布置和安装 | 项目代号、端子号、导线号、导线类型、导线截面等
 |  | 接线图 | 是用来表明电器设备或线路连接关系的简图。 | 是安装接线、线路检查和线路维修的主要依据 | 电气线路中所含元器件及其排列位置，各元器件之间的接线关系

## Slide 4
一、电工用图的分类及其作用
L11
L21
L31
QF
FU
SB
KMM
KMM
PE
M
3～～M
U
VM
WM
U1
W1M
W1M
0
1
2
电气原理图
电气原理图是用国家统一规定的图形符号和文字符号，表示各个电器元件的连接关系和电气控制线路的工作原理的图形。
电气原理图结构简单、层次分明便于阅读和分析电路的工作原理。

## Slide 5
一、电工用图的分类及其作用
电器元件布置图
电器元件布置图主要用来表明在控制盘或控制柜中电器元件的实际安装位置。图中的各电器的代号应与电气原理图和电器清单上元器件代号相同。

## Slide 6
一、电工用图的分类及其作用
电气接线图用来表明电气控制线路中所有电器的实际位置，标出各电器之间的接线关系和接线去向。
接线图主要用于安装电器设备和电器元件时进行配线。
接线图根据表达对象和用途不同，可以分为单元接线图、互连接线图和端子接线图。
单元接线图表示单元内部的连接关系，不包括单元之间的外部连接，应根据位置图布置各个电器元件，根据电器位置布置最合理，连接导线最经济的原则绘制。
2
L1
L3
PE
L2
U
V
W
FU
M
1
2
SB
U11
V1
1
0
U1
L2
V1
W1
QFD
L1
L3
1
U1
V1
W1
U
V
W
KM
0
2
3～进线
电气接线图

## Slide 7
一、电工用图的分类及其作用
电气控制图是电气工程技术的通用语言。
为了便于信息交流与沟通，在电气控制线路中，各种电器元件的图形符号和文字符号必须统一，即符合国家强制执行的国家标准。我国颁布了GB 4728-84《电气图用图形符号》、GB 6988-87《电气制图》及GB 7159-87《电气技术中的文字符号制订通则》，GB5226-85《机床电气设备通用技术条件》，GB/T6988-1997《电气技术用文件的编制》等。

## Slide 8
二、读图的方法和步骤
电路和电气设备的设计、安装、调试与维修都要有相应的电气线路图作为依据或参考。电气线路图是根据国家标准的图形符号和文字符号，按照规定的画法绘制出的图纸。
1．电气线路图中常用的图形符号和文字符号
（1）基本文字符号
基本文字符号又分单字母文字符号和双字母文字符号两种。单字母符号是按拉丁字母顺序将各种电气设备、装置和元器件划分为23类，每一大类电器用一个专用单字母符号表示，如“K”表示继电器、接触器类，“R”表示电阻器类。当单字母符号不能满足要求而需要将大类进一步划分、以便更为详尽地表述某一种电气设备、装置和元器件时采用双字母符号。双字母符号由一个表示种类的单字母符号与另一个字母组成，组合形式为单字母符号在前、另一个字母在后，如“F”表示保护器件类，“FU”表示熔断器，“FR”表示热继电器。

## Slide 9
二、读图的方法和步骤
辅助文字符号用来表示电气设备、装置、元器件及线路的功能、状态和特征，如“DC”表示直流，“AC”表示交流。
辅助文字符号也可放在表示类别的单字母符号后面组成双字母符号，如“KT”表示时间继电器等。
辅助文字符号也可单独使用，如“ON”表示接通，“N”表示中性线等。
（2）辅助文字符号

## Slide 10
二、读图的方法和步骤
2．电气原理图的绘制和阅读方法
（1）原理图一般由主电路、控制电路和辅助电路三部分组成。
主电路就是从电源到电动机绕组的大电流通过的路径；
控制电路是指控制主电路工作状态的电路；
辅助电路包括照明电路、信号电路及保护电路等。
  信号电路是指显示主电路工作状态的电路；
  照明电路是指实现机械设备局部照明的电路；
  保护电路是实现对电动机的各种保护。

## Slide 11
二、读图的方法和步骤
1）电气原理图包括主电路和辅助电路两部分
主电路
控制电路
辅助电路

## Slide 12
二、读图的方法和步骤
主电路
主电路是从电源到电动机的大电流通过的路径，一般从电源开始，经过电源引入的刀开关（或组合开关）、熔断器、接触器的主触点、热继电器的热元件到电动机

## Slide 13
二、读图的方法和步骤
辅助电路包括控制电路、信号回路、保护电路和照明电路。辅助电路中经过的电流比较小，一般不超过5A。
控制电路一般由熔断器、主令电器（如按钮）、接触器的线圈及辅助触点、继电器线圈和触点、热继电器的常闭触点、保护电器的触点等组成。
信号回路主要由接触器的辅助触点、继电器的触点和信号灯等组成
控制电路 辅助回路

## Slide 14
二、读图的方法和步骤
（2）原理图中，所有的电器元件都采用国家标准规定的图形符号和文字符号来表示。属于同一电器的线圈和触点，都要用同一文字符号表示。当使用相同类型电器时，可在文字符号后加注阿拉伯数字序号来区分，例如两个接触器KM1、KM2表示，或用KMF、KMR表示。
（3）原理图中，同一电器的不同部件，常常不绘在一起，而是绘在它们各自完成作用的地方。例如接触器的主触点通常绘在主电路中，而吸引线圈和辅助触点则绘在控制电路中，但它们都用KM表示。
（4）原理图中，所有电器触点都按没有通电或没有外力作用时的常态绘出。
（5）原理图中，在表达清楚的前提下，尽量减少线条，尽量避免交叉线的出现。
（6）原理图中，无论是主电路还是辅助电路，各电气元件一般应按动作顺序从上到下，从左到右依次排列，可水平或垂直布置。
（7）为了查线方便。在原理图中两条以上导线的电气连接处要打一圆点，且每个接点要标一个编号，编号的原则是：靠近左边电源线的用单数标注，靠近右边电源线的用双数标注，通常都是以电器的线圈或电阻作为单、双数的分界线，故电器的线圈或电阻应尽量放在各行的—边（左边或右边）。