## Slide 1
电工电子技术
●三相异步电动机的行程控制

## Slide 2
5.5三相异步电动机的行程控制
本节任务
掌握读图的方法和步骤
掌握行程控制电路的工作原理
会进行电气控制图的识读与分析

## Slide 3
三相异步电动机的行程控制
问题与思考
1.实际工作中，有时要求工作机械持续进行自动往复循环运动，这能用电气控制来实现吗？
2.请应用三相异步电动机正反转的电气控制思路，尝试设计能满足电动机自动往复循环运动的电气控制方案，要求画出电气原理图和安装接线图。
提示
1.电动机正转、反转的切换信号由哪个设备发出？
2.正、反转切换信号怎样传递到电动机？

## Slide 4
行程开关是工作台自动往复循环运动中的关键设备。
行程开关SQ1、SQ2、SQ3、SQ4安装在床身的两端。
SQ1、SQ2安装在内侧，SQ3、SQ4安装在外侧。
SQ3、SQ4作限位保护。
当SQ1或SQ2失灵时， 由安装在其后的SQ3或SQ4及时切断电动机电源，使电动机停转，工作台停止运动。
由SQ1、SQ2控制电动机的正反转，带动工作台自动往返。
一、行程开关的应用

## Slide 5
1）按下正转起动按钮SB2，电动机正转，工作台右行前进。
2）撞块碰到SQ2时，电动机反转使工作台左行后退。
3）撞块碰到SQ1时，电动机再次正转，工作台又右行前进。
4）如此自动往复循环运动，直到按下停止按钮SB1为止。
5）若起初按下的是反转起动按钮SB3，电动机先反转带工作台左行再正转带工作台右行，仍能自动往复循环运动。
6）工作台正在向某方向运动时，按下相反方向的起动按钮，电动机就会带动工作台向相反反向运动。
一、行程开关的应用
机床工作台自动往复循环运动的电气控制要求：

## Slide 6
电气互锁
限位保护
FU作短路保护
FR作长期过载保护
起动按钮与接触器配合作欠压失压保护
SQ3和SQ4作限位保护
1、电气原理图
二、三相异步电动机的行程控制

## Slide 7
二、三相异步电动机的行程控制
想一想：自动往返控制和正反转控制有何区别与联系？

## Slide 8
二、三相异步电动机的行程控制
2、动作过程
先合上电源开关QS
按下按钮SB1→KM1线圈得电→
KM1辅助常闭触头断开→切断KM2线圈电路
KM1主触头闭合→电动机接入正序电
KM1辅助常开触头闭合→电气自锁
→电动机M起动连续正转
KM2辅助常闭触头断开→切断KM1线圈电路
KM2主触头闭合→电动机接入反序电
KM2辅助常开触头闭合→电气自锁
→带动工作台前进→当工作台运行到SQ2位置时→撞块压下SQ2→
SQ2常闭触点断开
SQ2常开触点闭合
→KM1线圈断电
→KM1触点复位（KM1动合触点闭合）→ KM2线圈得电
→电动机M反转→拖动工作台后退→当撞块又压下SQ1时→KM2断电→KM1又得电动作→电动机M正转→带动工作台前进，循环往复。

## Slide 9
按下停车按钮SB2/ SB1 ，KM1或KM2接触器断电释放，电动机停止转动，工作台停止。
SQ3、SQ4为极限位置保护的限位开关，防止SQ1或SQ2失灵时，工作台超出运动的允许位置而产生事故。
二、三相异步电动机的行程控制

## Slide 10
三、识图与作图
分析如下接线示意图，判断图中电动机能实现何种控制，并画出对应的电气原理图。
电
动
机
运
行
到
位
，
自
动
回
程
。

## Slide 11
三、识图与作图
对应电气原理图：