## Slide 1
电工电子技术
8.1逻辑门电路的分析与测试

## Slide 2
8.1逻辑门电路的分析与测试
本节任务
能够利用逻辑代数定律进行逻辑化简
理解逻辑代数的基本知识
掌握逻辑门电路的基本知识，了解集成门电路的产品，能够识别与测试TTL门电路

## Slide 3
一、逻辑代数的基本知识
1. 模拟信号和数字信号
电子电路中的信号可以分为模拟信号和数字信号两类。
模拟信号：时间连续、数值也连续的信号。
数字信号：时间和数值均是离散的信号。例如，电子表的秒信号、生产流水线上记录零件个数的计数信号等。这些信号的变化发生在一系列离散的瞬间，其值也是离散的。
数字信号只有两个离散值，常用数字 0 和 1 来表示，这里的 0 和 1 没有大小之分，只代表两种对立的状态，称为逻辑 0 和逻辑 1。

## Slide 4
一、逻辑代数的基本知识
2. 逻辑代数的基本概念和其他常用逻辑运算
逻辑代数又称布尔代数，是按一定逻辑规律进行运算的代数，它和普通代数一样有自变量和因变量。自变量可用字母 A，B，C，…来表示，但是只有两种取值，即 0 和 1。这里的 0 和 1 不代表数量的大小，而是表示两种对立的逻辑状态。
逻辑代数有“与”“或”“非”三种基本运算，对应的门电路有“与”门、“或”门、“非”门，门电路是一种具有多个输入端和一个输出端的开关电路，称为逻辑门电路。门电路是数字电路的基本单元。

## Slide 5
一、逻辑代数的基本知识
①与运算。与运算是指只有当决定一件事情的条件全部具备之后，这件事情才会发生。我们把这种因果关系称为与逻辑。
与运算的逻辑表达式为：
L=A·B
与逻辑运算

## Slide 6
一、逻辑代数的基本知识
②或运算。或运算是指当决定一件事情的几个条件中，只要有一个或一个以上条件具备，这件事情就会发生。我们把这种因果关系称为或逻辑。
或运算的逻辑表达式为：
L=A+B
或逻辑运算

## Slide 7
一、逻辑代数的基本知识
③非运算。非运算是指某事情发生与否，仅取决于一个条件，而且是对该条件的否定。即条件具备时事情不发生，条件不具备时事情才发生。
非运算的逻辑表达式为：
非逻辑运算

## Slide 8
一、逻辑代数的基本知识
④与非。与非是由与运算和非运算组合而成。
与非运算的逻辑表达式为：
与非逻辑运算

## Slide 9
一、逻辑代数的基本知识
⑤或非。或非是由或运算和非运算组合而成。
或非运算的逻辑表达式为：
或非逻辑运算

## Slide 10
一、逻辑代数的基本知识
⑥与或非。把两个与逻辑、一个或逻辑和一个非逻辑组合在一起，就构成了一个基本的与或非逻辑，可实现简单的与或非逻辑运算。
与或非运算的逻辑表达式为：
与或非逻辑运算

## Slide 11
一、逻辑代数的基本知识
⑦异或。异或是指当两个变量取值相同时，逻辑函数值为 0；当两个变量取值不同时，逻辑函数值为 1。
异或运算的逻辑表达式为：
异或逻辑运算
二、逻辑代数定律与逻辑化简

## Slide 12
二、逻辑代数定律与逻辑化简
1. 逻辑代数运算规则和基本定律
（1）逻辑代数运算规则
（2）逻辑代数的交换律、结合律和分配律

## Slide 13
二、逻辑代数定律与逻辑化简
1. 逻辑代数运算规则和基本定律
（3）逻辑代数的吸收律
（4）逻辑代数的摩根定律

## Slide 14
二、逻辑代数定律与逻辑化简
2. 公式化减法

## Slide 15
二、逻辑代数定律与逻辑化简
3.卡诺图化减法
（1）逻辑函数的最小项与真值表
每一个逻辑函数所表达的逻辑关系都可由与其对应的一张真值表加以描述，逻辑真值表通常包含逻辑变量的全部取值组合。取0值的变量称为反变量，取1值的变量称为原变量。这种包含全部变量的乘积项称做变量的“最小项”，用mn表示，在某一个最小项中每个变量只能以原变量或反变量的形式出现一次。
例如：A、B两个变量的最小项有 、 、 和 ，共4个（即22个）。同理，三变量的最小项有23个，四变量的最小项有24个。以此类推，n个变量的最小项有2n个。

## Slide 16
二、逻辑代数定律与逻辑化简
3.卡诺图化减法
（2）卡诺图的制作
将函数自变量的组合看成是函数的坐标，则在真值表中，坐标是按一维方式排列的。如果将函数的坐标分成两组，按行和列两个方向排列（其中两坐标按循环码，次序是（00，01，11，10），称为卡诺图。图8-9（a）（b）（c）所示的是二变量卡诺图、三变量卡诺图和四变量卡诺图。
图8-9 二、三、四变量卡诺图

## Slide 17
三、逻辑门电路的基本知识
1.TTL 与非门的基本结构及工作原理
（1）TTL 与非门的基本结构
逻辑门的输入级和输出级都是由晶体管构成，并实现与非功能，所以称为晶体管 - 晶体管逻辑与非门，简称 TTL与非门。图 8-15 是典型 TTL 与非门电路，它由三部分组成：输入级由多发射极管 T1 和电阻 R1 组成，完成与逻辑功能；中间级由 T2、R2、R3 组成，其作用是将输入级送来的信号分成两个相位相反的信号来驱动 T3 和 T5 管；输出级由T3、T4、T5、R4 和 R5 组 成， 其 中 T5 为反相管，T3、T4 组成的复合管是 T5 的有源负载，完成逻辑上的“非”。由于中间级提供了两个相位相反的信号，使 T4、T5 总处于一管导通而另一管截止的工作状态。这种形式的输出电路称为“推拉式输出”电路。
图 8-15 典型 TTL 与非门电路

## Slide 18
三、逻辑门电路的基本知识
1.TTL 与非门的基本结构及工作原理
（2）TTL 与非门的工作原理
①当输入端有低电平时（UiL=0.3 V）。
在图 8-15 所示电路中，如输入信号 A 为低电平，即 UA=0.3 V，UB=UC=3.6 V（A=0，B=C=1），则对应于 A 端的 T1 管的发射结导通，T1 管基极电压 UB1 被钳位在 UB1=UA+UbeA=0.3+0.7=1 V。该电压不足以使 T1 管集电结，T2 及 T5 管导通，所以 T2 及 T5 管截止，T3、T4 管导通。由于 T2 管截止，UC2 约为 5 V。此 时，输出电压 Uo 为 Uo=UoH ≈ UC2-Ube3-Ube4=5-0.7-0.7=3.6 V，即输入有低电平时，输出为高电平。

## Slide 19
三、逻辑门电路的基本知识
1.TTL 与非门的基本结构及工作原理
（2）TTL 与非门的工作原理
②当输入端全为高电平时（UiH=3.6 V）。
假如，输入信号 A=B=C=1，即：UA=UB=UC=3.6 V，T1管的基极电位升高，使T2 及T5管导通，这时T1管的基极电压被钳位在 Ub1=Ubc1+Ube2+Ube5=0.7+0.7+0.7=2.1（V） 于是 T1 的三个发射结均反偏截止，电源 UCC 经过 R1、T1 的集电结向 T2、T5 提供基流，使 T2、T5 管饱和，输出电压 Uo=UoL=UCES5=0.3 V，故输入全为高电平时，输出为低电平。根据以上分析，该电路的逻辑功能为当输入有低电平时，输出为高电平；当输入全为高电平时，输出为低电平，可见其满足与非门的逻辑功能，是一个与非门。即: Y= ABC