## Slide 1
电工电子技术
8.2组合逻辑电路的分析与测试

## Slide 2
8.2组合逻辑电路的分析与测试
本节任务
掌握组合逻辑电路的分析、设计方法
掌握数制及其转换的基本知识
理解加法器、编码器及译码器的工作原理

## Slide 3
一、数制及其转换的基本知识
（一）数制
1.十进制
基本数码0、1、2、3、…、9，权为10i，任意十进制数用(R)10或十进制数后加英文字母D表示。十进制的任意数可以按权展开为：
2.二进制
基本数码0、1，权为2i，任意二进制数用(R)2或二进制数后加英文字母B表示。二进制的任意数其按权展开式为：

## Slide 4
一、数制及其转换的基本知识
常用进位计数制表示方法

## Slide 5
一、数制及其转换的基本知识
3.不同数制之间的相互转换
（1）二进制转换成十进制
例 8-8 将二进制数 10011.101 转换成十进制数。
解：将每一位二进制数乘以位权，然后相加，可得
（10011.101）B=1×24 +0×23 +0×22 +1×21 +1×20 +1×2-1 +0×2-2 +1×2-3=（19.625）D
（2）十进制转换成二进制
通常采用“除2取余法，商为零止，余数倒排列”。
例8-9 将十进制数23转换成二进制数。
解： 根据“除2取余”法的原理，按如下步骤转换:
十进制小数转换成二进制小数，采用“乘以 2 顺向取整法”，即把给定的十进制小数不断乘以 2，取乘积的整数部分作为二进制小数的最高位，然后把乘积小数部分再乘以2，取乘积的整数部分，得到二进制小数的第二位，如此不断重复，得到二进制小数的其他位。
（23）D=（10111）B

## Slide 6
一、数制及其转换的基本知识
3.不同数制之间的相互转换
（3）二进制转换成十六进制
将整数部分从低位向高位每四位用一个等值的十六进制数来替换，最后不足四位时在高位补 0 凑满四位；小数部分从高位向低位每四位用一个等值的十六进制数来替换，最后不足四位时在低位补 0 凑满四位。
例 8-10 将二进制数 1001101.100111 转换成十六进制数。
解：（1001101.100111）B=（01001101.10011100）B=（4 D.9 C）H
同理，若将二进制数转换为八进制数，可将二进制数分为 3 位一组，再将每组的 3 位二进制数转换成一位 8 进制即可。
（4）十六进制转换成二进制
由于每位十六进制数对应于 4 位二进制数，因此，十六进制数转换成二进制数，只要将每一位数变成 4 位二进制数，按位的高低依次排列即可。
例 8-11 将十六进制数 6 E.3 A5 转换成二进制数。
解：（6 E.3 A5）H=（1101110.001110100101）B

## Slide 7
一、数制及其转换的基本知识
3.不同数制之间的相互转换
（5）十六进制转换成十进制
可由按权相加法将十六进制数转换为十进制数。
例 8-12 将十六进制数 7 A.58 转换成十进制数。
解：（7 A.58）H=7×161+10×160+5×16-1+8×16-2 =112+10+0.312 5+0.031 25=（122.343 75）D
4. 几种常见的编码
由于数字系统是以二值数字逻辑为基础的，因此数字系统中的信息（包括数值、文字、控制命令等）都是用一定位数的二进制码表示的，这个二进制码称为编码。
二进制编码方式有多种，二--十进制码，又称 BCD 码，是其中一种常用的码。
BCD 码用二进制代码来表示十进制的 0 ～ 9 十个数。

## Slide 8
二、组合逻辑电路的分析、设计方法
1. 组合逻辑电路分析方法
①组合逻辑电路的特点。
组合逻辑电路是数字电路中最简单的一类逻辑电路，特点是功能上无记忆、结构上无反馈。
即电路任一时刻的输出状态只决定于该时刻各输入状态的组合，而与电路的原状态无关。
②组合逻辑电路的分析方法。
对组合逻辑电路的分析，就是根据给定的电路，确定其逻辑功能。
对于比较简单的组合逻辑电路，通过列写逻辑函数式或真值表及化简等过程，即可确定其逻辑功能。
对于较复杂的电路，则要搭接实验电路，测试输出与输入变量之间的逻辑关系，方可分析出其逻辑功能。

## Slide 9
二、组合逻辑电路的分析、设计方法
2. 组合逻辑电路设计方法
①根据设计要求建立该逻辑函数的真值表。
②由真值表写出逻辑表达式 。
③化简逻辑式为最简 。
④画出逻辑图。
三人表决电路

## Slide 10
三、加法器
1. 半加器
半加器是只考虑两个加数本身，不考虑来自低位进位的逻辑电路。设计一位二进制半加器，输入变量有两个，分别为加数 A 和被加数 B；输出也有两个，分别为和数 S 和进位 C。
半加器真值表
半加器逻辑表达式
半加器逻辑图和逻辑符号

## Slide 11
三、加法器
2. 全加器
全加器是完成两个二进制数 Ai 和 Bi 及相邻低位的进位 Ci-1 相加的逻辑电路。设计一
个全加器，其中，Ai 和 Bi 分别是被加数和加数，Ci-1 为相邻低位的进位，Si 为本位的和，
Ci 为本位的进位。
全加器真值表
全加器逻辑表达式
全加器逻辑图和逻辑符号

## Slide 12
四、编码器
所谓编码就是将特定含义的输入信号（文字、数字、符号等）转换成二进制代码的
过程。实现编码操作的数字电路称为编码器。按照被编码信号的不同特点和要求，编码器
可分为二进制编码器、二 - 十进制编码器和优先编码器。
1. 二进制编码器
若输入信号的个数 N 与输出变量的位数 n 满足 N= 2n，此电路称为二进制编码器。
特点：任何时刻只允许输入一个有效信号，不允许同时出现两个或两个以上的有效信号，即输入是一组有约束（互相排斥）的变量。
4-2 线编码器真值表
4-2 线编码器逻辑表达式及电路图
Y0= I1+I3
Y1= I2+I3

## Slide 13
四、编码器
2. 二 - 十进制编码器
二 - 十进制编码器是指用四位二进制代码表示一位十进制数的编码电路，也称 10 线４线编码器。最常见的是 8421BCD 编码器，如下图 所示。其中，输入信号 I0 ～ I9 代表 0 ～ 9 共 10 个十进制信号，输出信号 Y0 ～ Y3 为相应二进制代码。
8421BCD编码器真值表
8421BCD编码器编码器逻辑表达式及电路图

## Slide 14
五、译码器
1. 二进制译码器（变量译码器）
二进制译码器有 n 个输入端（即 n 位二进制码）， 2n 个输出线。常用的有：TTL 系列
中的 54/74 HC138、54/74 LS138；CMOS 系列中的 54/74 HC138、54/74 HCT138 等。
74LS138逻辑功能表
74LS138译码器能译出三个输入变量的全部状态。设置了 E1、E2A 和 E2B 三个使能输入端，当 E1 为 1 且 E2A 和 E2B 均为 0 时，译码器处于工作状态，否则译码器不工作。