## Slide 1
电工电子技术
8.3时序逻辑电路模型的建立

## Slide 2
8.3时序逻辑电路模型的建立
本节任务
掌握基本RS触发器、JK触发器、D、T触发器的工作原理
了解时序逻辑电路的特点
掌握计数器、寄存器的工作原理

## Slide 3
一、时序逻辑电路的特点
时序逻辑电路：是指任意时刻的输出信号不仅取决于当时的输入信号，而且还取决
于电路原来的状态。
时序逻辑电路的特点：
1.电路包含组合电路和触发器电路，其中触发器电路作为记忆单元是必不可少的；
2.输出信号通过触发器电路反馈到输入端，与输入信号一起共同决定组合电路的输出。 常见时序逻辑电路：触发器、计数器、数据寄存器、移位寄存器
时序逻辑电路的结构框图

## Slide 4
二、触发器的基本知识
触发器是一种能存储一位二进制信息的双稳态存储单元，它有两个基本性质。
①有两个能自行保持的稳定状态，即“1”或“0”。
②在一定的外界信号作用下，可以从一个稳定状态翻转到另一个稳定状态。
触发器按照逻辑功能可分为 RS、JK、D、T 触发器等。根据触发器触发工作方式的不同，又可分为上升沿、下降沿触发器和高电平、低电平触发器。

## Slide 5
二、触发器的基本知识
1. 基本 RS 触发器
（1）电路组成
基本 RS 触发器又称为 RS 锁存器，由两个与非门的输入和输出交叉连接而成，如下图所示。有两个输入端 R 和 S（又称触发信号端）；R 为复位端，当 R 有效时，Q 变为 0，故也称 R 为置 0 端；S 为置位端，当 S 有效时，Q 变为 1，称 S 为置“1”端；还有两个互反输出端 Q 和 Q ：当 Q=1，则 Q =0；反之亦然。通常称触发器处于某种状态，实际是指 Q 端的状态。
与非门组成的基本RS触发器逻辑图和逻辑符号
与非门组成的基本RS触发器功能表

## Slide 6
二、触发器的基本知识
与非门组成的基本 RS 触发器特点：
1.它具有两个稳定状态，分别为“1”和“0”，也称双稳态触发器。如果没有外加触发信号作用，它将保持原有状态不变，具有记忆作用。
2.在外加触发信号作用下，触发器输出状态才可能发生变化，输出状态直接受输入信号（R、S）的控制，也称其为直接复位 - 置位触发器。
3.当 R、S 端输入均为低电平时，输出状态不定，即 R=S=0，Q= Q =1，破坏了互反关系。当 RS 从 00 变为 11 时，Q=1 还是 Q=0，状态不能确定。
与非门构成的基本 RS 触发器的简化功能表
与非门组成的基本 RS 触发器的特征方程

## Slide 7
二、触发器的基本知识
2.边沿 JK 触发器
边沿 JK 触发器由于是在 CP 时钟脉冲的上升或下降沿接受输入信号，触发器才按 逻辑功能的要求改变状态，因此称为边沿触发。在时钟 脉冲的其他时刻，触发器处于保持状态。
边沿JK触发器的逻辑符号
边沿JK触发器功能表
边沿JK触发器的特征方程
边沿JK触发器的
工作原理：

## Slide 8
二、触发器的基本知识
3.D 触发器
D 触发器是一种上升沿有效的边沿触发器。它是利用触发器翻转时内部产生的反馈信 号使触发器翻转后的状态 Qn+1 得以维持，并阻止其向下一个状态转换（即空翻）而实现克服空翻和振荡，从而增强了抗干扰能力，提高触发器的工作可靠性。
D触发器的逻辑符号
D触发器功能表
D触发器的特征方程

## Slide 9
二、触发器的基本知识
4. T 触发器和 T' 触发器
T 触发器和 T ’触发器可以由 JK 触 发器或其他类型触发器转换得到。
（1）将 JK 触发器的两个输入端 J、K 连接在一起，作为一个输入端 T，就构成了 T 触 发器，如图 8-58（a）所示。T 触发器是 JK 触发器在 J=K 条件下的触发器。T 触发器功能是当 T=1（即 J=K=1）时，CP 脉冲边沿到来瞬间触发器的状态翻转； 当 T=0（即 J=K=0）时，触发器的状态保持不变。特征方程为：
（2）T ‘触发器如图 8-58（b）所示，当 T 恒为 1（即 J、K 恒为 1）时，只要有 CP 脉 冲下降沿到达，触发器就要翻转，所以我们给它另起一个名字叫 T ’触发器。特征方程为：

## Slide 10
三、常用集成触发器的产品简介
1. 集成 RS 触发器
集成 RS 触发器是将组成 RS 触发器的各个逻辑门制作在一块芯片上，为了扩展其应 用功能，有时还增加了一些附加逻辑门，使其应用更加灵活方便。
CD4043 为三态 RS 锁存器，在其内部集成了 4 个 RS 触发器单元，每个触发器的输出 端均用 CMOS 传输门对输出状态加以控制，4 个传输门的工作状态由公用的使能（简称 EN）端控制。 EN 为高电平有效，当 EN=1 时，传输门处于接通状态，触发器按基本 RS 触发器工 作（R、S 为高电平复位、置位）；当 EN=0 时，传输门均处于截止状态，所有触发器的 输出处于高阻状态。CD4043 管脚排列图如图 8-63 所示，功能表见表 8-27 所列。

## Slide 11
二、常用集成触发器的产品简介
2. 集成边沿 JK 触发器
（1）74LS112 74LS112 是 TTL 双下降沿 JK 触发器，其管脚排列及逻辑符号如图 8-65 所示。
（2）CD4027 是 CMOS 双上升沿 JK 触发器，其直接置位、复位端高电平有效。除电源共用外，集成电路内有 两个互相独立的触发器，其管脚排列图如 8-66 所示。 使用时注意 TTL 触发器电源电压为 5 V，CMOS 触发器电源电压为 3 ～ 18 V。

## Slide 12
二、常用集成触发器的产品简介
3. 集成 D 触发器
（1） 74LS74 为 TTL 双上升沿 D 触发器，其管脚排列如图 8-67 所示，CP 为时钟输入端； D 为数据输入端； Q， 为互补输出端； 、 为直接置位、复位端，低电平有效； 和 用来设置触发器的初始状态。
（2）CD4013 为 CMOS 双上升沿 D 触发器，它集成了两个独立的上升沿 D 触发器。其管 脚排列如图 8-68 所示，其中 1 Sd 和 2 Sd 为直接置位端（高电平有效），1 Rd、2 Rd 为直接复位端（高电平有效）。

## Slide 13
四、计数器
计数器的主要用途是对时钟脉冲信号的个数进行计数，在工业生产中可以进行产品 计量、定时控制、对脉冲信号分频等。计数器的基本组成单元是各类触发器。计数器可以 进行加法（递增）计数，也可以进行减法（递减）计数。按计数的进制不同，可分为二进 制、十进制或任意进制的计数器；按触发器状态的翻转时序，可分为同步计数器和异步计 数器

## Slide 14
五、寄存器
寄存器是用来存放数据的电路，通常由具有存储功能的多位触发器构成。
一个触发 器可以储存一位二进制数据，所以用 n 个触发器就可以组合一个能储存 n 位二进制数据的 寄存器。
按照存取数据方式的不同，寄存器可分为数据寄存器和移位寄存器两类。数据寄存 器只能并行输入数据和输出数据。移位寄存器中的数据可以在移位脉冲作用下依次左移或 右移，数据既可以并行输入和输出，也可以串行输入和输出，而且还可以进行数据的串并转换，使用十分灵活。
寄存器应具有以下 4 种基本功能：
①预置，即在接收数据前对整个寄存器的状态置 0 或置 1。
②接收数据，在接收信号的作用下，将外部输入数据接收到寄存器中。
③保存数据，寄存器接收数据后，只要不出现置 0、置 1 或接收新的数据，寄存器应 保持数据不变。
④输出数据，在输出信号的作用下，寄存器中的数据通过输出端输出

## Slide 15
五、寄存器
工作原理：
四位并行数据寄存器

## Slide 16
五、寄存器
2. 移位寄存器
具有移位功能的数据寄存器称为移位寄存器。“移位”是指每来一个 CP 时钟脉冲信 号，寄存器的数据便移动一位。