## Slide 1
电工电子技术
●6.1元器件的识别检测

## Slide 2
6.2元器件的识别检测
本节任务
熟悉半导体二极管的结构和主要参数
了解半导体的基础知识
掌握晶体三级管的结构、放大原理和主要参数

## Slide 3
一、半导体的基础知识
2、本征半导体的结构
由于热运动，具有足够能量的价电子挣脱共价键的束缚而成为自由电子
自由电子的产生使共价键中留有一个空位置，称为空穴
自由电子与空穴相碰同时消失，称为复合。
共价键
一定温度下，自由电子与空穴对的浓度一定；温度升高，热运动加剧，挣脱共价键的电子增多，自由电子与空穴对的浓度加大。
动态平衡

## Slide 4
一、半导体的基础知识
两种载流子
3、本征半导体中的两种载流子
温度升高，热运动加剧，载流子浓度增大，导电性增强。
热力学温度0K时不导电。

## Slide 5
一、半导体的基础知识
二、杂质半导体 1. N型半导体
磷（P）
杂质半导体主要靠多数载流子导电。掺入杂质越多，多子浓度越高，导电性越强，实现导电性可控。
多数载流子
空穴比未加杂质时的数目多了？少了？为什么？

## Slide 6
一、半导体的基础知识
2. P型半导体
硼（B）
多数载流子
在杂质半导体中，温度变化时，载流子的数目变化吗？少子与多子变化的数目相同吗？少子与多子浓度的变化相同吗？

## Slide 7
一、半导体的基础知识
三、PN结的形成及其单向导电性
物质因浓度差而产生的运动称为扩散运动。气体、液体、固体均有之。
扩散运动使靠近接触面P区的空穴浓度降低、靠近接触面N区的自由电子浓度降低，产生内电场。
扩散运动
P区空穴浓度远高于N区。
N区自由电子浓度远高于P区。

## Slide 8
一、半导体的基础知识
因电场作用所产生的运动称为漂移运动。
参与扩散运动和漂移运动的载流子数目相同，达到动态平衡，就形成了PN结。
由于扩散运动使P区与N区的交界面缺少多数载流子，形成内电场，从而阻止扩散运动的进行。内电场使空穴从N区向P区、自由电子从P区向N 区运动。
PN 结的形成
漂移运动

## Slide 9
一、半导体的基础知识
PN结加正向电压导通：
耗尽层变窄，扩散运动加剧，由于外电源的作用，形成扩散电流，PN结处于导通状态。
PN结加反向电压截止：
耗尽层变宽，阻止扩散运动，有利于漂移运动，形成漂移电流。由于电流很小，故可近似认为其截止。
PN 结的单向导电性

## Slide 10
二、半导体二极管的结构和主要参数
一、二极管的组成
点接触型：结面积小，结电容小，故结允许的电流小，最高工作频率高。
面接触型：结面积大，结电容大，故结允许的电流大，最高工作频率低。
平面型：结面积可小、可大，小的工作频率高，大的结允许的电流大。
二极管电路符号

## Slide 11
二、半导体二极管的结构和主要参数
二、二极管的伏安特性
开启电压
反向饱和电流
击穿电压
二极管的电流与其端电压的关系称为伏安特性。

## Slide 12
二、半导体二极管的结构和主要参数
三、二极管的主要参数
1. 最大整流电流 IF
二极管长期使用时，允许流过二极管的最大正向平均电流。
2. 最高反向工作电压URM
是保证二极管不被击穿而给出的反向峰值电压，一般是二极管反向击穿电压UBR的一半或三分之二。二极管击穿后单向导电性被破坏，甚至过热而烧坏。
3. 反向峰值电流IR，即IS
指二极管加反向工作峰值电压时的反向电流值。反向电流大，说明管子的单向导电性差。
4.最高工作频率fM
因PN结有电容效应，结电容越大，二极管的高频单向导电性越差

## Slide 13
二、半导体二极管的结构和主要参数
1. 二极管加正向电压(正向偏置，阳极接正、阴极接负)时，二极管处于正向导通状态，二极管正向电阻较小，正向电流较大。
2. 二极管加反向电压(反向偏置，阳极接负、阴极接正 )时, 二极管处于反向截止状态，二极管反向电阻较大，反向电流很小。
3. 外加电压大于反向击穿电压二极管被击穿，失去单向导电性。
4. 二极管的反向电流受温度的影响，温度愈高反向电流愈大。
四、二极管的单向导电性

## Slide 14
二、半导体二极管的结构和主要参数
五、稳压二极管
1. 符号和外形图
UZ
IZ
IZM
UZ
IZ
2. 伏安特性
使用时要加限流电阻
O
稳定电压UZ
最大电流
工作电流
稳压二极管正常工作时加反向电压。
稳压二极管反向击穿后，电流变化很大，但其两端电压变化很小，利用此特性，稳压管在电路中可起稳压作用。
+
–

## Slide 15
三、晶体三级管的结构、放大原理和主要参数
多子浓度高
多子浓度很低，且很薄
面积大
一、晶体管的结构和符号
晶体管有三个极、三个区、两个PN结。

## Slide 16
三、晶体三级管的结构、放大原理和主要参数
二、晶体管的放大原理
扩散运动形成发射极电流IE，复合运动形成基极电流IB，漂移运动形成集电极电流IC。
因发射区多子浓度高使大量电子从发射区扩散到基区
因基区薄且多子浓度低，使极少数扩散到基区的电子与空穴复合
因集电区面积大，在外电场作用下大部分扩散到基区的电子漂移到集电区

## Slide 17
三、晶体三级管的结构、放大原理和主要参数
穿透电流
集电结反向电流
直流电流放大系数
交流电流放大系数
电流分配： IE＝IB＋IC
IE－扩散运动形成的电流
IB－复合运动形成的电流
IC－漂移运动形成的电流
IC = ICE+ICBO  ICE
IB = IBE− ICBO  IBE

## Slide 18
三、晶体三级管的结构、放大原理和主要参数
三、晶体管的共射输入特性和输出特性
1. 输入特性
特点:非线性
正常工作时发射结电压：
NPN型硅管
UBE  (0.6 ~ 0.7) V
PNP型锗管
UBE (0.2 ~  0.3)V
死区电压：硅管0.5V
锗管0.1V

## Slide 19
三、晶体三级管的结构、放大原理和主要参数
2. 输出特性
在不同的 IB下，可得出不同的曲线，所以晶体管的输出特性曲线是一组曲线。

## Slide 20
三、晶体三级管的结构、放大原理和主要参数
晶体管有三种工作状态，因而输出特性曲线分为三个工作区。
(1) 放大区
发射结处于正向偏置，集电结处于反向偏置，
晶体管工作于放大状态。
IC =  IB ,具有恒流特性。
对 NPN 型管：
UBE 约为 0.7V，
UCE > UBE。
Q2
Q1
大
放
区

## Slide 21
三、晶体三级管的结构、放大原理和主要参数
(2)
截止区
IB = 0 的曲线以下的区域称为截止区。
发射结和集电结均处于反向偏置。
若忽略ICEO：
IC  0, UCE  UCC
截止区
IB = 0 时, IC = ICEO(很小)
对于硅管, ICEO < 1A。
对于锗管, ICEO 约为
几十至几百微安。

## Slide 22
三、晶体三级管的结构、放大原理和主要参数
(3) 饱和区
在饱和区，IB IC，
深度饱和时，
硅管UCES  0.3V，
锗管UCES  0.1V。
IC  UCC/RC 。
发射结和集电结均处于正向偏置，晶体管工作于饱和状态。
在模拟放大电路中，
晶体管工作在放大状
态。在数字电路中，
晶体管工作在截止或
饱和状态。
饱和区

## Slide 23
三、晶体三级管的结构、放大原理和主要参数
1. 电流放大系数，
直流电流放大系数
交流电流放大系数
当晶体管接成发射极电路时，
注意：
和 的含义不同，但在特性曲线近于平行等距并且ICEO 较小的情况下，两者数值接近。
由于晶体管的输出特性曲线是非线性的，只有
在特性曲线的近于水平部分，IC随IB成正比变化,  值才可认为是基本恒定的。
表示晶体管特性的数据称为晶体管的参数。晶体管的参数是设计电路、选用晶体管的依据。
三、晶体管的主要参数

## Slide 24
三、晶体三级管的结构、放大原理和主要参数
2. 集电极最大允许电流 ICM
3 集-射极反向击穿电压U(BR)CEO
集电极电流IC上升会导致晶体管的 值的下降,当 值下降到正常值的三分之二时, 集电极电流即为 ICM。
当集−射极电压UCE 超过一定的数值时，晶体管就会被击穿。手册上给出的数值是25C,基极开路时的击穿电压为U(BR) CEO。
4. 集电极最大允许耗散功率PCM
PCM取决于晶体管允许的温升，消耗功率过大,温升过高会烧坏晶体管。
PC ≤ PCM = IC UCE

## Slide 25
思考
1、P N 结为什么具有单向导电 性 ? 在 P N 结加反向电压时真的没有电流吗 ?
2、晶体三级管为什么可以起到放大作用？

## Slide 26
电工电子技术
●6.2直流稳压电源

## Slide 27
6.2直流稳压电源
本节任务
熟悉并联、串联稳压电路的结构和工作原理
了解直流稳压电源的组成和工作原理
掌握几种滤波电路的结构和工作原理

## Slide 28
一、直流稳压电源的组成和工作原理
改变电压值通常为降压
交流变脉动的直流
减小脉动
1) 负载变化输出电压基本不变；
2) 电网电压变化输出电压基本不变。
直流电源是能量转换电路，将220V（或380V）50Hz的交流电转换为直流电。
半波整流
全波整流

## Slide 29
二、并联、串联稳压电路的结构和工作原理
稳压电路（稳压器）是为电路或负载提供稳定的输出电压的一种电子设备。
1. 输出电压
2. 输出电流
3. 稳压系数 表明电网电压波动时电路的稳压性能。
在负载电流不变时，输出电压相对变化量与输入电压变化量之比。
4. 输出电阻 表明负载电流变化时电路的稳压性能。
在电网电压不变时，负载变化引起的输出电压的变化量与输出电流的变化量之比。
5. 纹波电压 测试出输出电压的交流分量。
稳压电路的性能指标

## Slide 30
二、并联、串联稳压电路的结构和工作原理
1. 稳压管并联稳压电路的工作原理
工作原理
UO = UZ IR = IO + IZ
RL(IO) IR 
设UI一定，负载RL变化
UO 基本不变 IR (IRR) 基本不变
 UO (UZ ) 
 IZ
IR
IZ
R
DZ


## Slide 31
二、并联、串联稳压电路的结构和工作原理
2. 工作原理
UO = UZ IR = IO + IZ
UI UZ 
设负载RL一定， UI 变化
UO 基本不变 IRR 
 IZ 
 IR 


## Slide 32
二、并联、串联稳压电路的结构和工作原理
2. 稳压管稳压电路的设计
电网电压最低且负载电流最大时，稳压管的电流最小。
电网电压最高且负载电流最小时，稳压管的电流最大。
（1）UI的选择 UI＝（2～3）UZ
（2）稳压管的选择 UZ＝UO IZM－IZ > ILmax－ ILmin
（3）限流电阻的选择 保证稳压管既稳压又不损坏。

## Slide 33
二、并联、串联稳压电路的结构和工作原理
3、串联型稳压电路
串联型稳压电路的组成框图
调整元件
比较放大
基准电压
取样电路
稳压的实质： UCE 的自动调节使输出电压恒定。

## Slide 34
二、并联、串联稳压电路的结构和工作原理
若UI增大时，自动调整过程如下：
UIUOVB2 UBE2IB2IC2UCE2
UO  UCE1  IC1  IB1  UBE1 
稳压原理:
具有放大环节的串联型稳压电路输出电压的大小,决定于电路的分压比和基准电压，调节电位器RP的滑动端即可改变输出电压。

## Slide 35
三、滤波电路的结构和工作原理
1、电容滤波电路
工作原理
充电
放电速度与正弦
波下降速度相似
按指数规律下降
滤波后，输出电压平均值增大，脉动变小。
C 越大， RL越大，τ越大，放电越慢，曲线越平滑，脉动越小。

## Slide 36
三、滤波电路的结构和工作原理
电容的选择及UO（AV）的估算
不适用于大电流负载。

## Slide 37
三、滤波电路的结构和工作原理
2、电感滤波电路
当回路电流减小时，感生电动势的方向阻止电流的减小，从而增大二极管的导通角。
电感对直流分量的电抗为线圈电阻，对交流分量的感抗为ωL。
适于大电流负载！

## Slide 38
三、滤波电路的结构和工作原理
3、其他形式滤波电路
LC滤波电路 π型LC滤波电路 π型RC滤波电路
LC 滤波适合于电流较大、要求输出电压脉动较小的场合，用于高频时更为合适。
滤波效果比LC滤波器更好，但二极管的冲击电流较大。
比 形 LC 滤波器的体积小、成本低。R 愈大，C2愈大，滤波效果愈好。但R 大将使直流压降增加，主要适用于负载电流较小而又要求输出电压脉动很小的场合。

## Slide 39
思考
已知输出电压为6V，负载电流为0～30mA。试求图示电路的参数。