## Slide 1
电工电子技术
●4.5 主令电器

## Slide 2
4.5主令电器
本节任务
了解控制按钮、行程开关分类和工作原理
正确认识控制按钮、行程开关、万能转换开关等主令电器
学会选用控制按钮、行程开关、万能转换开关等主令电器；

## Slide 3
一、按钮
主令电器主要用来接通和分断控制电路，用于发送控制指令的开关电器。它种类繁多、应用广泛，常用的主令电器有按钮、位置开关、万能转换开关和主令控制器等。
按钮
接近开关
万能转换开关
位置开关

## Slide 4
一、按钮
LA19 系列按钮的外形、结构和图形符号
1—接线柱； 2—按钮帽； 3—复位弹簧； 4—常闭触头； 5—常开触头
按钮是一种短时接通或断开小电流电路的手动电器，常用于控制电路中发出起动或停止等指令，以控制接触器、继电器等电器的线圈电流的接通或断开，再由它们去接通或断开主电路。
控制按钮是由按钮帽、复位弹簧、桥式触点和外壳等组成。通常制成具有常开触点和常闭触点的复合式结构。为便于识别各个按钮的作用，避免误操作，通常在按钮帽上作出不同标记或涂上不同颜色。如蘑菇形表示急停按钮；红色表示停止按钮；绿色表示起动按钮。

## Slide 5
二、位置开关
位置开关又称行程开关或限位开关，可将机械信号转换为电信号，以实现对机械运动的控制。它是根据运动部件的位置而切换的电器，能实现运动部件极限位置的保护。它的作用原理与按钮类似，利用生产机械运动部件的碰压使其触头动作，从而将机械信号转变为电信号。
(a)按钮式 (b) 单轮旋转式 (c) 双轮旋转式
各系列行程开关的结构基本相同，主要由触头系统、操作机构和外壳组成。
行程开关动作后，复位方式有自动复位和非自动复位两种。按钮式和单轮旋转式行程开关为自动复位式。双轮旋转式行程开关没有复位弹簧，在挡铁离开后不能自动复位，必须由挡铁从反方向碰撞后，开关才能复位。

## Slide 6
二、位置开关
1—滚轮
2—杠杆
3—转轴
4—复位弹簧
5—撞块
6—微动开关
7—凸轮
8—调节螺钉
行程开关的结构、动作原理和图形符号
工作原理：当运动机械的挡铁压到滚轮上时，杠杆连同转轴一起转动，并推动撞块，当撞块被压到一定位置时，推动微动开关动作，使常开触头分断，常闭触头闭合。当运动机械的挡铁离开后，复位弹簧使行程开关各部件恢复常态。

## Slide 7
三、万能转换开关
万能转换开关是具有更多操作位置和触点，能换接多个电路的一种手控电器。因它能控制多个电路，适应复杂电路要求，故称“万能”转换开关。万能转换开关主要用于控制电路换接，也可用于小容量电动机的起动、换向、调速、制动控制。
万能转换开关结构与符号
1—触点； 2—转轴； 3—凸轮； 4—触点弹簧
中间的竖线表示手柄的位置，当手柄处于某一位置时，处在接通状态的触头下方虚线上标有小黑点。触头的通断状态也可以用触头分合表来表示，“×”号表示触头闭合，空白表示触头断开。
(b) 符号 (c) 触点分合表