## Slide 1
电工电子技术
●4.6三相异步电动机的工作原理

## Slide 2
4.6三相异步电动机的工作原理
本节任务
理解转差率的概念及其与电机转速的关系
理解三相异步电动机的工作原理
会进行三相异步电动机运行状态的分析

## Slide 3
三相异步电动机的工作原理
1.工作原理
（1）旋转磁场的产生
  当转动马蹄形磁铁时，笼型短路线圈就会跟着一起旋转。这是因为当磁场旋转时，其磁感线(磁通)将切割笼型转子的导体，在导体中就会有感应电动势产生，由于导体是连通的，因此该电动势就产生电流在导体中流通，该电流在磁场中将受电磁力的作用，产生转矩，驱动笼型转子随磁场的旋转方向而转动，这就是异步电动机的旋转原理。
  在一个可旋转的马蹄形磁铁中间，放置一只可以自由转动的笼型短路线圈。

## Slide 4
三相异步电动机的工作原理
交流电机的定子上嵌放着对称的三相绕组U1-U2、V1-V2、W1-W2。假定电流从绕组首端流入为正，末端流出为负。电流的流入端用符号×表示，流出端用⊙表示。
对称三相交流电流通人对称三相绕组时，便产生一个旋转磁场。
1.工作原理
（1）旋转磁场的产生

## Slide 5
三相异步电动机的工作原理
1.工作原理
（1）旋转磁场的产生
当ωt=0°时，U相电流达到正最大值，电流从首端U1流人，用×表示，从末端U2流出，用⊙表示；V相和W相电流均为负，因此电流均从绕组的末端流人，首端流出，故末端V2和W2应填上×，首端V1和Wl应填上⊙，合成磁场的轴线正好位于U相绕组的轴线上。
(a)ωt=00时
(b)ωt=1200时
(c)ωt=2400时
(d)ωt=3600时

## Slide 6
三相异步电动机的工作原理
1.工作原理
（1）旋转磁场的产生
当ωt=1200时，V相电流为正的最大值，因此V相电流从首端V1流入，用×表示，从末端V2流出，用⊙表示。U相和W相电流均为负，则U1和Wl端为流出电流，用⊙表示，而U2和W2为流人电流，用×表示，此时合成磁场的轴线正好位于V相绕组的轴线上，磁场方向已从ωt=0°时的位置，沿逆时针方向旋转了120°。
(a)ωt=00时
(b)ωt=1200时
(c)ωt=2400时
(d)ωt=3600时

## Slide 7
三相异步电动机的工作原理
1.工作原理
（1）旋转磁场的产生
当ωt=240°和ωt=360°时，合成磁场的位置如图 (c)和(d)图所示。对于ωt=360°时，合成磁场的轴线正好位于U相绕组的轴线上，磁场方向从起始位置逆时针方向旋转了360°。即电流变化一个周期，合成磁场旋转一周。
由此可见，对称三相交流电流通入对称三相绕组所形成的磁场是一个旋转磁场。旋转的方向 从U→V→W，正好和电流出现正的最大值的顺序相同，即由电流超前相转向电流滞后相。
(a)ωt=00时
(b)ωt=1200时
(c)ωt=2400时
(d)ωt=3600时

## Slide 8
三相异步电动机的工作原理
1.工作原理
三相对称绕组中通入三相对称电流产生圆形旋转磁场，其转速为同步转速n1，旋转磁场的方向取决于异步电动机的三相电流相序。
(2)转子导体切割磁力线产生感应电动势和感应电流
(3)转子导体在磁场中受电磁力的作用，从而形成电磁转矩，驱使电动机转子转动，
转速n<同步转速n1
(4)异步电动机的旋转方向始终与旋转磁场的旋转方向一致。只要改变电流的相序即可，即任意对调电动机的两根电源线，便可使电动机反转。
f 为电源频率，单位Hz；p为电机极对数
)

## Slide 9
三相异步电动机的工作原理
2．转差率
同步转速n1与电动机转速n之差（n1-n）与同步转速n1的比值称为转差率s。转差率s是异步电动机的重要参数。
s=(n1-n)/n1
当电动机启动瞬间（转子尚未转动）时，n=0，此时s=1；当电动机空载运行时，转速n很高，n≈n1，此时s≈0。异步电动机转速在0~ n1范围内变化时，其转差率s在0~1范围内变化。
异步电动机负载越大，转速就越慢，其转差率就越大；反之电动机负载越小，转速就越高，其转差率就越小。故转差率直接反应转速的高低或电动机负载的大小，电动机在额定工作状态下运行时，转差率的值很小，在0.01~0.06之间，即异步电动机的额定转速很接近同步转速。

## Slide 10
三相异步电动机的工作原理
3．异步电机的三种运行状态
根据转差率s的大小和正负，异步电机有三种运行状态。
电动机运行状态
当定子绕组接至电源，转子就会在电磁转矩的驱动下旋转，电磁转矩即为驱动转矩，其转向与旋转磁场方向相同
电机从电网取得电功率转变成机械功率，由转轴传输给负载。电动机的转速范围为n1>n>0，其转差率范围为0<s≤1。
发电机运行状态
定子绕组接至电源，该电机的转轴不再接机械负载，而用一台原动机拖动异步电机的转子以大于同步转速(n>n1)，转差率s<0，顺旋转磁场方向旋转
电磁转矩方向与转子转向相反，起着制动作用，为制动转矩。为克服电磁转矩的制动作用而使转子继续旋转，并保持n>n1 ，电机必须不断从原动机吸收机械功率，把机械功率转变为输出的电功率，因此成为发电机运行状态。
电磁制动状态
定子绕组接至电源，如果用外力拖着电机逆着旋转磁场的旋转方向转动，此时电磁转矩与电机旋转方向相反，起制动作用。
电机定子从电网吸收电功率，同时转子从外力吸收机械功率，这两部分功率都在电机内部以损耗的方式转化成热能消耗掉。这种运行状态称为电磁制动运行状态。
n为负值，即 n<0，则转差率s>1。

## Slide 11
三相异步电动机的工作原理
3．异步电机的三种运行状态