## Slide 1
电工电子技术
●4.7三相异步电动机的结构

## Slide 2
4.7三相异步电动机的结构
本节任务
理解电动机型号的意义
掌握三相异步电动机的结构特点，区分笼型及绕线式异步电动机
会识读分析电动机的铭牌数据

## Slide 3
一、三相异步电动机的结构
两大基本组成——定子和转子
定子：由定子铁心和定子绕组组成，作用是产生旋转磁场。
转子：由转子铁心和转子绕组组成，作用是产生感应电动势、感应电流和电磁转矩，并且在电磁转矩作用下旋转。

## Slide 4
一、三相异步电动机的结构
端盖起防护作用，其上装有轴承，以支撑转子轴。
接线盒的作用是保护和固定定子绕组的引出线端子。
吊环用来起吊、搬抬电动机。风扇用来通风冷却电动机。
附件——端盖、轴承、接线盒、吊环、风扇等
机座支撑电机的各部件，并通过底脚固定电机。
中小型电机采用铸铁机座，大型电机的机座由钢板焊接而成。
机座外表面有许多散热筋，散热筋是主要的散热面。
机座：电动机的外壳

## Slide 5
一、三相异步电动机的结构
气隙：定子和转子之间的空气隙
没有气隙，定子和转子紧挨在一起，转子就无法转动了。气隙过小，会造成装配困难，运转时也不安全。
气隙大，磁路的磁阻Rm就大，电动机的效率就会下降。
结论：中小型三相异步电动机的气隙一般只有0.2~2mm。
主磁通原理：
磁路欧姆定律：
由主磁通原理可知，在电源电压U和频率f不变的情况下，定子绕组产生的磁通量Φ恒定不变。
由磁路欧姆定律可知，磁阻Rm越大，产生恒定主磁通Φ需要的励磁电流就越大。励磁电流是无功电流，它增大会使电动机的功率因数降低、漏磁增大、铜损增加、温升增高，力矩减小、效率下降。
磁阻Rm大也不全是坏事，因为可以减少气隙磁场中的谐波含量，从而减少附加损耗，而且还能够改善起动性能。

## Slide 6
为增强导磁能力和减小铁耗，常选用0.35mm或0.5mm厚的硅钢片冲制叠压而成（定子冲片），片与片之间涂有绝缘漆。
1.定子
1）定子铁心
定子铁心是电机磁路的重要部分，兼起固定定子绕组的作用。
在定子铁心的内圆周上，均匀地分布着许多形状相同的槽（定子槽），槽内嵌放定子绕组。
一、三相异步电动机的结构

## Slide 7
三相异步电动机有三个彼此独立的定子绕组，每个绕组就是一相，三相绕组在空间相差120°电角度。
2）定子绕组
定子绕组是电动机的电路部分，由绝缘铜导线或铝导线绕制而成，嵌放在定子铁心的内圆槽内。
定子三相绕组有六个出线端，首端分别是U1、V1、W1，对应的尾端分别是U2、V2、W2。
定子绕组的六个出线端都连接到接线盒中的接线端子上，通过接线端子接入三相电源。
一、三相异步电动机的结构

## Slide 8
3）定子绕组额定接法
a.星形(Y)联结 b.三角形(△)联结
电机接线盒中的接线
(通常用连接片连接)
电路中的表示方法2
电路中的表示方法1
一、三相异步电动机的结构

## Slide 9
2.转子部分
1）转子铁心
转子铁心也是电机磁路的组成部分，并用来固定转子绕组。转子铁心固定在转轴上，外圆周上开槽，槽内嵌放转子绕组。
与定子铁心一样，转子铁心也是用0.35mm或0.5mm厚的硅钢片冲制叠压而成的，所以通常用冲制定子铁心冲片剩余下来的内圆部分制作。
一、三相异步电动机的结构

## Slide 10
一、三相异步电动机的结构
转子铁心和铜排笼型转子绕组
三相转子绕组不是导线，而是由金属条做成。在转子的每个铁心槽内插一根裸导条，在铁心两端分别用端环把裸导条连接成一个整体，形成一个自身闭路的多相对称绕组。
①笼型绕组
2）转子绕组
具有笼型绕组的三相异步电动机，称为三相笼型异步电动机。
大型笼型异步电动机（100kW以上）的转子绕组采用铜导条和铜端环焊接而成。

## Slide 11
铸铝转子
中小型笼型异步电动机一般采用铸铝转子：
把转子导条和端环风扇叶片，用铝液一次性浇铸而成。
铸铝转子绕组
一、三相异步电动机的结构
①笼型绕组

## Slide 12
②绕线型绕组
与定子绕组一样，绕线型转子绕组也是导线做成的，嵌放在转子铁心槽内，构成三相对称绕组。
绕线型转子
具有三相绕线型绕组的电动机，称为三相绕线转子异步电动机。
绕线型转子结构示意图
一、三相异步电动机的结构

## Slide 13
转子绕组外接变阻器示意图
三相绕线型绕组的一端接成星形，三相引出线分别接到转轴的三个集电环上，通过滑环和电刷与外电路相连。
在电刷与外电路连接处，可以串接电阻、频敏变阻器或电动势等附加电气设备，以达到改善电动机的起动性能、运行性能与调速的目的。
一、三相异步电动机的结构
②绕线型绕组

## Slide 14
一、三相异步电动机的结构

## Slide 15
二、三相异步电动机的铭牌
电机的机座上镶有铭牌，铭牌上标有型号、额定值、工作方式、绝缘等级等。
绕线转子异步电机还标有转子绕组的开路线电压和额定线电流。
三相异步电动机 |  |  | 
型号Y2—200L—4 | 功率30kW | 电流57.63A | 电压380V
频率50Hz | 接法△ | 转速1470r／min | LW79dB／A
防护等级IP54 | 工作制S1 | F级绝缘 | 重量270kg
X X 电 机 厂 |  |  | 

## Slide 16
二、三相异步电动机的铭牌
1. 三相异步电动机的型号
电动机产品型号是为了便于使用、制造、设计等部门进行业务联系和简化技术文件中产品名称、规格、型式等叙述而引用的一种代号。
电机型号由“产品代号-规格代号-特殊环境代号-补充代号”这四部分组成。
(1)产品系列代号
①电机类型代号
表征电机的各种类型，采用汉语拼音的大写字母表示。
比如：异步电动机Y，同步电动机T，同步发电机TF，直流电动机Z，直流发电机ZF等。
②电机特点代号
表征电机的性能、结构或用途，也采用汉语拼音字母表示。
比如：YB隔爆型，YT轴流通风机用，YCT电磁调速式，YEJ电磁制动式，YVP变频调速式，YD变极多速式，YZD起重机用等。

## Slide 17
二、三相异步电动机的铭牌
1. 三相异步电动机的型号
(1)产品系列代号
③设计序号
电机产品设计的顺序，用阿拉伯数字表示。
第一次设计的产品不标注设计序号，对系列产品所派生的产品按设计的顺序标注。比如: Y2、YB2等。
④励磁方式代号
用字母表示，s表示三次谐波，J表示晶闸管，x表示相复励磁。

## Slide 18
二、三相异步电动机的铭牌
1. 三相异步电动机的型号
(2)规格代号
主要用中心高、机座长度、铁心长度、极数来表示。
①中心高指由电机轴心到机座底脚面的高度
根据中心高的不同，分为大型、中型、小型和微型四种。
中心高在45mm~71mm属于微型电动机；中心高在80mm ~315mm属于小型电动机；中心高在355mm~630mm属于中型电动机；中心高在630mm以上属于大型电动机。
② 机座长度用国际通用字母表示：S—短机座，M—中机座，L—长机座。
③铁心长度指电机铁心的实际长度，用阿拉伯数字表示，单位为mm。
④极数指电机的定子绕组产生的磁极数；极数一定是偶数，分2极、4极、6极、8极等。

## Slide 19
二、三相异步电动机的铭牌
1. 三相异步电动机的型号
(3)特殊环境代号
环境条件 | 代 号
高原用 | C
船(海)用 | H
户外用 | W
化工防腐用 | F
热带用 | T
湿热带用 | TH
干热带用 | TA

## Slide 20
二、三相异步电动机的铭牌
1. 三相异步电动机的型号
(4)产品代号说明
产品代号是由电机类型代号，电机特点代号和设计序号等三个小节顺序组成。
电机类型代号：Y—表示异步电动机；T—表示同步电动机。
电机特点代号：表征电机的性能、结构或用途而采用的汉语拼音字母。
设计序号：指电机产品设计的顺序，用阿拉伯数字表示。
规格代号：用中心高、铁心外径、机座号、机座长度、铁心长度、功率、转速或极数等表示。

## Slide 21
二、三相异步电动机的铭牌
1. 三相异步电动机的型号
(5)举例

## Slide 22
二、三相异步电动机的铭牌
2. 三相异步电动机的铭牌
3）额定电压UN：额定运行时，加在定子绕组出线端的线电压。
4）额定电流IN：在额定电压、额定频率下，电动机轴上输出额定功率时，定子绕组中流过的线电流。
1）额定功率PN：额定运行时，轴上输出的机械功率。
对于三相异步电动机：
为电动机的额定效率；cosφN为额定功率因数
2）额定频率fN：接入定子绕组的三相交流电源的频率，在我国，fN=50Hz。

## Slide 23
二、三相异步电动机的铭牌
2. 三相异步电动机的铭牌
5）额定转速nN：在额定的电压和频率下，电动机的转轴上输出额定功率时对应的转子转速，单位是r/min。
6)绝缘等级及温升 电动机的绝缘等级取决于所用的绝缘材料的耐热等级，按材料的耐热有A、E、B、F、H级常见的五种规格，C级不常用。
7）接法 电动机在额定运行时，定子三相绕组应采用的联结方式(Y或者∆)。
8) 电动机定额或工作制 电动机的定额是指由制造厂按照CB755—87标准规定的条件，在电动机铭牌上标定的全部电气量和机械量的数值以及运行的持续时间和顺序。
按此常用的定额分为连续定额、短时定额和断续定额。全部按定额的运行称为“额定运行”。