## Slide 1
电工电子技术
●4.9 单相异步电动机

## Slide 2
4.9 单项异步电动机
本节任务
掌握单相异步电动机主要类型
理解单相异步电动机的结构特点，会分析单相异步电动机工作原理
会应用单相异步电动机

## Slide 3
一、单相异步电动机的结构
单相异步电动机与三相异步电动机相比，其单位容量的体积大，且效率及功率因数均较低，过载能力也较差。因此，单相异步电动机只做成微型的，功率一般在几瓦至几百瓦之间。单相异步电动机由单相电源供电，因此它广泛用于家用电器、医疗器械及轻工设备中。

## Slide 4
一、单相异步电动机的结构
单相异步电动机采用普通鼠笼式转子。定子上有两相绕组，在空间互差90电角度，一相为主绕组，又称为运行绕组；另一相为副绕组，又称起动绕组。一相绕组单独通入交流电流时，产生的磁动势。两相绕组同时通入相位不同的交流电流时，在电机中产生的磁动势一般为椭圆旋转磁动势，特殊情况下可为圆形旋转磁动势。
两相绕组，在空间互差90度电角度 .
主绕组(运行绕组 )
副绕组(起动绕组)

## Slide 5
二、单相异步电动机的类型
1.电容起动单相异步电动机
电容的大小合适时，起动绕组的电流位差接近900电角度，这样可使起动时电机中的磁动势接于圆形。起动转矩较大。
起动绕组是按短时工作设计的，所以当电动机转速达70％~85％同步转速时，起动绕组和起动电容器C就在离心开关K作用下自动退出工作，这时电动机就在工作绕组单独作用下运行。
改变电容起动电动机的转向，只需将工作绕组或起动绕组的两个出线端对调，也就是改变起动时旋转磁场的旋转方向即可。
工作绕组
起动绕组
(一) 分相起动电动机

## Slide 6
二、单相异步电动机的类型
2.电容电动机
在起动绕组中串入电容后，不仅能产生较大的起动转矩，而且运行时还能改善电动机的功率因数和提高过载能力。为了改善单相异步电动机的运行性能，电动机起动后，可不切除串有电容器的起动绕组，这种电动机称为电容电动机。
电容电动机实质上是一台两相异步电动机，因此起动绕组应按长期工作方式设计。由于电动机工作时比起动时所需的电容小，所以在电动机起动后，必须利用离心开关S把起动电容 切除。工作电容C便与工作绕组及起动绕组一起参与运行。
(一) 分相起动电动机

## Slide 7
二、单相异步电动机的类型
3.电阻起动电动机
(一) 分相起动电动机
匝数较少，导线截面较小，与运行绕组相比，电抗小而电阻大
两电流不同相
产生椭圆旋转磁动势，使电动机能够自行起动
一般采用离心开关
相位差不大，因而起动转矩不大，只能用于空载和轻载起动的场合。

## Slide 8
二、单相异步电动机的类型
（二）罩极电动机
短路环
ΦB通过短路环时在其内感应的电动势
短路环内由于感应产生的电动势对应的电流及磁通。
通过短路环的总磁通
ΦB总是滞后于ΦA,电机 内部产生椭圆形旋转磁场。
旋转的方向总是从未罩住部分转向罩住部分。

## Slide 9
三、单相异步电动机的调速
1.串电抗调速
与电动机定子绕组串联，在电抗上产生电压降
罩极电动机串电抗器
调速电路图
电容电动机带有指示灯
串电抗器调速的电路

## Slide 10
三、单相异步电动机的调速
1.串电抗调速
转速只能由额定转速往低调
线路简单，操作方便
电压降低后，电动机的输出转矩和功率明显降低，因此只始用于转矩及功率都允许随转速降低而降低场合。目前主要用于吊扇及台扇上。
特点：

## Slide 11
三、单相异步电动机的调速
2.电动机绕组抽头调速
工作绕组
起动绕组
中间绕组