## Slide 2
网络技术概述

## Slide 3: 大纲
通信模型
IP地址与网关
路由交换原理
常见网络仿真软件
任务实战

## Slide 4
01
通信模型

## Slide 5: OSI参考模型
OSI开放系统互连参考模型通过分层描述的方法，将整个网络的通信功能划分成七个层次，每层各自完成一定的功能。
由高层到低层分别称为应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层和物理层。这种划分使每一层都能执行本层所承担的具体任务，且功能相对独立，并通过接口与其相邻层连接。

## Slide 6: OSI的七层框架

## Slide 7: TCP/IP模型
TCP/IP模型采用了更为简洁的四层结构，自上而下，分别是应用层、传输层、网络层、网络接口层，每一层由若干协议组成，实现不同的功能，下层协议为上层协议提供服务，其核心协议是网络层的IP协议和传输层的TCP协议。
Notes: 1.网络接口层（Internet Interface Layer）
网络接口层是模型中的最底层，负责将数据包送到电缆上，对应于OSI参考模型的物理层和数据链路层。实际上，TCP/IP并没有定义具体的网络接口协议，而是旨在提供灵活性，以适应各种网络类型，如LAN、MAN和WAN，为TCP/IP的成功奠定了基础。
2.网络层（Internet Layer）
网络层是整个TCP/IP体系结构的关键部分，对应于OSI参考模型中的网络层，用于实现将来自主机传输层的分组发送请求，进行报文封装处理后，选择合适的路径发往任何目标网络。在OSI参考模型中网络层的功能与TCP/IP模型中网络的功能非常相似。
3.传输层（Transport Layer）
传输层对应于OSI参考模型中的传输层，主要负责应用程序到应用程序之间的端到端通信。传输层的主要功能是在源主机与目的主机的对等实体间建立用于回话的端到端连接。传输层主要有两个关键协议，传输控制协议（TCP）和用户数据包协议（UDP）。
4.应用层（Application Layer）
应用层是TCP/IP体系结构中的最高层，对应于OSI参考模型中的应用层、表示层、会话层，包括了所有的高层协议，主要有：文件传输协议（File Transfer Protocol，FTP）、虚拟终端协议（Telecommunications Network，TELNET）、域名服务（Domain Name Service，DNS）、超文本传输协议（Hyper Text Transfer Protocol，HTTP）等，并不断有新的协议加入。

## Slide 8: IP数据报的格式

## Slide 9: TCP连接的建立
三次握手
TCP是面向连接的协议，运输连接是用来传送TCP报文的，TCP连接的建立是每一次面向连接的通信中必不可少的过程。TCP运输连接有三个阶段，即：连接建立、数据传送和连接释放。
TCP建立连接的过程叫握手，握手需要在客户和服务器之间交换三个TCP报文段，称为三次握手。

## Slide 10
02
IP地址与网关

## Slide 11: IP地址概述
IP地址是设备的逻辑地址，用于标识网络中的通信实体，如主机、路由器的接口。
IP地址是网络设备接口的属性，不是网络设备本身的属性。
基于IP协议网络中传输的数据报也都必须使用IP地址来进行标识。

## Slide 12: IP地址的表示方法
IP地址长度为32位，通常采用“点分十进制”的表示方法，将组成IP地址的32位二进制分为4段，每段8位，并转换为十进制数，每段之间用小数点隔开。

## Slide 13: IP地址的编址与组成
1.分类的IP地址
将IP地址划分为两个固定长度的字段，第一个字段是网络号（Net-id），代表所连接到的网络，第二个字段是主机号（Host-id），代表主机。这种两级形式的分类的IP地址可记为：
IP地址 ::= { <网络号>, <主机号> }
这种编址方式将IP地址划分成了A、B、C、D、E五类，其中A、B、C三类地址用于单播，D类地址用于多播，E类地址为保留后续使用

## Slide 14: IP地址的编址与组成
2.子网划分
子网划分的目的是提高IP地址的利用率和灵活性，IP地址由三部分组成，网络号，子网号（subnet-id），主机号，其中子网号从原来分类的IP地址中的主机号借位得来，并使用32位的子网掩码来确定其网络地址。
划分子网的IP地址可记为：
IP地址 ::= { <网络号>, <子网号>, <主机号> }
子网划分实际上就是通过改变原有的子网掩码长度来改变原有网络规模的大小。子网划分能把原先一个大的网络划分成多个小的网络，同样也可以把多个小的网络合并成一个大的网络。

## Slide 15: IP地址的编址与组成
3.构成超网
又称为无分类域间路由选择CIDR（classless inter-domain routing），将IP地址又从三级地址变成了两级地址，由网络前缀（network-prefix）和主机号组成，网络前缀用于指明网络，主机号则用于指明主机。CIDR消除了传统的A、B、C类地址和子网划分的概念，使IP地址能被更加高效地分配。
CIDR的IP地址可记为：
IP地址 ::= { <网络前缀>, <主机号> }
CIDR还使用“斜线记法”，或称为CIDR记法，即在IP地址后面加上斜线“/”，然后写上网络前缀所占的位数。

## Slide 16: 网关
此处的“网关”指的是TCP/IP协议下的网关，是一个网络连接到另一个网络的“关口”，实质上是一个网络通向其他网络的接口IP地址，而不是某一种具体的网关设备。
每个网络都需要自己的网关，网关IP地址一般由网络管理员进行分配指定。

## Slide 17
03
路由交换原理

## Slide 18: 路由原理
路由器工作在OSI参考模型中的网络层，负责将数据包传送到本地和远端目的网络，采用的基本方法是首先确定发送数据包的最佳路径，其次再将数据包转发到目的地。
Notes: 路由器工作在OSI参考模型中的网络层，用于将各个网络彼此连接起来，提供了在异构网络互联机制中，实现将数据包从一个网络发送到另一个网络的功能，这些网络可以是相同类型的网络，也可以不是。
路由器负责将数据包传送到本地和远端目的网络，采用的基本方法是首先确定发送数据包的最佳路径，其次再将数据包转发到目的地。因此，路由选择和分组转发是路由器的两大核心功能。路由器在进行分组转发时首先对接收到的数据包进行分析，获取目的IP地址，再根据目的IP地址查找内部路由表，搜寻最佳匹配的网络地址，根据路由表查找结果，将IP数据包从合适的端口转发出去。

## Slide 19: 路由原理
路由表获取信息的方式有两种：
静态路由：由网络管理员通过手工配置的方式建立路由信息，它是一种最简单的配置路由的方法，一般用在小型网络或拓扑相对固定的网络中。
动态路由：根据路由选择算法得出，通过运行复杂的分布式算法，根据从各相邻路由器获得关于整个网络的拓扑变化情况，动态建立路由信息。

## Slide 20: 交换原理
交换机起自于网桥，工作在OSI参考模型中的数据链路层，因此又称为二层设备，是局域网中最重要的设备。
随着技术的发展，交换机逐步集成了三层路由功能，根据交换机是否具备三层路由功能，一般可将交换机分为二层交换机和三层交换机。
交换机根据数据帧的MAC地址来实现在不同端口之间转发数据帧。
Notes: 交换机起自于网桥，工作在OSI参考模型中的数据链路层，因此又称为二层设备，是局域网中最重要的设备。二层交换机与网桥的功能相同，但是交换机的吞吐率更高、端口数量更多，每个端口的成本更低且更为灵活。
随着技术的发展，交换机逐步集成了三层路由功能，根据交换机是否具备三层路由功能，一般可将交换机分为二层交换机和三层交换机。
交换机根据数据帧的MAC地址来实现在不同端口之间转发数据帧，以太网交换机通过分析收到的每个数据帧的MAC地址，来“学习”每个端口连接的设备的MAC地址，从而建立动态的MAC地址表。当端口接收到数据帧后，交换机会查找内存中的MAC地址表，以确定目的MAC地址对应的节点连接在哪个端口，通过内部交换矩阵迅速将数据帧传送到目的端口；若没有查找到，则将数据帧向除了接收端口以外的其他所有端口进行广播，接收端口回应后，交换机会“学习”新的MAC地址，并添加到内部MAC地址表中。
通过对照MAC地址表，交换机只允许必要的网络流量通过交换机，其每个端口都是一个独立的冲突域，而在一个网段上发生冲突不会影响其他网段，因此通过交换机的过滤和转发，可以有效地减少冲突。

## Slide 21
04
常见网络仿真软件

## Slide 22: eNSP
1.设备添加与启动
在eNSP主界面的左侧设备面板，可以看到供用户使用的网络设备或主机，如图1-8中显示的AR2220、AR2240和AR3260等型号路由器，可使用鼠标选中某型号的路由器并拖拽到中间的工作区，即完成了一个AR2220的路由器的添加。

## Slide 23: eNSP
根据网络需要添加对应数量的路由器之后，可以通过鼠标右键单击路由器图标，然后在弹出的菜单中单击“启动”，来启动路由器。
启动完路由器之后，可以通过双击路由器的图标，打开路由器的CLI操作窗口，即可实现对路由器的配置和管理。

## Slide 24: eNSP
2.设备添连线
在工作区添加所需的网络设备后即可开始进行设备连线，eNSP同样支持自动连线与手动连线。可以在设备面板中选择“连线图标”中的“Auto”自动连线，可以直接单击要连线的设备即可完成连线。如果不想通过自动连接的方式，也可以通过手动连接的方式根据需要自行选定要连接的设备的端口号，例如要将设备的以太网接口连接，可以选择设备面板中，设备连线的“Copper”图标，然后单击要连接的设备，就会显示设备可以连接的端口。

## Slide 25: eNSP
3.Wireshark在eNSP的使用
Wireshark是目前最流行的网络报文捕获工具，原来称为Ethereal，它是开源的免费软件。Wireshark可以运行于Windows、UNIX、Linux等操作系统上，它可以真实地反映出当前网络上传输的数据包信息。在eNSP中也可以通过Wireshark进行报文捕获分析，需要先在物理机中安装好Wireshark软件，并注意将Wireshark安装在默认路径中。抓包时先通过右键设备，选择“数据抓包”，然后选择要抓包的接口即可自动调用Wireshark软件，并对接口的报文进行捕获。

## Slide 26: Packet Tracer
1.基本介绍
Packet Tracer是由Cisco公司开发的功能强大的网络仿真软件，它提供了线缆、交换机、路由器、PC、服务器、无线网络设备等非常全面的Cisco网络仿真设备。用户可在软件的图形用户界面上通过拖曳的方法快速构建网络拓扑，还可以允许用户进行设备配置。软件还提供了模拟模式，让用户观察网络各层数据的构成和传输情况、各种帧或分组的处理过程，有利于用户分析和排查网络故障。

## Slide 27: Packet Tracer
Packet Tracer的软件主界面如图所示

## Slide 28
05
任务实战

## Slide 29: 任务实战一 - 企业网络子网划分
1.任务描述
某企业网络中共有4000台设备需要接入网络，平均分布在16个不同地点，要求利用保留的B类网络129.249.0.0进行子网划分，如果使用子网掩码为255.255.255.0，确定出划分后每个子网的网络地址、可用主机IP地址数量和范围。
2.任务实施
该企业中总的设备数量为4000台，平均分布在16个地点，4000/16=250，可计算出平均每个地点250台机器。如选用255.255.255.0为掩码，则每个网络上所允许接入的主机数为28 - 2 = 254，大于250，能满足实际需求，因此只需在B类网络129.249.0.0中原本的16位主机号中保留最后8位作为主机号，剩余8位可作为子网号进行子网划分。

## Slide 30: 任务实战一 - 企业网络子网划分
根据以上分析，给每个地点划分子网如表所示
地点 | 子网号 | 子网网络地址 | 可用主机地址范围 | 可用主机地址数量
1 | 00000001 | 129.249.1.0 | 129.249.1.1---129.249.1.254 | 254
2 | 00000010 | 129.249.2.0 | 129.249.2.1---129.249.2.254 | 254
3 | 00000011 | 129.249.3.0 | 129.249.3.1---129.249.3.254 | 254
4 | 00000100 | 129.249.4.0 | 129.249.4.1---129.249.4.254 | 254
5 | 00000101 | 129.249.5.0 | 129.249.5.1---129.249.5.254 | 254
6 | 00000110 | 129.249.6.0 | 129.249.6.1---129.249.6.254 | 254
7 | 00000111 | 129.249.7.0 | 129.249.7.1---129.249.7.254 | 254
8 | 00001000 | 129.249.8.0 | 129.249.8.1---129.249.8.254 | 254
9 | 00001001 | 129.249.9.0 | 129.249.9.1---129.249.9.254 | 254
10 | 00001010 | 129.249.10.0 | 129.249.10.1---129.249.10.254 | 254
11 | 00001011 | 129.249.11.0 | 129.249.11.1---129.249.11.254 | 254
12 | 00001100 | 129.249.12.0 | 129.249.12.1---129.249.12.254 | 254
13 | 00001101 | 129.249.13.0 | 129.249.13.1---129.249.13.254 | 254
14 | 00001110 | 129.249.14.0 | 129.249.14.1---129.249.14.254 | 254
15 | 00001111 | 129.249.15.0 | 129.249.15.1---129.249.15.254 | 254
16 | 00010000 | 129.249.16.0 | 129.249.16.1---129.249.16.254 | 254

## Slide 31: 任务实战二 - 校园网络IP地址规划
1.任务描述
某学校新建分校区内共有2栋教学楼、1栋行政楼、1栋实验楼、2栋学生公寓。其中，每栋教学楼信息节点约50个，行政楼信息节点约400个，实验楼信息节点约200个，宿舍楼信息节点约每栋楼500个。现要求为整个校园网规划IP地址。
2.任务实施
IP地址规划可按照区域、楼宇、楼层、部门等方式进行规划，可根据信息节点数量来确定网段规模，可大可小，一般需要结合VLAN的划分来进行规划，这里暂时不考虑VLAN的具体规划，直接通过各楼宇的信息节点数进行规划，为了便于管理，所有网段子网掩码统一为255.255.255.0，每个网段可用最大IP地址数为28-2=254个，部分区域信息节点数大于254个的需要规划多个网段，以满足网络需求。

## Slide 32: 任务实战二 - 校园网络IP地址规划
根据以上分析，给每个地点划分子网如表所示
楼宇/区域名称 | 信息节点数（个） | IP地址 | 子网掩码 | 网关
教学楼1 | 50 | 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 192.168.1.254
教学楼2 | 50 | 192.168.2.0 | 255.255.255.0 | 192.168.2.254
行政楼 | 400 | 192.168.3.0 192.168.4.0 | 255.255.255.0 | 192.168.3.254 192.168.4.254
实验楼 | 200 | 192.168.5.0 | 255.255.255.0 | 192.168.4.254
宿舍楼1 | 500 | 192.168.6.0 192.168.7.0 | 255.255.255.0 | 192.168.6.254 192.168.7.254
宿舍楼2 | 500 | 192.168.8.0 192.168.9.0 | 255.255.255.0 | 192.168.8.254 192.168.9.254
网络中心 | 预留100个 | 192.168.10.0 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254

## Slide 33: 任务实战三 - 使用eNSP构建网络拓扑
1.任务描述
某小型企业内部局域网的拓扑如图所示，内部共3个部门，每个部门若干信息节点，通过交换机进行接入，请使用模拟器eNSP完成网络拓扑构建。

## Slide 34: 任务实战三 - 使用eNSP构建网络拓扑
2.任务实施
（1）打开eNSP，添加以下节点：S3700交换机3台，PC 4台。
（2）选择合适的连接线进行设备连接。以太网连线时，交换机与计算机或路由器等设备之间连接使用直通线，交叉线用于同种设备（交换机与交换机、路由器与路由器）之间相连或计算机与路由器之间相连。但在eNSP中可直接选择双绞线进行设备间连接，不需要区分直通线和交叉线。连接好后网络拓扑如图所示。

## Slide 35
THANKS