## Slide 2
VLAN虚拟局域网

## Slide 3: 大纲
VLAN原理
交换机接口类型
VLAN划分
VLAN内互访
任务实战

## Slide 4
01
VLAN原理

## Slide 5: VLAN概述
早期以太网是一种基于CSMA/CD的共享通信介质的数据网络通讯技术。当主机数量较多时会导致冲突严重、广播泛滥、性能显著下降甚至造成网络不可用等问题。通过二层设备实现LAN互连虽然可以解决冲突严重的问题，但仍然不能隔离广播报文和提升网络质量。
在这种情况下出现了虚拟局域网（virtual local area network，VLAN）技术。这种技术可以把一个LAN划分成多个逻辑的VLAN，每个VLAN是一个广播域，VLAN内的主机间通信就和在一个LAN内一样，而VLAN间则不能直接互通，广播报文就被限制在一个VLAN内

## Slide 6: VLAN概述
VLAN有着和普通物理网络同样的属性，但又不受物理位置的限制。同一个VLAN中的广播只有VLAN中的成员才能收到，而不会传输到其他的VLAN中去，可以控制不必要的广播风暴的产生。同时，若没有路由，不同VLAN之间不能直接相互通信，加强了网络中不同部门之间的安全性。可以通过配置VLAN之间的路由来全面管理网络内部不同管理单元之间的数据互访。
总结VLAN技术的主要优点如下。
（1）限制广播域
（2）增强局域网的安全性
（3）提高了网络的健壮性
（4）灵活构建虚拟工作组

## Slide 7: VLAN标签
要使交换机能够分辨不同VLAN的报文，需要在报文中添加标识VLAN信息的字段。IEEE 802.1Q协议规定，在以太网数据帧加入4个字节的VLAN标签（又称VLAN Tag，简称Tag），用以标识VLAN信息。
交换机利用VLAN标签中的VLAN ID来识别数据帧所属的VLAN，广播帧只在同一VLAN内转发，这就将广播域限制在一个VLAN内。
在一个VLAN交换网络中，以太网帧主要分为有标记帧（Tagged帧）和无标记帧（Untagged帧）

## Slide 8
02
交换机接口类型

## Slide 9: 交换机接口类型
交换机内部处理的数据帧一律都带有VLAN标签，而现网中交换机连接的设备有些只会收发Untagged帧，要与这些设备交互，就需要接口能够识别Untagged帧并在收发时给帧添加、剥除VLAN标签。同时，现网中属于同一个VLAN的用户可能会被连接在不同的交换机上，且跨越交换机的VLAN可能不止一个，如果需要用户间的互通，就需要交换机间的接口能够同时识别和发送多个VLAN的数据帧。
根据接口连接对象以及对收发数据帧处理的不同，华为和华三定义了3种接口的链路类型：Access、Trunk、Hybrid。

## Slide 10: Access接口
Access接口一般用于和不能识别Tag的用户终端相连，或者不需要区分不同VLAN成员时使用。
Access接口大部分情况只能收发Untagged帧，且只能为Untagged帧添加唯一VLAN的Tag。交换机内部只处理Tagged帧，所以Access接口需要给收到的数据帧添加VLAN Tag，也就必须配置缺省VLAN。配置缺省VLAN后，该Access接口也就加入了该VLAN。
当Access接口收到带有Tag的帧，并且帧中VID与PVID相同时，Access接口也能接收并处理该帧。为了防止用户私自更改接口用途，接入其他交换设备，可以配置接口丢弃入方向带Tag的报文。

## Slide 11: Access接口处理VLAN标签的过程
添加VLAN标签
剥除VLAN标签

## Slide 12: Trunk接口
Trunk接口一般用于连接交换机、路由器、无线接入设备AP以及可同时收发Tagged帧和Untagged帧的语音终端。
它可以允许多个VLAN的帧带Tag通过，但只允许一个VLAN的帧从该类接口上发出时不带Tag（即剥除Tag）。
锐捷、Cisco的Trunk接口默认放行所有VLAN，华为和华三Trunk模式默认拒绝放行所有VLAN。

## Slide 13: Trunk接口处理VLAN标签的过程
添加VLAN标签
剥除VLAN标签

## Slide 14: Hybrid接口
Hybrid接口既可以用于连接不能识别Tag的用户终端（如用户主机、服务器等）和网络设备（如Hub、傻瓜交换机），也可以用于连接交换机、路由器以及可同时收发Tagged帧和Untagged帧的语音终端、AP。
它可以允许多个VLAN的帧带Tag通过，且允许从该类接口发出的帧根据需要配置某些VLAN的帧带Tag（即不剥除Tag）、某些VLAN的帧不带Tag（即剥除Tag）。

## Slide 15: Hybrid接口处理VLAN标签的过程
添加VLAN标签
剥除VLAN标签

## Slide 16: 交换机链路类型
以太网链路包括Access链路和Trunk链路。Access链路用于连接交换机和用户终端，只可以承载1个VLAN的数据帧。Trunk链路用于交换机间互连或连接交换机与路由器，可以承载多个不同VLAN的数据帧。
在接入链路上传输的帧都是Untagged帧，在干道链路上传输的数据帧必须都打上Tag。
Access接口发出的数据帧肯定不带Tag；
Trunk接口发出的数据帧只有一个VLAN的数据帧不带Tag，其他都带VLAN标签；
Hybrid接口发出的数据帧可根据需求设置某些VLAN的数据帧带Tag，某些VLAN的数据帧不带Tag。

## Slide 17: 交换机链路类型
交换机链路类型、接口类型及不同链路传输的数据帧类型如图所示。

## Slide 18
03
VLAN划分

## Slide 19: 缺省VLAN
缺省VLAN又称PVID（Port Default VLAN ID）。
当接口接收数据帧时，如果接口收到一个Untagged帧，交换机会根据PVID给此数据帧添加等于PVID的Tag，然后再交给交换机内部处理；如果接口收到一个Tagged帧，交换机则不会再给该帧添加接口上PVID对应的Tag。
当接口发送数据帧时，如果发现此数据帧的Tag的VID值与PVID相同，则交换机会将Tag去掉，然后再从此接口发送出去。
每个接口都有一个缺省VLAN。缺省情况下，所有接口的缺省VLAN均为VLAN1。
对于Access接口，缺省VLAN就是它允许通过的VLAN，修改接口允许通过的VLAN即可更改接口的缺省VLAN。
对于Trunk接口和Hybrid接口，一个接口可以允许多个VLAN通过，但是只能有一个缺省VLAN，修改接口允许通过的VLAN不会更改接口的缺省VLAN。

## Slide 20: VLAN的划分方式

## Slide 21: 基于端口的VLAN划分
根据交换机的端口来划分VLAN，网络管理员预先给交换机的每个接口配置不同的PVID，当一个数据帧进入交换机时，如果没有带VLAN标签，该数据帧就会被打上端口指定的PVID的Tag，然后数据帧将在指定PVID中传输。
基于端口的VLAN划分方式适用于任何大小但位置比较固定的网络，定义成员简单，但是成员移动需要重新配置VLAN。是目前主要采用的VLAN划分方式。

## Slide 22
04
VLAN内互访

## Slide 23: 二层交换原理
二层交换设备工作在OSI模型的第二层，即数据链路层，它对数据包的转发是建立在MAC地址基础之上的。
二层交换设备通过解析和学习以太网帧的源MAC来维护MAC地址与接口的对应关系（保存MAC与接口对应关系的表称为MAC表），通过其目的MAC来查找MAC表决定向哪个接口转发。
（1）二层交换设备收到以太网帧，将其源MAC与接收接口的对应关系写入MAC表，作为以后的二层转发依据。如果MAC表中已有相同表项，那么就刷新该表项的老化时间。MAC表表项采取一定的老化更新机制，老化时间内未得到刷新的表项将被删除。
（2）设备判断目的MAC地址是不是广播地址：
①如果目的MAC地址是广播地址，那么向所有接口转发（报文的入接口除外）。
②如果目的MAC地址不是广播地址，根据以太网帧的目的MAC去查找MAC表，如果能够找到匹配表项，则向表项所示的对应接口转发，如果没有找到匹配表项，那么向所有接口转发（报文的入接口除外）。

## Slide 24: 二层转发以太网帧过程

## Slide 25: VLAN内互访过程
VLAN内互访指统一VLAN内用户之间互相访问，该过程会经过以下三个环节。
（1）用户主机的报文转发：源主机在发起通信之前，会将自己的IP与目的主机的IP进行比较，如果两者位于同一网段，源主机会将报文直接向目的主机转发；如果两者位于不同网段，源主机会将报文递交给网关。
（2）交换机内部的以太网交换：交换机会根据接收报文的目的MAC地址+VID以及三层转发标志位来判断是进行二层交换还是进行三层交换。
（3）设备之间（包括交换机与用户主机、交换机与交换机、交换机与其他网络设备）交互时，VLAN标签的添加和剥离。

## Slide 26
05
任务实战

## Slide 27: 任务实战一 - 利用VLAN实现二层隔离
1.任务描述
某商务楼内有多家小型企业公司，为了降低网络建设成本，多家公司共用网络资源，但要求公司之间业务数据互不干扰，各公司分别连接到一台二层交换机的不同端口，并通过统一的出口访问Internet。
各公司对应的交换机端口分配及VLAN划分如表所示。
公 司 | 交换机SW1端口号 | VLAN ID
公司1 | PC1端口1，PC2端口2 | 100
公司2 | PC1端口3，PC2端口4 | 200
公司3 | PC1端口5，PC2端口6 | 300

## Slide 28: 任务实战一 - 利用VLAN实现二层隔离
各公司内PC对应的IP地址分配如表所示。
公 司 | PC | IP地址 | 子网掩码
公司1 | PC1 | 192.168.100.1 | 255.255.255.0
 | PC2 | 192.168.100.2 | 255.255.255.0
公司2 | PC1 | 192.168.100.3 | 255.255.255.0
 | PC2 | 192.168.100.4 | 255.255.255.0
公司3 | PC1 | 192.168.100.5 | 255.255.255.0
 | PC2 | 192.168.100.6 | 255.255.255.0

## Slide 29: 任务实战一 - 利用VLAN实现二层隔离
2.网络拓扑
构建网络拓扑如图所示，为了保证各公司业务的独立和安全，将每个公司所连接的端口划分到不同的VLAN，实现公司间业务数据的完全隔离。可以认为每个公司拥有独立的“虚拟路由器”，每个VLAN就是一个“虚拟工作组”。

## Slide 30: 任务实战一 - 利用VLAN实现二层隔离
3.任务实施
（1）在交换机上创建VLAN，确定用户所属的VLAN。
[Huawei] vlan batch 100 200 300 //创建VLAN 100 200 300
（2）配置交换机的接口加入VLAN。
[Huawei] interface gigabitethernet 0/0/1
//进入Gigabitethernet 0/0/1接口视图
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] port link-type access
//指定接口类型为access端口
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] port default vlan 100
//将接口分配给VLAN 100
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] quit
（3）根据表中的IP地址信息为各公司内的PC配置IP地址和子网掩码，并在PC上使用Ping程序测试PC间的通信情况。

## Slide 31: 任务实战二 - 利用VLAN实现设备间通信
1.任务描述
随着商务楼内各个公司的发展和业务拓展，在原有基础上进行了网络扩建，新增了一台交换机SW2，两台交换机通过G0/0/24端口互联。各公司新增用户连接在新交换机SW2上，给各公司划分VLAN后，同一个公司的用户无法进行通信，现要求连接在2台交换机上的公司1、公司2、公司3的用户能各自互相访问。各公司对应的交换机端口分配及VLAN划分如表所示。
公 司 | 交换机SW1端口号 | 交换机SW2端口号 | VLAN ID
公司1 | PC1端口1，PC2端口2 | PC3端口1，PC4端口2 | 100
公司2 | PC1端口3，PC2端口4 | PC3端口3，PC4端口4 | 200
公司3 | PC1端口5，PC2端口6 | PC3端口5，PC4端口6 | 300

## Slide 32: 任务实战二 - 利用VLAN实现设备间通信
各公司内PC对应的IP地址分配如表所示。
公 司 | PC | IP地址 | 子网掩码
公司1 | PC1 | 192.168.100.1 | 255.255.255.0
 | PC2 | 192.168.100.2 | 255.255.255.0
 | PC3 | 192.168.100.11 | 255.255.255.0
 | PC4 | 192.168.100.12 | 255.255.255.0
公司2 | PC1 | 192.168.100.3 | 255.255.255.0
 | PC2 | 192.168.100.4 | 255.255.255.0
 | PC3 | 192.168.100.13 | 255.255.255.0
 | PC4 | 192.168.100.14 | 255.255.255.0
公司3 | PC1 | 192.168.100.5 | 255.255.255.0
 | PC2 | 192.168.100.6 | 255.255.255.0
 | PC3 | 192.168.100.15 | 255.255.255.0
 | PC4 | 192.168.100.16 | 255.255.255.0

## Slide 33: 任务实战二 - 利用VLAN实现设备间通信
2.网络拓扑
构建网络拓扑如图所示，通过设置交换机的主干接口（Trunk口）及两台交换机相连的干道链路（Trunk Link），实现各个公司连接在不同交换机上的用户能够互相访问。

## Slide 34: 任务实战二 - 利用VLAN实现设备间通信
3.任务实施
（1）在2台交换机上创建批量VLAN，确定用户所属的VLAN。
根据表中所示VLAN和端口之间的映射关系，配置交换机的指定端口作为Access口分配给相应的VLAN，并配置端口的默认VLAN。
（2）配置交换机的Trunk口。
[Huawei] interface gigabitethernet 0/0/24
//进入Gigabitethernet 0/0/24接口视图
[Huawei-GigabitEthernet0/0/24] port link-type trunk
//配置接口类型为 trunk端口
[Huawei-GigabitEthernet0/0/24] port trunk allow-pass vlan 100 200 300
//设置接口放行VLAN 100 200 300
[Huawei-GigabitEthernet0/0/24] quit
（3）配置PC的IP地址，并测试配置结果。
完成VLAN划分及Trunk口配置后，根据表中的IP地址信息为各公司内的PC配置IP地址和子网掩码，并在PC上使用Ping程序测试PC间的通信情况。

## Slide 35
THANKS