## Slide 2
STP生成树

## Slide 3: 大纲
STP基本原理
快速生成树RSTP
多生成树MSTP
任务实战

## Slide 4
01
STP基本原理

## Slide 5: 二层环路问题

## Slide 6: STP概述
STP是二层网络中用于消除环路的协议，通过阻断冗余链路来消除桥接网络中可能存在的路径回环，当前活动路径发生故障时，激活冗余备份链路，恢复网络连通性。

## Slide 7: STP相关术语
网桥
在运行STP协议的网络中，一台设备被称为一个网桥，或简称桥。
桥ID
每个桥都有一个桥ID，IEEE 802.1d标准中规定BID是由桥优先级（Bridge Priority）与桥MAC地址构成。
BID桥优先级占据高16位，其余的低48位是MAC地址。
桥优先级数值越小，桥优先级越高，若桥优先级数值相同，则桥MAC地址越小，桥优先级越高。
在STP网络中，桥ID最小的设备会被选举为根桥。

## Slide 8: STP相关术语
端口ID
端口ID（Port ID，即PID），由两部分构成的，高4位是端口优先级，低12位是端口号。
同样，端口优先级数值越小，表示优先级越高，若端口优先级数值相同时，则端口号越小，端口优先级越高。

## Slide 9: STP相关术语
根桥（Root Bridge）
STP协议破环的关键在于生成一个树形的网络结构，而树形的网络结构必须有树根，于是STP引入了根桥的概念。
对于一个STP网络，根桥就是网桥ID最小的桥（即桥优先级最高），在全网中只有一个，它是整个网络的逻辑中心，但不一定是物理中心。
根桥会根据网络拓扑的变化而动态变化。
根端口（Root Port）
根端口就是非根桥上去往根桥路径开销最小的端口，根端口负责向根桥方向转发数据，这个端口的选择标准是依据根路径开销判定。
每个桥设备上根端口有且只有一个，根桥上没有根端口。

## Slide 10: STP相关术语
指定桥（Designated Bridge）与指定端口（Designated Port）
有关指定桥与指定端口的含义，对于设备而言与对于局域网而言含义不同，如表所示
分类 | 指定桥 | 指定端口
对于一台设备而言 | 与本机直接相连并且负责向本机转发配置消息的设备 | 指定桥向本机转发配置消息的端口
对于一个局域网而言 | 负责向本网段转发配置消息的设备 | 指定桥向本网段转发配置消息的端口

## Slide 11: STP相关术语
端口状态
STP的端口有5种工作状态。
端口状态 | 说明
Disabled | 端口状态为Down，不处理BPDU报文，也不转发用户流量。
Listening | 过渡状态，开始生成树计算，端口可以接收和发送BPDU，但不转发用户流量。
Learning | 过渡状态，建立无环的MAC地址转发表，不转发用户流量。
Forwarding | 端口可以接收和发送BPDU，也转发用户流量。只有根端口或指定端口才能进入Forwarding状态。
Blocking | 阻塞端口的最终状态，端口仅仅接收并处理BPDU，不转发用户流量。

## Slide 12: STP相关术语
端口状态
不同端口的状态随着STP协议的运行，在不同条件下会进入不同的端口状态， 端口的状态迁移机制如图所示。

## Slide 13: STP相关术语
路径开销
路径开销是STP协议用于选择链路的参考值。
IEEE802.1D标准、IEEE802.1T标准及华为设备中路径开销参考值如表所示。
接口速率 | 接口模式 | STP开销（推荐值） |  | 
 |  | IEEE 802.1D-1998标准 | IEEE 802.1T标准 | 华为计算方法
100Mbps | 半双工 | 19 | 200,000 | 200
 | 全双工 | 3 | 199,999 | 199
 | 聚合链路（2个端口） | 15 | 100,000 | 180
1000Mbps | 全双工 | 4 | 20,000 | 20
 | 聚合链路（2个端口） | 3 | 10,000 | 18
10Gbps | 全双工 | 2 | 2000 | 2
 | 聚合链路（2个端口） | 1 | 1000 | 1
40Gbps | 全双工 | 1 | 500 | 1
 | 聚合链路（2个端口） | 1 | 250 | 1
100Gbps | 全双工 | 1 | 200 | 1
 | 聚合链路（2个端口） | 1 | 100 | 1

## Slide 14: STP相关术语
BPDU报文
STP交换机使用BPDU交换STP信息。
BPDU报文分为以下两种：
①配置BPDU：用来进行生成树计算和维护生成树拓扑的报文。
②TCN BPDU：拓扑变化通知BPDU，是在网络拓扑发生变化时，用来通知相关设备的报文。
STP计时器
Hello时间：端口上发送的每个BPDU之间的时间，默认2秒。
转发延迟：处于侦听和学习状态的时间，也是配置消息传播到全网的最大时延，默认15秒。
最大时间：控制网桥端口保存配置BPDU信息之前经过的时间，默认20秒。

## Slide 15: STP的拓扑计算过程
初始状态
选择根桥
网络初始化时，网络中所有的STP设备都认为自己是根桥，根桥ID为自身的设备ID。通过交换配置消息，设备之间比较根桥ID，根桥ID最小的设备被选为根桥。
选择根端口
选出根桥后，需要在每个非根网桥上选出1个根端口
选择根端口的顺序依次如下：
①到根桥的累计根路径开销最低。
②直连的网桥ID最小。
③接收到的配置BPDU消息的对端端口ID最小。

## Slide 16: STP的拓扑计算过程
选择指定端口
每个网段上只能有一个指定端口（包括自己直连的），选择完根桥和根端口后，一个树形结构已初步形成，但是，所有的线路仍然连接在一起，并可能都处于活动状态，最后导致形成环路。为了消除环路形成的可能，STP将进行最后计算，在每个网段上选择一个指定端口，选择指定端口的依据与根端口相同。根桥上的端口全是指定端口，另外在每个网段上选择1个指定端口。
非根桥上的指定端口，选择依据主要是：
①到根桥的累计根路径开销最低。
②所在交换机的桥ID值最小。
③端口ID值最小。
选择阻塞端口
当STP的计算过程结束时，非根桥上剩余既不是根端口也不是指定端口的端口将被阻塞，被阻塞的端口不能传输数据。

## Slide 17: STP算法计算实例

## Slide 18
02
快速生成树RSTP

## Slide 19: STP协议的不足
STP协议虽然能够解决环路问题，但是由于网络拓扑收敛慢，影响了用户通信质量。如果网络中的拓扑结构频繁变化，网络也会随之频繁失去连通性，从而导致用户通信频繁中断，这是用户无法忍受的，STP的不足之处如下。
（1）STP没有细致区分端口状态和端口角色。
（2）从用户角度来讲，Listening、Learning和Blocking状态并没有区别，都同样不转发用户流量。
（3）从使用和配置角度来讲，端口之间最本质的区别并不在于端口状态，而是在于端口扮演的角色。
（4）根端口和指定端口可以都处于Listening状态，也可能都处于Forwarding状态。
（5）STP算法是被动的算法，依赖定时器等待的方式判断拓扑变化，收敛速度慢。
（6）STP算法要求在稳定的拓扑中，根桥主动发出配置BPDU报文，而其他设备进行处理，传遍整个STP网络。这也是导致拓扑收敛慢的主要原因之一。

## Slide 20: RSTP对STP的改进
RSTP删除了3种端口状态，新增加了2种端口角色，并且把端口属性充分地按照状态和角色解耦。
RSTP还增加了相应的一些增强特性和保护措施，实现网络的稳定和快速收敛。

## Slide 21: RSTP端口角色
根端口
指定端口
Alternate端口
从其他网桥接收更多有用的BPDU，作为根端口的备份端口。
Backup端口
从同一网桥接收更多有用的BPDU， Backup端口就是由于学习到自己发送的配置BPDU报文而阻塞的端口，它作为指定端口的备份。

## Slide 22: RSTP端口状态
RSTP的状态规范把原来的5种状态缩减为3种。根据端口是否转发用户流量和学习MAC地址来划分。
Discarding状态：不转发用户流量也不学习MAC地址。
Learning状态：不转发用户流量但是学习MAC地址。
Forwarding状态：既转发用户流量又学习MAC地址。

## Slide 23: 配置BPDU的处理
网桥自行从指定端口发送RST BPDU，不需要等待来自根桥的RST BPDU。
发送周期为Hello Time。
更短的BPDU超时时间。
如果一个端口连续3个Hello Time时间内没有收到上游设备发送过来的配置BPDU，那么该设备认为与此邻居之间的协商失败。
拓扑稳定后，配置BPDU报文的发送方式。
无论非根桥设备是否接收到根桥传来的配置BPDU报文，非根桥设备仍然按照Hello Timer规定的时间间隔发送配置BPDU。
次等BPDU的处理
当一个端口收到上游的指定桥发来的RST BPDU报文时，该端口会将自身缓存的RST BPDU与收到的RST BPDU进行比较。
如果该端口缓存的RST BPDU优于收到的RST BPDU，那么该端口会直接丢弃收到的RST BPDU，立即回应自身缓存的RST BPDU，从而加快收敛速度。

## Slide 24: 快速收敛
Proposal/Agreement机制
简称P/A机制。
RSTP通过P/A机制加快了上游端口进入Forwarding状态的速度。
在STP中，当一个端口被选举成为指定端口之后，该端口至少要等待一个Forward Delay时间才会迁移到Forwarding状态在RSTP中，当一个端口被选举成为指定端口之后,会先进入Discarding状态，再通过P/A机制快速进入Forwarding状态。
P/A机制条件：握手必须在点到点链路进行。

## Slide 25: 快速收敛
根端口快速切换机制
如果RSTP网络中一个根端口失效，那么网络中最优的Alternate端口将成为根端口并直接进入Forwarding状态。因为通过这个Alternate端口连接的网段上必然有个指定端口可以通往根桥。

## Slide 26: 快速收敛
边缘端口机制
在RSTP里面，如果某一个指定端口位于整个网络的边缘，即不再与其他交换设备连接，而是直接与终端设备直连，这种端口叫做边缘端口。
边缘端口不参与RSTP运算，可以由Disable直接转到Forwarding状态，且不经历时延，就像在端口上将STP禁用。但是一旦边缘端口收到配置BPDU，就丧失了边缘端口属性，成为普通STP端口，并重新进行生成树计算，从而引起网络震荡。

## Slide 27
03
多生成树MSTP

## Slide 28: RSTP和STP的缺陷
由于局域网内所有的VLAN共享一棵生成树，因此无法在VLAN间实现数据流量的负载均衡，链路被阻塞后将不承载任何流量，还有可能造成部分VLAN的报文无法转发。
Notes: SW2和SW5之间、SW1和SW4之间的链路被阻塞，图中标注的“VLAN”为链路允许通过的VLAN报文。
PC1和PC2同属于VLAN2，由于SW2和SW5之间的链路被阻塞，SW3和SW6之间的链路又不允许VLAN2的报文通过，因此PC1和PC2之间无法互相通信。

## Slide 29: MSTP概述
MSTP是IEEE 802.1S中定义的生成树协议，MSTP兼容STP和RSTP，既可以快速收敛，又提供了数据转发的多个冗余路径，在数据转发过程中实现VLAN数据的负载均衡。
MSTP可以将一个或多个VLAN映射到一个Instance（实例），再基于Instance计算生成树，映射到同一个Instance的VLAN共享同一棵生成树。

## Slide 30
05
任务实战

## Slide 31: 任务实战一 - STP配置
1.任务描述
某公司在办公楼内共部署了四台交换机，分别是SW1、SW2、SW3、SW4，为了进一步优化网络，提高网络的可靠性，网络管理员将四台交换机互联在一起，为了避免造成环路，现要求完成交换机的生成树配置。
2.网络拓扑

## Slide 32: 任务实战一 - STP配置
3.任务实施
（1）配置环网中的设备生成树协议工作在STP模式。
[Huawei] stp mode stp //将STP协议模式设置为stp
（2）配置根桥和备份根桥设备。
[Huawei] stp root primary //配置交换机为根桥
[Huawei] stp root secondary //配置交换机为备份根桥
（3）配置桥优先级值
[Huawei] stp priority 8192 //配置交换机的优先级为8192
[Huawei-GigabitEthernet1/0/2] stp edged-port enable
//配置GigabitEthernet1/0/2端口为边缘端口

## Slide 33: 任务实战一 - STP配置
3.任务实施
（4）配置端口的路径开销值，实现将端口阻塞。
[Huawei] stp pathcost-standard legacy
//配置交换机的端口路径开销计算方法为华为计算方法
[Huawei] interface gigabitethernet 1/0/1
[Huawei-GigabitEthernet1/0/1] stp cost 20000
//配置GigabitEthernet1/0/1端口路径开销值为20000
（5）配置与PC机相连的端口为边缘端口。
[Huawei] interface gigabitethernet 1/0/2
[Huawei-GigabitEthernet1/0/2] stp edged-port enable
//配置GigabitEthernet1/0/2端口为边缘端口

## Slide 34: 任务实战一 - STP配置
3.任务实施
（6）使能RSTP功能，实现环路破除。
[Huawei] stp enable
（7）显示STP状态信息，并测试配置结果。
[Huawei] display stp brief //显示交换机的生成树状态和统计信息摘要。

## Slide 35: 任务实战二 - RSTP配置
1.任务描述
某公司在办公楼内共部署了四台交换机，分别是SW1、SW2、SW3、SW4，为了进一步优化网络，提高网络的可靠性，网络管理员将四台交换机互联在一起，为了避免造成环路，现要求完成交换机的快速生成树配置。
2.网络拓扑

## Slide 36: 任务实战二 - RSTP配置
3.任务实施
（1）配置环网中的设备生成树协议工作在RSTP模式。
[Huawei] stp mode rstp
（2）配置根桥和备份根桥设备。
[Huawei] stp root primary //配置交换机为根桥
[Huawei] stp root secondary //配置交换机为备份根桥
（3）配置桥优先级值
[Huawei] stp priority 8192 //配置交换机的优先级为8192

## Slide 37: 任务实战二 - RSTP配置
3.任务实施
（4）配置端口的路径开销值，实现将端口阻塞。
[Huawei] stp pathcost-standard legacy
//配置交换机的端口路径开销计算方法为华为计算方法
[Huawei] interface gigabitethernet 1/0/1
[Huawei-GigabitEthernet1/0/1] stp cost 20000
//配置GigabitEthernet1/0/1端口路径开销值为20000
[Huawei-GigabitEthernet1/0/1] quit
（5）配置与PC机相连的端口为边缘端口。
[Huawei] interface gigabitethernet 1/0/2
[Huawei-GigabitEthernet1/0/2] stp edged-port enable
//配置GigabitEthernet1/0/2端口为边缘端口

## Slide 38: 任务实战二 - RSTP配置
3.任务实施
（6）使能RSTP功能，实现环路破除。
[Huawei] stp enable
（7）显示STP状态信息，并测试配置结果。
[Huawei] display stp brief //显示交换机的生成树状态和统计信息摘要。

## Slide 39: 任务实战三 - 单域MSTP配置
1.任务描述
某公司在办公楼内共部署了四台交换机，分别是SW1、SW2、SW3、SW4，并根据不同部门进行了VLAN划分，为了进一步使每个VLAN存在冗余路径，且实现容错功能，提高网络可靠性，现要求完成交换机的多生成树配置。

## Slide 40: 任务实战三 - 单域MSTP配置
2.网络拓扑
构建网络结构如图（a）所示，在该以太网上分别生成基于VLAN 20和VLAN 30的生成树，且通过配置使得基于VLAN 20的生成树如图（b）所示，基于VLAN 30的生成树如图（c）所示。
(a)
(b)
(c)

## Slide 41: 任务实战三 - 单域MSTP配置
3.任务实施
（1）设置mstp模式
[Huawei] stp mode mstp
stp mode mstp命令的作用是将交换机的stp工作模式配置为mstp。mstp能够基于VLAN构建生成树。
（2）配置mstp
[Huawei] stp region-configuration //进入mst域视图
[Huawei-mst-region] region-name RG1 //指定域名为RG1
[Huawei-mst-region] instance 2 vlan 20
[Huawei-mst-region] instance 3 vlan 30
[Huawei-mst-region] active region-configuration //激活mst域配置
[Huawei-mst-region] quit

## Slide 42: 任务实战三 - 单域MSTP配置
3.任务实施
（3）基于生成树实例配置优先级
[Huawei] stp instance 2 priority 4096
//将编号为2的生成树实例的优先级设置为4096。

## Slide 43
THANKS