## Slide 2
VLAN间通信

## Slide 3: 大纲
VLAN间通信基本原理
VLAN间通信方法
任务实战

## Slide 4
01
VLAN间通信基本原理

## Slide 5: VLAN间通信基本原理
三层交换原理
三层交换需要借助三层设备，三层交换机是一种能实现高速三层转发的设备，目前的三层交换机一般是通过VLAN来划分二层网络并实现二层交换，同时能够实现不同VLAN间的三层IP互访。
三层接口
三层接口最大的特性就是可以配置像IP地址这样的三层属性，分为物理三层接口和逻辑三层接口两大类：逻辑三层接口就是三层VLAN接口（下面章节所说的VLANIF接口），这类接口具有路由和桥接功能；物理接口就只具有路由功能，如一般路由器上的接口。
VLAN技术是为了隔离广播报文，提高网络带宽的有效利用率而设计的。VLAN在隔离广播域的同时，也把政策的VLAN之间的通信隔离了。要实现不同的VLAN之间的通信有两种方法：一是通过路由器进行转发实现；二是通过三层交换机转发实现。

## Slide 6
02
VLAN间通信方法

## Slide 7: 基于路由器的物理接口
一个VLAN对应一个物理接口，每个物理接口配置不同的IP地址作为不同VLAN主机的网关，因此存在一个VLAN就需要占用一个路由器物理接口。
路由器三层接口无法处理携带VLAN Tag的数据帧，因此交换机上联路由器的接口类型需配置为Access。
路由器作为三层转发设备其接口数量较少，方案的可扩展性太差。

## Slide 8: 基于单臂路由
除了使用路由器的物理接口实现不同VLAN间的通信之外，也可以采用路由器子接口的方式来实现VLAN间的通信，这种方式通常称为单臂路由。
子接口（Sub-Interface）是基于路由器以太网接口所创建的逻辑接口，以物理接口ID+子接口ID进行标识，子接口同物理接口一样可进行三层转发。
子接口不同于物理接口，可以终结携带VLAN Tag的数据帧。
一个物理接口创建多个逻辑的子接口，将该物理接口对接到交换机的Trunk接口，即可实现使用一个物理接口为多个VLAN提供三层转发服务，扩展性比较强。

## Slide 9: 基于三层交换机的VLANIF接口
二层交换机指的是只具备二层交换功能的交换机
三层交换机除了具备二层交换机的功能，还支持通过三层接口（如VLANIF接口）实现路由转发功能。
VLANIF接口是一种三层的逻辑接口，支持VLAN Tag的剥离和添加，因此可以通过VLANIF接口实现VLAN之间的通信。
每个VLAN对应一个VLANIF，VLANIF接口编号与所对应的VLAN ID相同。

## Slide 10
03
任务实战

## Slide 11: 任务实战一 - 单臂路由的应用
1.任务描述
某公司共有四个部分，分别是：行政部、研发部、销售部和财务部，公司局域网为了降低广播报文对网络的影响，为公司内各个部门划分不同VLAN，为了满足公司不同部门用户间的正常互访需求，要求网络管理员通过路由器实现VLAN之间的通信。
2.网络拓扑

## Slide 12: 任务实战一 - 单臂路由的应用
3.任务实施
（1）在交换机上创建VLAN，确定用户所属的VLAN。
（2）配置交换机的接口加入VLAN。
（3）配置交换机的Trunk口。
（4）创建并配置路由器的子接口。
[Huawei] interface gigabitEthernet 0/0/1.10 //创建ID为10的子接口
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1.10] dot1q termination vid 10
//配置子接口终结的VLAN为VLAN 10。
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1.10] ip address 192.168.10.254 24
每个子接口只支持终结一个VLAN。
不同主接口下的子接口可以关联相同的VLAN ID，但是同一主接口下的不同子接口一定不能关联相同的VLAN ID。
（5）配置PC的IP地址，并测试配置结果。
根据图5-4所示，完成PC的IP地址、子网掩码、网关信息的配置，并在PC上使用Ping程序测试PC间的通信情况。通过单臂路由的配置，不同VLAN间（不同网段）的终端可以相互通信。

## Slide 13: 任务实战二 - VLANIF的应用
1.任务描述
某公司共有四个部门，分别是：行政部、研发部、销售部和财务部，公司局域网为了降低广播报文对网络的影响，为公司内各个部门划分不同VLAN，为了满足公司不同部门用户间的正常互访需求，要求网络管理员通过三层交换机实现VLAN之间的通信。
2.网络拓扑

## Slide 14: 任务实战二 - VLANIF的应用
3.任务实施
（1）在二层交换机上创建VLAN，确定用户所属的VLAN。
（2）配置二层交换机的接口加入VLAN。
（3）配置二层交换机的Trunk口。
（4）在三层交换机上创建VLAN，确定用户所属的VLAN。
（5）配置三层交换机的Trunk口。
（6）在三层交换机上创建VLANIF接口并配置IP地址，实现三层互通。
[Huawei] interface vlanif 10 //创建VLAN 10的VLANIF接口
[Huawei-Vlanif10] ip address 192.168.10.254 24
（7）在三层交换机上查看VLANIF接口状态及统计信息。
[Huawei] display interface vlanif 10 //VLANIF 10接口的状态信息、配置信息及统计信息。
（8）配置PC的IP地址，并测试配置结果。
根据图5-5所示，完成PC的IP地址、子网掩码、网关信息的配置，并在PC上使用Ping程序测试PC间的通信情况。通过三交换机VLANIF接口的配置，不同VLAN间（不同网段）的终端可以相互通信。

## Slide 15
THANKS