## Slide 2
路由技术基础

## Slide 3: 大纲
路由基础
直连路由和静态路由
任务实战

## Slide 4
01
路由基础

## Slide 5: 路由基本原理
所谓路由就是指导路由器如何进行数据报文发送的路径信息。
路由器是能够将数据报文在不同逻辑网段间转发的网络设备。
路由表是路由转发IP报文的依据。
最佳路由的选取与发现此路由的路由协议的优先级、路由的度量有关。

## Slide 6: 路由器
路由器是能够将数据报文在不同逻辑网段间转发的网络设备。
路由器一般主要功能：
  – 分隔广播域
  – 构建、维护路由表
  – 转发数据包

## Slide 7: 路由器的工作原理
路由器的某一个接口接收到一个IP数据包时，会查看数据包中的目的IP地址，并判断该数据包的目的地址在当前的路由表中是否存在。如果发现数据包的目的地址与本路由器某个接口所连接的网络地址相同，则数据马上转发到相应的接口上去；如果发现数据包的目标地址不是自己的直连网段，则路由器会查看路由表，查找数据包的目的网络所对应的接口，并从相应的接口转发出去；如果路由表中记录的网络地址与数据包的目标地址都不匹配则转发到默认接口；如果没有默认接口的情况下，则将数据包丢弃，并向数据包的发送者返回目标不可达的信息。

## Slide 8: 路由表
路由表是路由器转发报文的判断依据，路由器使用路由表在网络之间进行路由。
在路由器中，执行命令display ip routing-table时，可以查看路由器的路由表概要信息。如图所示：

## Slide 9: 优先级/开销
优先级：当路由器从多种不同的途径获知到达同一个目标网段的路由时，比较路由条目的优先级决定条目的优先程度，优先级数值越小越优先。
开销:当到达同一目的地的多条路由具有相同的路由优先级时，路由开销最小的将成为当前的最优路由。
不同厂商设备路由协议的优先级关系对比：
华为 |  | 锐捷 | 
路由协议 | 优先级 | 路由协议 | 优先级
Direct（直连） | 0 | Direct（直连） | 0
OSPF（动态） | 10 | Static（静态） | 1
Static（静态） | 60 | OSPF（动态） | 110
RIP（动态） | 100 | RIP（动态） | 120

## Slide 10
02
直连路由和静态路由

## Slide 11: 路由分类与来源
路由协议是路由器之间维护路由表的规则，用于发现路由，生成路由表，并指导报文转发。依据来源的不同，路由可以分为三类：

## Slide 12: 直连路由
直连路由指向本地直连网络的路由，由设备自动生成。
并不是所有接口生成的直连路由都会出现在路由表中，直连路由出现在路由表中的前提是该接口的物理状态、协议状态都为UP。

## Slide 13: 静态路由
静态路由由网络管理员手动配置，配置方便，对系统要求低。
适用于拓扑结构简单并且稳定的小型网络缺点是不能自动适应网络拓扑的变化，需要人工干预。
静态路由有五个主要的参数：目的地址和掩码、出接口和下一跳地址、优先级。在配置静态路由时，根据不同的出接口类型，指定出接口和下一跳地址。对于去往同一个目标但是不同下一跳或出接口的静态路由，可以为它们配置不同的优先级。如果指定相同优先级，则可实现负载分担；如果指定不同优先级，则可实现浮动路由。

## Slide 14: 缺省路由
缺省路由是另外一种特殊的路由，在路由表中找到匹配的路由表项时才使用的路由。
在路由表中，缺省路由以到网络0.0.0.0（掩码也为0.0.0.0）的路由形式出现。
使用缺省路由可以大大减小路由表项的规模，减少维护压力，降低对设备的内存及CPU的消耗。

## Slide 15
03
任务实战

## Slide 16: 任务实战一 - 静态路由实现网络互访
1.任务描述
某公司有两个不同区域的网络，区域1内有行政部和研发部，区域2内有销售部和财务部，每个区域的网络根据部门划分了不同VLAN（不同子网）。为了实现两个区域内不同子网间的互访，区域1和区域2分别采用一台路由器连接各自的子网，并通过单臂路由实现子网的互访。区域1的路由器和区域2的路由器之间通过专线连接，要求在路由器上配置静态路由实现两个区域网络各个子网间的相互通信。
公司区域1的路由器和区域2的路由器接口IP地址分配如下表所示：
路由器 | 接口 | IP地址
区域1的路由器R1 | GE0/0/1.10 | 192.168.10.254/24
 | GE0/0/1.20 | 192.168.20.254/24
 | GE0/0/2 | 10.1.1.1/24
区域2的路由器R2 | GE0/0/1.30 | 172.16.30.254/24
 | GE0/0/1.40 | 172.16.40.254/24
 | GE0/0/2 | 10.1.1.2/24

## Slide 17: 任务实战一 - 静态路由实现网络互访
PC的IP地址配置如下表所示：
主机名 | IP地址 | 子网掩码 | 默认网关
行政部PC1 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254
研发部PC2 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | 192.168.20.254
销售部PC3 | 172.16.30.1 | 255.255.255.0 | 172.16.30.254
财务部PC4 | 172.16.40.1 | 255.255.255.0 | 172.16.40.254

## Slide 18: 任务实战一 - 静态路由实现网络互访
2.网络拓扑

## Slide 19: 任务实战一 - 静态路由实现网络互访
3.任务实施
  （1）在交换机上创建VLAN，确定用户所属的VLAN。
  （2）配置交换机的接口加入VLAN。
  （3）配置交换机的Trunk口。
  （4）创建并配置路由器的子接口。
  （5）为路由器接口分配IP地址和子网掩码。
  [Huawei] interface gigabitEthernet 0/0/2
  //进入GigabitEthernet0/0/2接口配置视图。
  [Huawei-GigabitEthernet0/0/2] ip address 10.1.1.1 24
  //配置接口IP地址地址为10.1.1.1/24。
  [Huawei-GigabitEthernet0/0/2] quit

## Slide 20: 任务实战一 - 静态路由实现网络互访
  （6）为路由器配置静态路由。
  [Huawei] ip route-static 172.16.30.0 24 10.1.1.2
  //配置前往172.16.30.0，下一跳地址为10.1.1.2的静态路由。
  （7）配置PC的IP地址，并测试配置结果。

## Slide 21: 任务实战二 - 缺省路由实现网络互访
1.任务描述
某公司有两个不同区域的网络，区域1内有行政部和研发部，区域2内有销售部和财务部，每个区域的网络根据部门划分了不同子网。为了实现两个区域内不同子网间的互访，区域1和区域2分别采用一台路由器连接各自的子网，并通过单臂路由实现子网的互访。区域1的路由器和区域2的路由器之间通过专线连接，要求在路由器上配置默认路由实现两个区域网络各个子网间的相互通信。
公司区域1的路由器和区域2的路由器接口IP地址分配如表所示
路由器 | 接口 | IP地址
区域1的路由器R1 | GE0/0/1 | 192.168.10.254/24
 | GE0/0/2 | 192.168.20.254/24
 | GE1/0/1 | 10.1.1.1/24
区域2的路由器R2 | GE0/0/1 | 172.16.30.254/24
 | GE0/0/2 | 172.16.40.254/24
 | GE1/0/1 | 10.1.1.2/24

## Slide 22: 任务实战二 - 缺省路由实现网络互访
PC的IP地址配置如下表所示：
主机名 | IP地址 | 子网掩码 | 默认网关
行政部PC1 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254
研发部PC2 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | 192.168.20.254
销售部PC3 | 172.16.30.1 | 255.255.255.0 | 172.16.30.254
财务部PC4 | 172.16.40.1 | 255.255.255.0 | 172.16.40.254

## Slide 23: 任务实战二 - 缺省路由实现网络互访
2.网络拓扑

## Slide 24: 任务实战二 - 缺省路由实现网络互访
3.任务实施
（1）为路由器接口分配IP地址和子网掩码。
（2）为路由器配置缺省路由。
[Huawei] ip route-static 0.0.0.0 0 10.1.1.1 //配置缺省路由下一跳为10.1.1.1

## Slide 25
THANKS