## Slide 2
动态路由协议

## Slide 3: 大纲
动态路由基础
OSPF路由协议
任务实战

## Slide 4
01
动态路由基础

## Slide 5: 动态路由概述
动态路由协议通过在网络设备之间提供路由选择信息共享机制，从而生成并维护数据包转发所需的路由表。路由选择信息在路由器之间传递。路由器使用路由选择协议来交换路由表和共享路由选择信息。当网络拓扑结构改变时动态路由协议可以自动更新路由表，并负责决定数据传输最佳路径。
在动态路由中，管理员不再需要与静态路由一样，手工对路由器上的路由表进行维护，而是在每台路由器上运行一个路由协议。这个路由协议会根据路由器上的接口的配置（如IP地址的配置）及所连接的链路的状态，生成路由表中的路由表项。

## Slide 6: 动态路由的分类
根据作用范围不同，路由协议可分为：

## Slide 7: 动态路由的分类
根据作用范围不同，路由协议可分为：
–内部网关协议IGP（Interior Gateway Protocol）：在一个自治系统内部运行。常见的IGP协议包括RIP、OSPF和IS-IS。
–外部网关协议EGP（Exterior Gateway Protocol）：运行于不同自治系统之间。BGP是目前最常用的EGP协议。
在互联网中，自治系统AS（Autonomous System）是指在一个（有时是多个）实体管辖下的所有IP网络和路由器的网络，它们对互联网执行共同的路由策略。一个AS内的所有网络都被分配同一个AS号，属于一个行政单位管辖。

## Slide 8: 动态路由的分类
根据使用算法不同，路由协议可分为：
– 距离矢量协议（Distance-Vector Protocol）：包括RIP和BGP。其中，BGP也被 称为路径矢量协议（Path-Vector Protocol）。
– 链路状态协议（Link-State Protocol）：包括OSPF和IS-IS。
根据支持可变长度子网掩码的情况，路由协议可分为：
– 有类路由协议（Classful Routing Protocol）：不支持可变长度的子网掩码，不能 从邻居那里学到子网，所有关于子网的路由在被学到时都会自动变成子网的主类 网（按照标准的IP地址分类），包括RIP-v1。
– 无类路由协议（Classless Routing Protocol）：支持可变长度的子网掩码，关于 子网的路由能够以子网的形式直接进入路由表，包括OSPF、BGP等。

## Slide 9: 路由的度量
路由协议常常使用这些度量：
– 路径长度：路径长度是最常见的影响路由度量的因素。链路状态路由协议可以为每一条链路设置一个链路开销来标示此链路的路径长度。距离矢量路由协议使用 跳数来标示路径长度。
  – 带宽：网络带宽是一个链路实际的传输能力。
– 负载：负载是一个网络资源的使用程度。计算负载方法包括CPU的利用率和它每秒处理数据包的数量。持续监测这些参数可以及时了解网络的使用情况。
– 开销：通信开销衡量了一条链路的运营成本。尤其是只注重运营成本而不在乎网络性能的时候，通信开销则就成了一个重要的指标。

## Slide 10
02
OSPF路由协议

## Slide 11: OSPF概述
开放式最短路径优先OSPF（Open Shortest Path First）是IETF组织开发的一个基于链路状态的内部网关协议（Interior Gateway Protocol）。
OSPF直接工作于IP层之上，IP协议号为89。
OSPF把自治系统AS划分成逻辑意义上的一个或多个区域，多区域的设计使得OSPF能够支持更大规模的网络。
OSPF报文封装在IP报文内，可以采用单播或组播的形式发送。

## Slide 12: OSPF和RIP协议对比
在OSPF出现前，RIP是网络上使用最广泛的IGP协议。但随着网络的快速成长和扩展，RIP的某些限制可能会导致其在大型网络中不再适用，OSPF则能够解决RIP所面临的诸多问题。
OSPF | RIP
基于链路状态，以链路开销作为度量方式，并把带宽作为参考值， 度量方式更科学。 | 基于距离矢量算法，以跳数作为度量方式，忽略带宽的影响。
没有跳数限制，适用的网络规模更大。 | RIP的跳数限制为15个，限制了RIP的网络规模。
每台路由器都能够掌握全网拓扑，通过最短路径优先算法SPF（Shortest Path First）计算路由，不会产生路由环路。 | 按照路由通告进行路由更新和选择，路由器不了解整个网络拓扑，容易产生路由环路。
收敛速度快，因为路由更新是及时的，并且能够快速传递到整个网络。 | 收敛速度慢，路由更新会经历一段抑制和垃圾收集期，容易导致路由器之间的路由不一致。
能够处理VLSM，灵活进行IP地址分配。 | 不能处理可变长子网掩码（VLSM）。

## Slide 13: OSPF工作原理
运行OSPF路由器之间交互的是LS（Link State，链路状态）信息，而不是交互路由。
  LS信息是OSPF能够正常进行拓扑及路由计算的关键信息。
  – 链路：路由器接口
  – 状态：描述接口以及它与相邻路由器的关系
  OSPF路由器将网络中的LS信息收集起来，存储在LSDB中；再采用SPF算法计算出达到目标的最短路径，并将该最短路径加载到路由表中。

## Slide 14: Router-ID
Router-ID（Router Identifier，路由器标识符），一个32比特无符号整数；在OSPF域中唯一标识一台路由器。运行OSPF协议的路由器，则必须存在Router-ID。
Router-ID的设定可以通过手工配置的方式，或使用系统自动设置的方式。
系统自动设置的规则如下：
– 若设备配置了Loopback接口，将优先比较Loopback接口的IP地址，数值最大的IP地址作为RID；
– 若设备没有配置Loopback接口，则将比较物理接口状态为双UP的接口IP地址，数值最大的IP地址作为RID。

## Slide 15: OSPF运行机制
OSPF的运行机制包括以下5个步骤：
（1）通过交互Hello报文形成邻居关系。
（2）通过泛洪LSA通告链路状态信息。
（3）通过组建LSDB形成带权有向图。
（4）通过SPF算法计算并形成路由。
（5）维护和更新路由表。

## Slide 16: OSPF报文类型
Hello报文：发现邻居，建立双向通信，指定DR和BDR，保活。
DBD报文：数据库描述数据包包含LSA报头用于帮助路由器构建链路状态数据库。
LSR报文：两台路由器互相交换过DD报文之后，需要发送LSR报文（Link State Request packet）向对方请求更新LSA。LSR报文里包括所需要的LSA的摘要信息。
LSU报文：LSU 数据包包含所有应更新的LSA的列表。此数据包通常用于泛洪。
LSAck报文：LSAck报文（Link State Acknowledgment packet）用来对接收到的LSU报文进行确认，内容是需要确认的LSA的Header。一个LSAck报文可对多个LSA进行确认。

## Slide 17: OSPF报文类型
OSPF有五种类型的协议报文。这些报文在OSPF路由器之间交互中起不同的作用。

## Slide 18: 大型OSPF网络的问题

## Slide 19: OSPF区域
使用OSPF，可以将AS在逻辑上细分为多个区域。
OSPF 支持一种分层网络结构, 分层结构包括：主干区域（区域0）和常规区域，所有区域必须和骨干区域相连。
OSPF域划分成多个区域，可以使OSPF支撑更大规模组网。OSPF多区域的设计减小了LSA泛洪的范围，有效的把拓扑变化的影响控制在区域内，达到网络优化的目的。在区域边界可以做路由汇总，减小了路由表规模。

## Slide 20: OSPF路由器类型
OSPF路由器根据其位置或功能不同，有这样几种类型：
– 区域内路由器（Internal Router）
– 区域边界路由器--ABR（Area Border Router）
– 骨干路由器（Backbone Router）
– 自治系统边界路由器--ASBR（AS Boundary Router）

## Slide 21
03
任务实战

## Slide 22: 任务实战一 - 单域OSPF园区网络互访
任务描述
某公司园区网内有两个不同区域的网络，每个区域的网络根据部门划分了多个不同子网。为了实现两个区域内不同子网间的互访，区域1和区域2分别采用一台路由器连接各自的子网，区域1的路由器和区域2的路由器之间通过专线连接。为了便于网络后续进行子网扩展的时候，无需更改路由器的配置，要求在路由器上配置单区域OSPF动态路由协议实现两个区域网络各个子网间的相互通信。
公司区域1的路由器和区域2的路由器接口IP地址分配如表所示
路由器 | 接口 | IP地址
区域1的路由器R1 | GE0/0/1 | 192.168.10.254/24
 | GE0/0/2 | 192.168.20.254/24
 | GE1/0/1 | 10.1.1.1/24
区域2的路由器R2 | GE0/0/1 | 172.16.10.254/24
 | GE0/0/2 | 172.16.20.254/24
 | GE1/0/1 | 10.1.1.2/24

## Slide 23: 任务实战一 - 单域OSPF园区网络互访
PC的IP地址配置如表所示
2.网络拓扑
主机名 | IP地址 | 子网掩码 | 默认网关
PC1 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254
PC2 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | 192.168.20.254
PC3 | 172.16.10.1 | 255.255.255.0 | 172.16.10.254
PC4 | 172.16.20.1 | 255.255.255.0 | 172.16.20.254

## Slide 24: 任务实战一 - 单域OSPF园区网络互访
3.任务实施
  （1）为路由器接口分配IP地址和子网掩码，使子网可达。
  （2）在各路由器上配置Router-ID。
  [Huawei] router id 1.1.1.1
  router id 1.1.1.1命令的作用是配置路由器的Router-ID为1.1.1.1。
  （3）使能OSPF并配置OSPF实现网络互联。
  [Huawei] ospf //默认创建OSPF进程1
  [Huawei-ospf-1] area 0 //创建OSPF区域0
  [Huawei-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.10.0 0.0.0.255
  //指定运行OSPF区域（这里是区域0）所包含的网段
  [Huawei-ospf-1-area-0.0.0.0] quit

## Slide 25: 任务实战一 - 单域OSPF园区网络互访
  （4）OSPF路由表生成结果查看。
  [Huawei] display ospf 1 route //查看指定OSPF进程的路由表
  （5）配置PC的IP地址，并测试配置结果。

## Slide 26
THANKS