## Slide 2
企业网络安全

## Slide 3: 大纲
ACL访问控制列表
ACL分类及配置
任务实战

## Slide 4
01
ACL访问控制列表

## Slide 5: ACL简介
访问控制列表ACL（Access Control List）是由一条或多条规则组成的集合。
规则指的是描述报文匹配条件的判断语句，这些条件可以是报文的源地址、目的地址、端口号等。
ACL本质上是一种报文过滤器，规则是过滤器的滤芯。设备基于这些规则进行报文匹配，可以过滤出特定的报文，并根据应用ACL的业务模块的处理策略来允许或阻止该报文通过。
通过ACL可以实现对网络中报文流的精确识别和控制，达到控制网络访问行为、防止网络攻击和提高网络带宽利用率的目的，从而切实保障网络环境的安全性和网络服务质量的可靠性。
ACL的应用
匹配IP流量
在Traffic-filter中被调用
在NAT中被调用
在路由策略中被调用
在防火墙的策略部署中被调用
在QoS中被调用
......

## Slide 6: ACL的组成
ACL由若干条permit或deny语句组成。每条语句就是该ACL的一条规则，每条语句中的permit或deny就是与这条规则相对应的处理动作。

## Slide 7: ACL的匹配机制

## Slide 8
02
ACL分类及配置

## Slide 9: ACL分类
基于对IPv4和IPv6支持情况的划分
（1）ACL4：支持过滤IPv4报文的ACL。
（2）ACL6：仅支持过滤IPv6报文的ACL。
基于ACL标识方法的划分
（1）数字型ACL：创建ACL时，指定一个唯一的数字标识该ACL。
（2）命名型ACL：通过名称代替编号来标识ACL。
基于ACL规则定义方式的划分
（1）基本ACL：仅使用报文的源IP地址、分片信息和生效时间段信息来定义规则。
（2）高级ACL：既可使用IPv4报文的源IP地址，也可使用目的IP地址、IP协议类型、ICMP类型、TCP源/目的端口、UDP源/目的端口号、生效时间段等来定义规则。
（3）二层ACL：使用报文的以太网帧头信息来定义规则。

## Slide 10: ACL配置
配置ACL的步骤可以分为以下几步：
（1）分析网络控制需求。
（2）配置ACL控制规则。
（3）将ACL规则应用到设备的相应接口上。
ACL的有两种匹配顺序：配置顺序（config）和自动排序（auto）
（1）配置顺序是指按照用户配置ACL规则的先后进行匹配。
（2）自动排序则使用“深度优先”原则，指定数据包范围最小的语句排在最前面。通配符越小，则指定的主机的范围越小。

## Slide 11: ACL配置
ACL的配置原则：
（1）ACL是一个工具，在全局范围内创建ACL，需要将其进行调用。
（2）每个接口、协议、方向只允许有一个ACL。
（3）ACL 语句的顺序控制着测试，越具体精确的语句要位于列表顶部。
（4）ACL的末尾始终有个末尾隐含的规则：对于华为和华三设备，如果把ACL用于访问控制时，ACL的末尾是permit any，每个列表需要至少一条deny 语句；如果把ACL用于路由过滤，ACL的末尾是deny any，每个列表需要至少一条permit 语句。
（5）配置ACL的时候后面必须跟上相应的通配符，若没有跟上通配符，那么默认就是跟上0.0.0.0。
（6）ACL 可过滤经过路由器的流量或往返路由器的流量，具体取决于其应用方式。
（7）将ACL 置于网络中时，建议：
  – 标准ACL/基本ACL 更靠近目的地址；
  – 扩展ACL/高级ACL 更靠近源地址。

## Slide 12
03
任务实战

## Slide 13: 任务实战一 - 基本ACL的应用
1.任务描述
某公司的内部网络根据公司部门的数量及各部门内主机数量和未来可能增加主机的情况，为每个部门划分了VLAN，并分配了IP网段，以便于管理，内部不同网段的用户之间通过三层交换机实现互访，并通过路由器连接外网。基于信息安全方面的考虑，要求配置基本ACL，使内部用户在每天8:30～18:00的工作时间段禁止访问外网。
设备接口地址分配表如表所示。
路由器 | 接口 | IP地址
路由器R1 | GE0/0/1 | 10.1.1.1/24
 | GE0/0/2 | 20.1.1.1/24
交换机sw3 | GE0/0/24 | 10.1.1.2/24（VLANIF 100）
 | GE0/0/1 | 192.168.10.254（VLANIF 10） 192.168.20.254（VLANIF 20）
 | GE0/0/2 | 192.168.30.254（VLANIF 30） 192.168.40.254（VLANIF 40）

## Slide 14: 任务实战一 - 基本ACL的应用
PC的IP地址配置如表所示。
主机名 | IP地址 | 子网掩码 | 默认网关
行政部PC | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254
研发部PC | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | 192.168.20.254
销售部PC | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 | 192.168.30.254
财务部PC | 192.168.40.1 | 255.255.255.0 | 192.168.40.254

## Slide 15: 任务实战一 - 基本ACL的应用
2.网络拓扑

## Slide 16: 任务实战一 - 基本ACL的应用
3.任务实施
（1）在二层交换机上创建VLAN，并配置二层交换机的接口加入VLAN。
（2）配置二层交换机的Trunk口。
（3）在三层交换机上创建VLAN，并配置三层交换机的Trunk口。
（4）在三层交换机上创建VLANIF接口并配置IP地址，实现三层互通。
（5）为路由器分配接口IP地址。
（6）分别在三层交换机和路由器上配置路由，实现网络互通。
（7）路由器上创建周期时间段。
[Huawei] time-range working_time 08:30 to 18:00 working-day
（8）路由器上配置基本ACL 及对应的规则。
[Huawei] acl number 2001
[Huawei-acl-basic-2001] rule deny source 192.168.10.0 0.0.0.255 time-range working_time

## Slide 17: 任务实战一 - 基本ACL的应用
3.任务实施
（9）在路由器接口上应用ACL。
[Huawei] interface gigabitethernet 0/0/1
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] traffic-filter inbound acl 2001
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] quit
（10）配置PC的IP地址，并测试配置结果。
根据表格完成PC的IP地址、子网掩码、网关信息的配置，并在PC上使用Ping程序测试PC间的通信情况。

## Slide 18: 任务实战二 - 高级ACL的应用
1.任务描述
某公司的内部网络根据公司部门的数量及各部门内主机数量和未来可能增加主机的情况，为每个部门划分了VLAN，并分配了IP网段，内部不同网段的用户之间通过三层交换机实现互访。
为了便于公司的访客用户上网，公司在原有网络的基础上为访客用户新增分配一个VLAN 50及IP网段。但是基于信息安全方面的考虑，要求配置高级ACL使内部用户与访客之间不能互相通信，但不影响内部用户间相互通信。
设备接口地址分配表如表所示。
路由器 | 接口 | IP地址
路由器R1 | GE0/0/1 | 10.1.1.1/24
 | GE0/0/2 | 20.1.1.1/24
交换机sw3 | GE0/0/24 | 10.1.1.2/24（VLANIF 100）
 | GE0/0/1 | 192.168.10.254（VLANIF 10） 192.168.20.254（VLANIF 20）
 | GE0/0/2 | 192.168.30.254（VLANIF 30） 192.168.40.254（VLANIF 40） 192.168.50.254（VLANIF 40）

## Slide 19: 任务实战二 - 高级ACL的应用
PC的IP地址配置如表所示。
主机名 | IP地址 | 子网掩码 | 默认网关
行政部PC | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254
研发部PC | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | 192.168.20.254
销售部PC | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 | 192.168.30.254
财务部PC | 192.168.40.1 | 255.255.255.0 | 192.168.40.254
访客PC | 192.168.50.1 | 255.255.255.0 | 192.168.50.254

## Slide 20: 任务实战二 - 高级ACL的应用
2.网络拓扑

## Slide 21: 任务实战二 - 高级ACL的应用
3.任务实施
（1）在二层交换机上创建VLAN，并配置二层交换机的接口加入VLAN。
（2）配置二层交换机的Trunk口。
（3）在三层交换机上创建VLAN，并配置三层交换机的Trunk口。
（4）在三层交换机上创建VLANIF接口并配置IP地址，实现三层互通。
（5）在三层交换机上配置高级ACL及对应的规则。
[Huawei] acl number 3001
[Huawei-acl-adv-3001] rule deny ip source 192.168.50.0 0.0.0.255 destination 192.168.10.0 0.0.0.255
（6）在交换机接口上应用ACL。
[Huawei] interface gigabitethernet 0/0/2
[Huawei-GigabitEthernet0/0/2] traffic-filter inbound acl 3001
（7）配置PC的IP地址，并测试配置结果。
根据表格完成PC的IP地址、子网掩码、网关信息的配置，并在PC上使用Ping程序测试PC间的通信情况。

## Slide 22
THANKS