## Slide 2
网络性能可靠提升

## Slide 3: 大纲
VRRP概述
VRRP工作原理
VRRP应用模式
任务实战

## Slide 4
01
VRRP概述

## Slide 5: VRRP概述
VRRP虚拟路由冗余协议是一种路由容错协议，采用主备模式实现IP路由的热备份与容错。
一般而言，内部局域网同一网段内的所有主机都设置了相同的默认网关，如图所示。当默认网关发生故障时，本网段内所有主机与外部网络的通信将中断。

## Slide 6: VRRP概述
为了解决这一问题，增加出口网关是提高系统可靠性的常见方法。通过在网络上多部署一台路由器，为主机配置多个默认网关，但这种方式下，终端设备无法自动切换网关，需要手动配置。
VRRP能够把同一个广播域中的多台路由设备编成一组，形成一个虚拟路由器，并为虚拟路由器分配一个IP地址，内部主机以该IP地址作为默认网关，实现默认网关的备份，且能在网关设备出现故障时仍然提供高可靠的缺省链路

## Slide 7
02
VRRP工作原理

## Slide 8: VRRP的协议状态
VRRP协议中定义了三种状态机：初始状态（Initialize）、活动状态（Master）、备份状态（Backup）。

## Slide 9: VRRP的选举
VRRP根据优先级来确定虚拟路由器中每台设备的角色（Master设备或Backup设备）。优先级越高，则越有可能成为Master设备。
Notes: 初始创建的VRRP设备工作在Initialize状态，收到接口Up的消息后，如果设备的优先级为255，则直接成为Master设备；如果设备的优先级小于255，则会先切换至Backup状态，待Master_Down_Interval定时器超时后再切换至Master状态。首先切换至Master状态的VRRP设备通过VRRP通告报文的交互获知虚拟设备中其他成员的优先级，进行Master的选举：
①如果VRRP报文中Master设备的优先级高于或等于自己的优先级，则Backup设备保持Backup状态。
②如果VRRP报文中Master设备的优先级低于自己的优先级，采用抢占方式的Backup设备将切换至Master状态，采用非抢占方式的Backup设备仍保持Backup状态。
③如果多个VRRP设备同时切换到Master状态，通过VRRP通告报文的交互进行协商后，优先级较低的VRRP设备将切换成Backup状态，优先级最高的VRRP设备成为最终的Master设备；优先级相同时，VRRP设备上VRRP备份组所在接口主IP地址较大的成为Master设备。
④如果创建的VRRP设备为IP地址拥有者，收到接口Up的消息后，将会直接切换至Master状态。
Master设备周期性地发送VRRP通告报文，在VRRP备份组中公布其配置信息（优先级等）和工作状况。Backup设备通过接收到VRRP报文的情况来判断Master设备是否工作正常。
当Master设备主动放弃Master地位（如Master设备退出备份组）时，会发送优先级为0的通告报文，用来使Backup设备快速切换成Master设备，而不用等到Master_Down_Interval定时器超时。这个切换的时间称为Skew time，计算方式为：（256－Backup设备的优先级）/256，单位为秒。
当Master设备发生网络故障而不能发送通告报文的时候，Backup设备并不能立即知道其工作状况。等到Master_Down_Interval定时器超时后，才会认为Master设备无法正常工作，从而将状态切换为Master。其中，Master_Down_Interval定时器取值为：3×Advertisement_Interval＋Skew_time，单位为秒。

## Slide 10: VRRP的工作过程
Notes: VRRP的工作过程如下：
（1）VRRP备份组中的设备根据优先级选举出Master。Master设备通过发送免费ARP报文，将虚拟MAC地址通知给与它连接的设备或者主机，从而承担报文转发任务。
（2）Master设备周期性向备份组内所有Backup设备发送VRRP通告报文，以公布其配置信息（优先级等）和工作状况。
（3）如果Master设备出现故障，VRRP备份组中的Backup设备将根据优先级重新选举新的Master。
（4）VRRP备份组状态切换时，Master设备由一台设备切换为另外一台设备，新的Master设备会立即发送携带虚拟路由器的虚拟MAC地址和虚拟IP地址信息的免费ARP报文，刷新与它连接的主机或设备中的MAC表项，从而把用户流量引到新的Master设备上来，整个过程对用户完全透明。
（5）原Master设备故障恢复时，若该设备为IP地址拥有者（优先级为255），将直接切换至Master状态。若该设备优先级小于255，将首先切换至Backup状态，且其优先级恢复为故障前配置的优先级。
（6）Backup设备的优先级高于Master设备时，由Backup设备的工作方式（抢占方式和非抢占方式）决定是否重新选举Master。
①抢占模式：在抢占模式下，如果Backup设备的优先级比当前Master设备的优先级高，则主动将自己切换成Master。
②非抢占模式：在非抢占模式下，只要Master设备没有出现故障，Backup设备即使随后被配置了更高的优先级也不会成为Master设备。

## Slide 11
03
VRRP应用模式

## Slide 12: VRRP主备备份
主备备份是VRRP提供备份功能的基本方式。该方式需要建立一个虚拟路由器，该虚拟路由器包括一个Master设备和若干Backup设备。

## Slide 13: VRRP主备备份
正常情况下，Router A为Master设备并承担业务转发任务，Router B为Backup设备且不承担业务转发。Router A定期发送VRRP通告报文通知Router B自己工作正常。如果Router A发生故障，Router B会切换为Master设备，继续为主机转发数据，实现网关备份的功能。

## Slide 14: VRRP负载分担
负载分担是指多个VRRP备份组同时承担业务，如图所示。VRRP负载分担与VRRP主备备份的基本原理和报文协商过程都是相同的。同样对于每一个VRRP备份组，都包含一个Master设备和若干Backup设备。与主备备份方式不同点在于：负载分担方式需要建立多个VRRP备份组，各备份组的Master设备可以不同；同一台VRRP设备可以加入多个备份组，在不同的备份组中具有不同的优先级。

## Slide 15
04
任务实战

## Slide 16: 任务实战一 - VRRP主备备份配置
1.任务描述
某企业为了提高内部网络访问外部网络的可靠性，在原先通过单个路由器R1使用单条专线连接互联网的基础上，添加了路由器R2和第二条专线。用户希望通过配置VRRP实现：正常情况下，主机以R1为默认网关接入Internet，当R1故障时，R2接替作为网关继续进行工作，实现网关的冗余备份；R1故障恢复后，可以重新成为网关。

## Slide 17: 任务实战一 - VRRP主备备份配置
设备接口地址分配表如表所示：
PC的IP地址配置如表所示：
主机名 | IP地址 | 子网掩码 | 默认网关
PC1 | 10.1.1.1 | 255.255.255.0 | 10.1.1.254
PC2 | 10.1.1.2 | 255.255.255.0 | 10.1.1.254
设备名称 | 接口 | IP地址
路由器R1 | GE0/0/1 | 10.1.1.252/24
 | GE0/0/2 | 192.168.1.1/24
路由器R2 | GE0/0/1 | 10.1.1.253/24
 | GE0/0/2 | 192.168.2.1/24
路由器ISP | GE0/0/1 | 192.168.1.2/24
 | GE0/0/2 | 192.168.2.2/24
 | GE0/0/3 | 172.16.1.1/24

## Slide 18: 任务实战一 - VRRP主备备份配置
2.网络拓扑

## Slide 19: 任务实战一 - VRRP主备备份配置
3.任务实施
（1）在路由器R1、R2和ISP上配置接口IP地址。
（2）配置R1、R2和ISP间采用OSPF协议进行互连，实现网络层连通。
（3）在R1、R2上配置VRRP备份组1，配置R1为Master，R2为Backup。
[Huawei] interface gigabitethernet 0/0/1
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.254
//创建VRRP备份组1并配置虚拟IP地址为10.1.1.254。
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] vrrp vrid 1 priority 120
//指定设备在该备份组的优先级
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 20
//配置VRRP备份组中路由器的抢占延迟时间

## Slide 20: 任务实战一 - VRRP主备备份配置
3.任务实施
（4）验证配置结果。
完成上述配置以后，在R1和R2上分别执行display vrrp命令，可以看到R1在备份组中的状态为Master，R2在备份组中的状态为Backup。
在R1的接口GE0/0/1上执行shutdown命令，模拟Router1出现故障。在R2上执行display vrrp命令查看VRRP状态信息，可以看到R2的状态切换为Master。
在R1的接口GE0/0/1上执行undo shutdown命令，等待20秒后，在R1上执行display vrrp命令查看VRRP状态信息，可以看到R1的状态恢复成Master。

## Slide 21: 任务实战二 - VRRP多网关负载分担配置
1.任务描述
某企业为了提高内部网络访问外部网络的可靠性，在原先通过单个路由器R1使用单条专线连接互联网的基础上，添加了路由器R2和第二条专线。用户希望通过配置VRRP实现：网段1的PC以R1为默认网关接入Internet，R2作为备份网关；网段2的PC以R2为默认网关接入Internet，R1作为备份网关，即能满足两条线路互相备份，避免出现线路故障导致网络终端，也可以达到流量的负载均衡效果。

## Slide 22: 任务实战二 - VRRP多网关负载分担配置
设备接口地址分配表如表所示：
PC的IP地址配置如表所示：
主机名 | IP地址 | 子网掩码 | 默认网关
PC1 | 10.1.1.1 | 255.255.255.0 | 10.1.1.254
PC2 | 10.1.1.2 | 255.255.255.0 | 10.1.1.254
设备名称 | 接口 | IP地址
路由器R1 | GE0/0/1 | 10.1.1.252/24
 | GE0/0/2 | 192.168.1.1/24
路由器R2 | GE0/0/1 | 10.1.1.253/24
 | GE0/0/2 | 192.168.2.1/24
路由器ISP | GE0/0/1 | 192.168.1.2/24
 | GE0/0/2 | 192.168.2.2/24
 | GE0/0/3 | 172.16.1.1/24

## Slide 23: 任务实战二 - VRRP多网关负载分担配置
2.网络拓扑

## Slide 24: 任务实战二 - VRRP多网关负载分担配置
3.任务实施
（1）在路由器R1、R2和ISP上配置接口IP地址。
（2）配置R1、R2和ISP间采用OSPF协议进行互连，实现网络层连通。
（3）在R1、R2上配置VRRP备份组1，配置R1的优先级为120，抢占延时为20秒；R2的优先级为缺省值。
（4）在R1、R2上配置VRRP备份组2，配置R2的优先级为120，抢占延时为20秒；R1的优先级为缺省值。
（5）验证配置结果。
完成上述配置以后，在R1上执行display vrrp命令，可以看到R1在备份组1中的状态为Master，在备份组2中的状态为Backup；在R2上执行display vrrp命令，可以看到R2在备份组1中的状态为Backup，在备份组2中的状态为Master。

## Slide 25
THANKS