## Slide 2
连接互联网

## Slide 3: 大纲
NAT概述与原理
NAT类型
NAT任务实战
PPP概述
PPP工作原理
PPP任务实战

## Slide 4
01
NAT概述与原理

## Slide 5: NAT概述
NAT（Network Address Translation，网络地址转换），主要用于实现私网（内部局域网，使用私网IP地址）访问公网（外部广域网，使用公网IP地址）的功能。当私网的主机要访问公网时，通过NAT技术可以将其私网地址转换为公网地址，可以实现多个私网用户共用一个公网地址来访问外部网络，这样既可保证网络互通，又节省了公网地址。

## Slide 6: 私网IP地址和公网IP地址
私网IP地址是指内部网络或主机的IP地址，这些地址只能用于某个内部网络，不能用于公共网络。
公网IP地址是指在因特网上全球唯一的IP地址，通常应用于公共网络（广域网）中。
A、B、C类地址中各预留了一些地址专门作为私有IP地址：
  –A类：10.0.0.0 ~ 10.255.255.255
  –B类：172.16.0.0 ~ 172.31.255.255
  –C类：192.168.0.0 ~ 192.168.255.255

## Slide 7: NAT工作原理
NAT是对IP数据报文中的IP地址进行转换，是一种在现网中被广泛部署的技术。
NAT一般部署在网络出口设备（例如路由器或防火墙上）。
NAT主要用于实现位于内部网络的主机可以访问外部网络的功能，允许私有用户通过共享一个或多个公有IP地址来访问互联网。
通过私有地址的使用结合NAT技术，可以有效节约公网IPv4地址。

## Slide 8
02
NAT类型

## Slide 9: NAT类型
静态NAT
静态NAT是指通过一对一的方式，将内部网络的私网IP地址转换为公网IP地址，IP地址转换是一成不变的。在这种方式下只转换IP地址，而不处理TCP/UDP协议的端口号，一个公网IP地址不能同时被多个私网用户使用。

## Slide 10: NAT类型
动态NAT
动态NAT是指将内部网络的私网IP地址转换为公网IP地址时，私网IP地址和公网IP地址的映射关系是不确定的，所有被授权访问外部网络的私网IP地址都可以随机转换为任何指定的合法公网IP地址。

## Slide 11: NAT类型
NAPT
网络地址端口转换（Network Address Port Translation），又称端口复用NAT或NAT重载，可以实现并发的地址转换。它允许多个内部地址映射到同一个公网地址上，并利用不同的端口号跟踪每个私网地址，因此也可以称为“多对一地址转换”或地址复用，它通过使用“IP地址＋端口号”的形式进行转换。

## Slide 12
03
NAT任务实战

## Slide 13: 任务实战一 - 静态NAT
任务描述
某公司内部网络部署了一台WWW服务器，作为公司的门户网站，现要求通过在路由器上配置静态NAT映射，将该服务器映射到公网IP地址11.1.1.8上进行发布，以满足Internet用户对内网WWW服务器的访问需求。
设备接口的IP地址分配表
PC及服务器的IP地址分配表
设备名称 | 接口 | IP地址
路由器R1 | GE0/0/1 | 192.168.1.254/24
 | GE0/0/2 | 11.1.1.1/24
路由器ISP | GE0/0/2 | 11.1.1.2/24
 | GE0/0/1 | 11.1.2.1/24
主机名 | IP地址 | 子网掩码 | 默认网关
Internet主机 | 11.1.2.100 | 255.255.255.0 | 11.1.2.1
WWW服务器 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | 192.168.1.254

## Slide 14: 任务实战一 - 静态NAT
网络拓扑
任务实施
（1）在路由器R1和ISP上配置接口IP地址。
（2）在路由器R1上配置缺省路由。
  [Huawei] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 11.1.1.2
  //配置缺省路由，下一跳指向出口ISP方向
  （3）在路由器R1的接口上配置NAT Static，实现外网用户能够使用公网地址访问内部服务器。
  [Huawei] interface gigabitethernet 0/0/2
  [Huawei-GigabitEthernet0/0/2] nat static global 11.1.1.8 inside 192.168.1.1 netmask 255.255.255.255

## Slide 15: 任务实战一 - 静态NAT
  [Huawei-GigabitEthernet0/0/2] quit
  //nat static global 11.1.1.8 inside 192.168.1.1 netmask 255.255.255.255命令的作用是在指定接口下（这里指GigabitEthernet0/0/2）建立公网IP地址11.1.1.8和私网IP地址192.168.1.1之间的静态映射。
  （4）配置PC及服务器的IP地址，并测试配置结果。
  根据表中信息完成PC及服务器的IP地址、子网掩码、网关信息的配置，并测试外网PC可以通过公网地址11.1.1.8正常访问内网WWW服务器。

## Slide 16: 任务实战二 - 动态NAT
任务描述
某公司区域1和区域2的内网用户通过路由器R1和互联网相连，为了满足内网用户访问公网服务器的需求。公司希望区域1的用户使用公网地址池中的地址（2.2.2.100～2.2.2.200）采用NAT方式替换区域1内部的主机地址（网段为192.168.10.0/24），访问因特网。区域2的用户需要结合区域2公网IP较少的情况，使用公网地址池（2.2.2.80～2.2.2.83）采用“IP地址和端口”的替换方式替换区域2内部的主机地址（网段为192.168.20.0/24），访问因特网。
设备接口的IP地址分配表
设备名称 | 接口 | IP地址
路由器R1 | GE0/0/1 | 192.168.10.254/24
 | GE0/0/2 | 192.168.20.254/24
 | GE0/0/3 | 2.2.2.1/24
路由器ISP | GE0/0/2 | 2.2.2.2/24
 | GE0/0/1 | 118.2.2.1/24

## Slide 17: 任务实战二 - 动态NAT
PC的IP地址分配表
网络拓扑
主机名 | IP地址 | 子网掩码 | 默认网关
区域1 PC1 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | 192.168.10.254
区域1 PC2 | 192.168.10.2 | 255.255.255.0 | 192.168.20.254
区域2 PC11 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | 192.168.30.254
区域2 PC12 | 192.168.20.2 | 255.255.255.0 | 192.168.40.254
Server | 118.2.2.2 | 255.255.255.0 | 118.2.2.1

## Slide 18: 任务实战二 - 动态NAT
任务实施
（1）在路由器R1和ISP上配置接口IP地址。
（2）在路由器R1上配置缺省路由。
    [Huawei] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 2.2.2.2
    //配置缺省路由，下一跳指向出口ISP方向
（3）在路由器R1上定义公网IP地址池。
    [Router] nat address-group 1 2.2.2.100 2.2.2.200
      //定义一个IP地址范围为2.2.2.100~2.2.2.200的公网IP地址池
    [Router] nat address-group 2 2.2.2.80 2.2.2.83
    nat address-group 1 2.2.2.100 2.2.2.200 命令的作用是定义一个IP地址范围为2.2.2.100~2.2.2.200的公网IP地址池，其中2.2.2.100是起始IP地址，2.2.2.200是结束IP地址，1表示地址池的索引号。

## Slide 19: 任务实战二 - 动态NAT
（4）确定需要地址转换的内网IP地址范围。
    [Router] acl 2000
    [Router-acl-basic-2000] rule 5 permit source 192.168.10.0 0.0.0.255
      //创建允许源IP网段为192.168.10.0/24的数据包通过的ACL规则
    [Router-acl-basic-2000] quit
    [Router] acl 2001
    [Router-acl-basic-2001] rule 5 permit source 192.168.20.0 0.0.0.255
    [Router-acl-basic-2001] quit

## Slide 20: 任务实战二 - 动态NAT
（5）在路由器R1上建立ACL和公网IP地址池之间关联。
    [Router] interface gigabitethernet 0/0/3
    [Router-GigabitEthernet0/0/3] nat outbound 2000 address-group 1 no-pat
    //在指定接口下（这里指GigabitEthernet0/0/3）建立ACL与公网IP地址池间的关联，
    [Router-GigabitEthernet0/0/3] nat outbound 2001 address-group 2
    （6）配置PC及服务器的IP地址，并测试配置结果。

## Slide 21
04
PPP概述

## Slide 22: PPP概述
PPP（Point-to-Point Protocol，点到点协议）是一种常见的广域网数据链路层协议，主要用于在全双工的链路上进行点到点的数据传输封装。
PPP协议提供LCP，用于各种链路层参数的协商，例如最大接收单元，认证模式等。
PPP协议提供各种NCP，如IPCP，MPLSCP等，用于各网络层参数的协商，更好地支持了网络层协议。可以对网络层地址进行协商，能够远程分配IP地址。
PPP提供PAP和CHAP认证协议，更加安全。
PPP协议具有良好的扩展性，例如，当需要在以太网链路上承载PPP协议时，PPP可以扩展为PPPoE。

## Slide 23
05
PPP工作原理

## Slide 24: PPP报文格式
PPP的报文封装与组帧技术基于ISO的HDLC（High-level Data Link Control，高级数据链路控制）协议，因此报文封装的封装格式非常类似于HDLC。

## Slide 25: PPP链路建立过程
PPP链路的建立有三个阶段的协商过程，链路层协商、认证协商（可选）和网络层协商。
– 链路层协商：通过LCP报文进行链路参数协商，建立链路层连接。
– 认证协商（可选）：通过链路建立阶段协商的认证方式进行链路认证。
– 网络层协商 ：通过NCP协商来选择和配置一个网络层协议并进行网络层参数协商。

## Slide 26: PPP协商阶段
链路静止阶段：链路静止阶段也称为物理层不可用阶段，PPP链路都需从这个阶段开始和结束。
链路建立阶段：在链路建立阶段，PPP链路进行LCP协商。
验证阶段 ：缺省情况下，PPP链路不进行验证。如果要求验证，在链路建立阶段必须指定验证协议。PPP提供密码验证协议PAP和质询握手验证协议CHAP两种验证方式。
网络层协商阶段：PPP完成了前面几个阶段，通过NCP协商来选择和配置一个网络层协议并进行网络层参数协商。
链路终止阶段 ：PPP能在任何时候终止链路。

## Slide 27: PAP验证过程
PAP验证过程：PAP验证协议为两次握手验证，口令为明文。

## Slide 28: CHAP验证过程
CHAP验证过程：CHAP验证协议为三次握手验证协议。它只在网络上传输用户名，而并不传输用户密码，因此安全性要比PAP高。

## Slide 29
05
PPP任务实战

## Slide 30: 任务实战一 - PPP链路
任务描述
某企业为了满足业务发展需求，为企业分支机构和总部之间申请了专线接入，企业分支机构出口网关R1和总部R2间通过PPP链路实现园区网间的互联。
网络拓扑

## Slide 31: 任务实战一 - PPP链路
任务实施
（1）R1和R2上路由器R1上配置接口Serial1/0/0的链路层协议和IP地址。
  [Huawei] interface serial 1/0/0
  [Huawei-Serial1/0/0] link-protocol ppp
  //指定接口（这里指Serial1/0/0）封装的链路层协议为PPP。
  [Huawei-Serial1/0/0] ip address 10.1.1.10 24
（2）配置为客户端指定地址池。
  [Huawei-Serial1/0/0] remote address pool 1
  //指定地址池pool 1中的一个IP地址分配给对端。
  [Huawei-Serial1/0/0] quit

## Slide 32: 任务实战一 - PPP链路
（3）配置全局地址池。
  [Huawei] dhcp enable //开启DHCP功能
  [Huawei] ip pool 1 //创建全局地址池pool 1
  [Huawei-ip-pool-1] network 10.1.1.0 mask 24
  //配置全局地址池分配的网段地址
  [Huawei-ip-pool-1] gateway-list 10.1.1.10 //为DHCP Client配置出口网关地址。
  [Huawei-ip-pool-1] quit
（4）路由器R2上配置接口Serial1/0/0的链路层协议和IP地址可协商属性。
  [Huawei] interface serial 1/0/0
  [Huawei-Serial1/0/0] link-protocol ppp
  [Huawei-Serial1/0/0] ip address ppp-negotiate
  //配置指定接口（这里指Serial1/0/0）通过PPP协商获取IP地址。

## Slide 33: 任务实战一 - PPP链路
（5）验证配置结果。
通过命令display interface serial 1/0/0查看接口的配置信息，接口的物理层和链路层的状态都是Up状态，并且PPP的LCP和IPCP都是opened状态，说明链路的IP地址协商已经成功，并且R1和R2可以互相Ping通对方。

## Slide 34: 任务实战二 - PAP单向认证
任务描述
某企业为了满足业务发展需求，为企业分支机构和总部之间申请了专线接入，企业分支机构出口网关R1和总部R2间通过PPP链路实现园区网间的互联。为了提高链路的安全性，用户希望R1对R2进行简单的认证，而R2不需要对R1进行认证。
网络拓扑如图所示：

## Slide 35: 任务实战二 - PAP单向认证
任务实施
（1）R1和R2上配置路由器接口Serial1/0/0的IP地址及封装的链路层协议为PPP。
（2）认证方R1上配置本地用户及域，配置PPP认证方式为PAP。
  [Huawei] aaa
  [Huawei-aaa] authentication-scheme system_a
  //创建认证方案，并进入认证方案视图。
  [Huawei-aaa-authen-system_a] authentication-mode local
  //指定当前认证方案使用的认证模式为本地认证模式。
  [Huawei-aaa-authen-system_a] quit
  [Huawei-aaa] domain system //创建域system
  [Huawei-aaa-domain-system] authentication-scheme system_a
  //指定该域所采用的认证方案为system_a。

## Slide 36: 任务实战二 - PAP单向认证
  [Huawei-aaa-domain-system] quit
  [Huawei-aaa] local-user user1 password //创建本地用户账号及登录的密码。
  Please configure the login password (8-128)
  It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, i
  ncluding lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
  Please enter password:
  Please confirm password:
  Info: Add a new user.
  Warning: The new user supports all access modes. The management user access mode
  s such as Telnet, SSH, FTP, HTTP, and Terminal have security risks. You are advised to configure the required access modes only.

## Slide 37: 任务实战二 - PAP单向认证
  [Huawei-aaa] local-user user1 service-type ppp
  //指定本地用户user1类型为PPP用户。
  [Huawei-aaa] quit
  [Huawei] interface serial 1/0/0
  [Huawei-Serial1/0/0] ppp authentication-mode pap domain system
  //指定PPP协议认证模式为PAP认证，system表示AAA域名，缺省情况下不认证。

## Slide 38: 任务实战二 - PAP单向认证
    （3）被认证方R2上配置本地以PAP方式认证时发送的PAP用户名和密码。
    [Huawei] interface serial 1/0/0
    [Huawei-Serial1/0/0] ppp pap local-user user1 password cipher huawei11
    //配置指定接口（这里指Serial1/0/0）进行PPP PAP认证时发送的用户名user1
    密码为huawei11
    （4）认证方和被认证方都重启接口，保证配置生效。
    [Huawei-Serial1/0/0] shutdown
    [Huawei-Serial1/0/0] undo shutdown
    [Huawei-Serial1/0/0] quit

## Slide 39: 任务实战二 - PAP单向认证
（5）验证配置结果。
执行命令display interface serial 1/0/0查看接口的配置信息，接口的物理层和链路层的状态都是Up状态，并且PPP的LCP和IPCP都是opened状态，说明链路的PPP协商已经成功，并且R1和R2可以互相Ping通对方。

## Slide 40: 任务实战三 - CHAP单向认证
任务描述
某企业为了满足业务发展需求，为企业分支机构和总部之间申请了专线接入，企业分支机构出口网关R1和总部R2间通过PPP链路实现园区网间的互联。为了提高链路的安全性，用户希望R1对R2进行可靠的认证，而R2不需要对R1进行认证。
网络拓扑如图所示：

## Slide 41: 任务实战三 - CHAP单向认证
任务实施
（1）R1和R2上配置路由器接口Serial1/0/0的IP地址及封装的链路层协议为PPP。
（2）认证方R1上配置本地用户及域，配置PPP认证方式为CHAP。
  [Huawei] aaa
  [Huawei-aaa] authentication-scheme system_a
  [Huawei-aaa-authen-system_a] authentication-mode local
  [Huawei-aaa-authen-system_a] quit
  [Huawei-aaa] domain system
  [Huawei-aaa-domain-system] authentication-scheme system_a
  [Huawei-aaa-domain-system] quit

## Slide 42: 任务实战三 - CHAP单向认证
  [Huawei-aaa] local-user user1 password
  Please configure the login password (8-128)
  It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, i
  ncluding lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
  Please enter password:
  Please confirm password:
  Info: Add a new user.
  Warning: The new user supports all access modes. The management user access mode
  s such as Telnet, SSH, FTP, HTTP, and Terminal have security risks. You are advised to configure the required access modes only.

## Slide 43: 任务实战三 - CHAP单向认证
  [Huawei-aaa] local-user user1 service-type ppp
  [Huawei-aaa] quit
  [Huawei] interface serial 1/0/0
  [Huawei-Serial1/0/0] ppp authentication-mode chap domain system
  ppp authentication-mode chap 命令的作用是指定PPP协议认证模式为CHAP认证，缺省情况下不认证。
  （3）被认证方R2上配置本地以PAP方式认证时发送的PAP用户名和密码。
  [Huawei] interface serial 1/0/0
  [Huawei-Serial1/0/0] ppp chap user user2
  [Huawei-Serial1/0/0] ppp chap password simple huawei11
  ppp chap user user2命令的作用是设置CHAP验证的用户名为user2，该用户名是发送到对端设备进行CHAP验证时使用的用户名名。

## Slide 44: 任务实战三 - CHAP单向认证
  ppp chap password cipher huawei11命令的作用是指定CHAP认证的口令为huawei11，其中simple表示指定密码为明文显示。
（4）认证方和被认证方都重启接口，保证配置生效。
（5）验证配置结果。
执行命令display interface serial 1/0/0查看接口的配置信息，接口的物理层和链路层的状态都是Up状态，并且PPP的LCP和IPCP都是opened状态，说明链路的PPP协商已经成功，并且R1和R2可以互相Ping通对方。

## Slide 45
THANKS