## Slide 2
无线网络部署

## Slide 3: 大纲
WLAN概述
WLAN设备
WLAN拓扑结构
WLAN组网架构
AC+FIT AP架构
AC + FIT AP工作流程
WLAN用户漫游
WLAN任务实战

## Slide 4
01
WLAN概述

## Slide 5: WLAN概述
WLAN (无线局域网) 是一种使用无线通信技术的局域网，能够在有限范围内通过无线信号进行设备之间的通信和数据传输，避免了使用有线网络所需的布线和拓扑结构的限制。
无线技术不仅仅包含Wi-Fi，还有红外、蓝牙、ZigBee、RFID等等。
WLAN 在技术层面上采用 IEEE 802.11 标准协议。
在实际应用中，WLAN 通常由一个或多个无线接入点 (AP) 和多个无线设备组成。
WLAN 的优点包括简单易用、灵活方便、无需布线等，已经广泛应用于家庭、办公室、学校、公共场所等场景中，满足人们对无线通信的需求。

## Slide 6: WLAN的发展
WLAN (无线局域网) 是一种无线通信技术，用于在有限范围内连接多个设备。
WLAN 的发展历程如图所示：

## Slide 7: WLAN与Wi-Fi

## Slide 8: IEEE 802.11标准
802.11标准是无线局域网技术的一系列标准，也就是WiFi的标准。目前，IEEE发布了很多个版本的802.11标准，每个版本都对WiFi的传输速度、频段、传输距离等方面做出了不同程度的升级和改进。

## Slide 9: WLAN标准组织介绍
IEEE：电气电子工程师协会和Wi-Fi联盟
国家无线电管理委员会认证
FCC：美国联邦通讯委员会(Federal Communications Commission)
ETSI：欧洲电信标准化协会(European Telecommunications Standards Institute)
IETF：互联网工程任务组(Internet Engineering Task Force)
WAPI：无线保护接入协议(Wireless Authentication and Privacy Infrastructure)

## Slide 10: WLAN面临的挑战
Wi-Fi部署场景多样化如：
家庭网络、企业网络、公共场所、室内定位、智能家居等。
Wi-Fi技术瓶颈影响用户体验如：
频宽有限、距离限制、干扰和拥堵、安全性问题等。
Wi-Fi业务的安全性被质疑如：
密码被破解、嗅探攻击、中间人攻击、恶意网络等。
Wi-Fi节点增加带来规划、部署和维护复杂如：
覆盖范围问题、网络容量问题、物理安全问题、能耗和热量问题等。

## Slide 11: WLAN解决方案
华为 WLAN（Wireless Local Area Network）解决方案
华为WLAN解决方案是一个完整的无线局域网解决方案，该方案支持多种业务应用和场景，例如商业、教育和政府等。华为 WLAN解决方案提供高性能、可靠性和安全性。下面是华为 WLAN解决方案的主要技术和特点：
  （1）卓越的性能：华为 WLAN解决方案具有卓越的性能，支持高速数据传输和视频传输，对大量用户和设备提供较好的网络体验。
  （2）高级的信号质量：华为 WLAN解决方案采用。
  （3）智能天线技术、自适应波束形成技术等高级技术来提高信号的质量和覆盖范围。（4）可靠的安全性：华为 WLAN解决方案采用多种安全机制，包括传输加密、用户身份验证和入侵检测等，防止黑客攻击、信息泄露和网络故障等安全问题。

## Slide 12: WLAN解决方案
WLAN典型应用场景
  大中型园区网集中式AC方案 大中型园区网分布式AC方案

## Slide 13
02
WLAN设备

## Slide 14: 无线访问接入点AP
无线AP是移动计算机用户进入有线网络的接入点，主要用于宽带家庭、大楼内部以及园区内部，可以覆盖几十米至上百米。
无线AP是一个包含很广的名称，它不仅包含单纯性无线接入点（无线AP），同样也是无线路由器（含无线网关、无线网桥）等类设备的统称。
无线AP是无线网和有线网之间沟通的桥梁，是组建无线局域网（WLAN）的核心设备。

## Slide 15: 无线访问接入点AP
AP的功能
  （1）中继：中继就是在两个无线点间把无线信号放大一次，使得远端的客户端可以接收到更强的无线信号。
  （2）桥接：桥接就是连接两个端点，实现两个无线AP间的数据传输，想要把两个有线局域网连接起来，一般就选择通过AP来桥接

## Slide 16: 无线控制器-AC
无线控制器（Wireless Access Point Controller）是一种网络设备，用来集中化控制无线AP，是一个无线网络的核心，负责管理无线网络中的所有无线AP。
AP管理包括：
  （1）下发配置
  （2）修改相关配置参数
  （3）射频智能管理
  （4）接入安全控制

## Slide 17: 无线控制器-AC
AC功能：
  （1）灵活的组网方式和优秀的扩展性
  （2）负载均衡
  （3）强大的接入和安全策略控制
  （4）智能的RF管理功能，自动部署和故障恢复
  （5）无线终端定位，快速定位故障点和入侵检测
  （6）Qos支持，优化WIFI语音及关键应用

## Slide 18
03
WLAN拓扑结构

## Slide 19: WLAN拓扑结构介绍
BSS和BSA
组成WLAN的基本单元是基本服务集（Basic Service Set，BSS）,BSS包含一个固定的AP和多个终端。其中AP作为基础设施，为终端提供无线通信服务。
AP是BSS的中心，位置相对固定，AP在哪里，BSS就在哪里；而终端则分布在AP周围，位置相对于AP是不固定的，可以自由地移动，靠近或者远离AP。
AP的覆盖范围称为基本服务区域（Basic Service Area，BSA）或，终端可以自由进出BSA，只有进入BSA的终端才可以和AP通信。

## Slide 20: WLAN拓扑结构介绍
SSID和BSSID
终端要发现和找到AP，就需要AP有一个身份标识通告给终端，这个身份标识就是BSSID。如果在一个空间部署了多个BSS，终端就会发现多个BSSID，只要选择要加入的BSSID就可以了。终端并不会自动选择，而是需要用户做出选择，如果用户在终端上看到的是一连串的“MAC地址”，就不知道应该选哪一个。
因此，需要一个可以由用户自行设置的字符串作为AP的名字，让AP的身份更容易被辨识，这就是SSID。

## Slide 21: WLAN拓扑结构介绍
VAP
AP通常支持创建出多个虚拟AP，每个VAP对应1个BSS。这样只需要安放1个AP，就可以提供多个BSS，再为这些BSS设置不同的SSID，用户就可以看到多个WLAN共存，也称为多SSID。

## Slide 22: WLAN拓扑结构介绍
DS
BSS解决了1个区域内多个终端无线通信的问题，但终端的通信对象往往不在本区域，而是分散在各个地方，甚至在地球的另一端，这就需要AP可以连接到一个更大的网络，把不同区域的BSS连接起来，让终端可以通信。这个网络就是AP的上行网络，称为BSS的分布式系统（Distribution System，DS）。

## Slide 23: WLAN拓扑结构介绍
ESS
BSS的有效覆盖半径一般是10m~15m，为了覆盖更大面积，可以通过多个BSS实现扩展 。同时，为了消除用户对BSS变化的感知，可以让每个BSS都使用相同的SSID，这样不管用户移动到哪里，可以认为使用的都是同一个WLAN。
这种扩展BSS范围的方式称为扩展服务集（ESS），它以BSS为单位自由组合，让WLAN部署变得极为灵活。各BSS相同的SSID成了ESS的身份标识，叫作扩展服务集标识（ESSID），用于对终端通告一个连续的WLAN。

## Slide 24
04
WLAN组网架构

## Slide 25: FAT AP架构
FAT AP（胖AP）架构又称为自治式网络架构。当部署单个AP时，由于FAT AP具备较好的独立性，不需要另外部署集中控制设备，部署起来很方便，成本较低廉。但是，在企业中，随着WLAN覆盖面积增大，接入用户增多，需要部署的FAT AP数量也会增多。而每个FAT AP又是独立工作的，缺少统一的控制设备，因此管理、维护这些FAT AP就变得十分麻烦。

## Slide 26: AC+FIT AP架构
AC负责WLAN的接入控制、转发和统计、AP的配置监控、漫游管理、AP的网管代理、安全控制。 FIT AP（瘦AP）负责802.11报文的加解密、802.11的物理层功能、接受AC的管理、空口的统计等简单功能。AC和AP之间使用的通信协议是CAPWAP。相比于FAT AP架构，AC+FIT AP架构的优点如下:
  （1）配置与部署更容易
  （2）安全性更高
  （3）更新与扩展容易

## Slide 27
05
AC+FIT AP架构

## Slide 28: 二层组网和三层组网
二层组网
AC和FIT AP在同一个广播域，AP通过本地广播可以直接找到AC，组网简单，配置简单，管理简单。适用于小范围组网，比如：小型企业网络等；不适合大型企业复杂、精细化的WLAN组网。
三层组网
AC和FIT AP不在同一网段，中间网络必须保证AP和AC之间路由可达，需要进行额外配置才能使得AP发现AC，组网灵活、易扩展。适用于中型和大型网络。以大型园区为例，每一栋楼里都会部署AP进行无线覆盖，AC放在核心机房进行统一管理。

## Slide 29: 直连式与旁挂式组网
直连式组网
AC同时扮演无线接入控制器和汇聚层交换机功能，AP的数据业务和管理业务都由AC集中转发和处理。适用于新建的中小规模集中部署的WLAN。
旁挂式组网
旁挂式组网是指AC旁挂在现有网络中，仅处理AP的管理业务，AP的数据业务经过设置可以不经AC直接到达上行网络。主要用于网络改造，或者新建大、中型园区网络场景。

## Slide 30: VLAN规划
WLAN中的VLAN主要分为两类管理VLAN和业务VLAN。
  （1）管理VLAN：负责传输CAPWAP隧道转发的报文，包括管理报文和CAPWAP隧道转发的业务数据报文
  （2）业务VLAN：负责传输业务数据
在进行VLAN规划需要注意以下原则
  （1）管理VLAN和业务VLAN分离。
  （2）业务VLAN应根据实际业务需要与SSID匹配映射关系。

## Slide 31: IP地址规划
AC的源IP地址：用于管理AP，一般通过静态手工配置。
AP的IP地址：用于和AC进行CAPWAP通信，由于AP数量较多，一般使用DHCP服务器动态分配IP地址。
终端的IP地址：建议通过DHCP动态分配IP地址，对于固定无线终端（如无线打印机）可以静态配置。可以使用AC作为DHCP服务器，也可以采用独立的DHCP服务器。

## Slide 32
06
AC+FIT AP工作流程

## Slide 33: AP上线
AP上线是指AP获取IP地址并发现AC与之建立连接，AC才能对AP进行管理和控制。
  （1）AP获取IP地址
    静态方式：AP设备手工配置IP地址
    动态获取：依靠DHCP服务器获取IP地址
  （2）AP发现AC建立CAPWAP隧道
    AP发送报文找到可用的AC
    静态方式：AP上预配置AC的静态地址。
    动态方式：DHCP方式、DNS方式和广播方式。
    建立CAPWAP隧道阶段
    数据隧道：AP汇聚的业务数据通过CAPWAP隧道到AC上转发。
    控制隧道：用于交互AC控制AP的管理报文。

## Slide 34: AP上线
  （3）AP接入控制
    AP接入AC时，AC会判断是否允许该AP接入，也就是AC对AP进行认证。
    三种认证方式：MAC认证、序列号认证、不认证。
  （4）AP版本升级
    AP成功接入后，AP和AC会交互版本信息，避免可能存在软件版本不匹配的问题。
    AC可以同步更新AP的软件版本。
  （5）CAPWAP隧道维持
    AP与AC之间的CAPWAP隧道建立成功后，会交互Keepalive报文和Echo报文
    ，用于维持CAPWAP隧道的连通性，保证可靠性。

## Slide 35: WLAN业务配置下发
  AP成功上线后，AC会对AP统一下发配置，AC上已经存在预配置。
AC预配置：
  （1）配置网络互通
        （2）创建AP组
      （3）配置AC的国家码
        （4）配置建立CAPWAP隧道的源接口
        （5）配置AP上线时自动升级
        （6）配置AP认证模式
        （7）配置AP组以及各种模板
AP组上引用域管理模板、射频模板、VAP模板等等。
VAP模板上引用SSID模板和安全模板、配置数据转发方式和配置业务VLAN。

## Slide 36: STA接入
扫描：STA通过主动扫描，定期搜索周围的无线网络，获取到周围的无线网络信息。

## Slide 37: STA接入
链路认证
  （1）STA设备接入AP需要通过链路认证。
  （2）802.11定义了两种认证机制：开放系统认证与共享密钥认证。

## Slide 38: STA接入
关联
链路认证后开始链路服务协商，协商的内容有支持的速率、信道等等。
接入认证
  （1）接入认证是根据用户接入不同的SSID进行区分，并在用户正式开始访问网络之前限制其访问权限。
  （2）包含两种认证方式：PSK认证和802.1X认证。
DHCP
STA设备通过DHCP方式自动获取IP地址。
用户认证
  （1）可以针对接入同一SSID的不同设备进行用户认证，精细化控制用户接入。
  （2）包含802.1X认证、MAC认证和Portal认证。
  （3）通常使用Portal认证，也称web认证，用户上网时必须通过Portal认证生成的门户网站的认证才能访问网络资源。例如：校园网、企业网等等。

## Slide 39: WLAN业务数据转发

## Slide 40
07
WLAN用户漫游

## Slide 41: WLAN漫游概述
WLAN漫游是指STA在不同AP覆盖范围之间移动且保持用户业务不中断的行为。
实现WLAN漫游的两个AP必须使用相同的SSID和安全模板，安全模板名称可以不同，但是安全模板下的配置必须相同，认证模板的认证方式和认证参数也要配置相同。
WLAN漫游策略主要解决以下问题：
  （1）避免漫游过程中的认证时间过长导致丢包甚至业务中断。
  （2）保证用户授权信息不变。
  （3）保证用户IP地址不变。

## Slide 42: WLAN漫游的相关术语

## Slide 43: WLAN漫游类型

## Slide 44
08
WLAN任务实战

## Slide 45: 任务实战一- 部署WLAN二层组网
任务描述
某小型企业网络需要部署无线网络，由于企业规模较小，所以部署无线网络时采用直连二层组网隧道转发的方式部署。
任务实施
（1）该企业拥有的网络设备清单
出口网关（AR路由器）、接入交换机（ASW）、无线控制器AC（也作为汇聚交换机）和AP设备。

## Slide 46: 任务实战一- 部署WLAN二层组网
（2）组网规划
WLAN | 网段 | 网关 | 网关的规划 | 描述
10 | 172.16.10.0/24 | 172.16.10.254 | AC 的 VLANIF | 有线业务
20 | 172.16.20.0/24 | 172.16.20.254 | AC 的 VLANIF | 无线业务
99 | 172.16.99.0/24 | 172.16.99.254 | AC 的 VLANIF | AP 管理
100 | 192.168.100.0/24 |  |  | 与出口网关相连
AC组网方式 |  | 直连二层组网 |  | 
业务数据转发方式 |  | 隧道转发 |  | 
无线管理隧道源接口 |  | AC上VLANIF99 |  | 
DHCP部署方式 |  | AC作为所有业务的DHCP服务器 |  | 
SSID |  | Huawei | Password | Huawei123

## Slide 47: 任务实战一- 部署WLAN二层组网
（3）网络拓扑

## Slide 48: 任务实战二-部署WLAN网络三层组网
任务描述
某中型企业网络需要部署无线网络，目前网络规模不大但是由于考虑到后期企业规模会扩大，所以部署无线网络时采用旁挂三层组网直接转发的方式部署，便于之后网络环境更新换代。
任务实施
（1）该企业拥有的网络设备清单
出口网关（AR路由器）、汇聚交换机（DSW）、接入交换机（ASW）、无线控制器（AC）和无线接入器（AP）

## Slide 49: 任务实战二-部署WLAN网络三层组网
（2）组网规划
WLAN | 网段 | 网关 | 网关的规划 | 描述
10 | 172.16.10.0/24 | 172.16.10.254 | AC 的 VLANIF | 有线业务
20 | 172.16.20.0/24 | 172.16.20.254 | AC 的 VLANIF | 无线业务
99 | 172.16.99.0/24 | 172.16.99.254 | AC 的 VLANIF | AP 管理
100 | 192.168.100.0/24 |  |  | 核心与出口网关相连
110 | 192.168.110.0/24 |  |  | 核心与AC相连
AC组网方式 |  | 旁挂三层组网 |  | 
业务数据转发方式 |  | 直接转发 |  | 
无线管理隧道源接口 |  | AC上VLANIF110 |  | 
DHCP部署方式 |  | 汇聚交换机作为所有业务的DHCP服务器 |  | 
SSID |  | Huawei | Password | Huawei123

## Slide 50: 任务实战二-部署WLAN网络三层组网
（3）网络拓扑

## Slide 51
THANKS