## Slide 1
任务1-2
手机充电器电路原理图的绘制
山东商业职业技术学院
闫 青

## Slide 2
2.1
项目及工作空间介绍
2.2
创建一个新项目
2.3
创建一个新的原理图图
2.4
绘制原理图
目录
CONTENTS
2.5
编译项目

## Slide 3
基于Altium Designer的电路原理图绘制
绘制电路原理图。
检查设计电路图中的错误。
学 习
重 点
学 习
难 点
学习重点及难点

## Slide 4
知识目标
熟悉项目及工作空间的概念。
掌握原理图绘制的基本流程。
掌握电路原理图中的错误原因。
能力目标
能够创建一个新的项目。
能够创建一个新的原理图图纸。
能够绘制电路原理图。
能够检查设计电路图中的错误。
素质目标
培养专注的做事态度。
培养尽职尽责的职业精神。
学习目标

## Slide 5
手机充电器电路原理图

## Slide 6
电路原理图设计流程图

## Slide 7: 2.1项目及工作空间介绍
项目是每项电子产品设计的基础，在一个项目文件中包括设计中生成的一切文件，比如原理图文件、PCB图文件、各种报表文件及保留在项目中的所有库或模型。
一个项目文件类似Windows系统中的“文件夹”，在项目文件中可以执行对文件的各种操作，如新建、打开、关闭、复制与删除等。但需注意的是，项目文件只是起到管理的作用，在保存文件时，项目中的各个文件是以单个文件的形式保存的。

## Slide 8
Workspace（工作空间）比项目高一层次，可以通过Workspace（工作空间）连接相关项目，设计者通过Workspace（工作空间）可以轻松访问目前正在开发的某种产品相关的所有项目。
Workspace 在 PCB Project 中可有可无。 workspace 就相当于一个桌子，而 PCB Project 就相当于一份资料。没有桌子，可以把资料拿在手上看。但是如果资料多了，这样就不方便了。这时如果有了桌子，就方便多了，一个桌子上放一份资料，需要看哪份资料，直接在哪个桌子上去找就可以了。

## Slide 9: 2.2创建一个新项目
1．在菜单栏选择File → New → Project → PCB Project。
2．Projects面板出现。
3．重新命名项目文件。
在E:盘上建立“手机充电器”文件夹
工作空间
项目文件
项目文件
通过选择File →Save Project As来将新项目重命名（扩展名为.PrjPCB）。指定把这个项目保存在设计者硬盘上的“手机充电器”文件夹的位置，在文件名栏里键入文件名:手机充电器.PrjPCB并单击保存按钮。

## Slide 10: 2.3创建一个新的原理图图纸
1．单击File → New → Schematic，或者在Files面板的New单元选择:Schematic Sheet。
2．通过选择File → Save As来将新原理图文件重命名（扩展名为*.SchDoc）。

## Slide 11
如果设计者想添加到一个项目文件中的原理图图纸是作为自由文件夹被打开如图1，那么在Projects面板的Free Documents单元 Source document文件夹下用鼠标拖拽要移动的文件sheet1.sch到目标项目文件夹下的Source document上即可。
图1 自由文件夹下的原理图

## Slide 12: 3.进行一般的原理图参数设置
从菜单执行“Tools” → “Preferences”（快捷键T，P）命令，打开原理图参数对话框如图1-37所示。这个对话框允许设计者设置全部参数，这些设置将应用到设计者继续工作的所有原理图图纸(具体设置将在后面详细介绍)，在此唯一需要修改的是将图纸大小（Sheet Size）设置为标准A4格式。
图1-37 原理图参数对话框

## Slide 13
（2）在图1-37的对话框左边的目录中执行“Schematic” →“Defaults”(常用图件默认值)，勾选“Permanent”使其为当前，具体如图1-38所示，单击“OK”按钮关闭对话框。
图1-38 Defaults对话框

## Slide 14
(3)在开始绘制原理图之前，保存这个原理图图纸，因此选择File → Save（热键F，S）或按工具栏上的“ ”图标。

## Slide 15: 2.4绘制原理图
Altium Designer系统默认打开的元件库有两个：
常用分立元器件库
Miscellaneous Devices.IntLib
常用接插件库
Miscellaneous Connectors.IntLib
2.4.1在原理图中放置元件
常用分立元器件库Miscellaneous Devices.IntLib中存放的是常用的分离元器件，如电阻、电容、电感、二极管、三极管、场效应管、开关、晶振、电池、天线等，具体的分立元件在附表中1中有详细的说明。
常用接插件库Miscellaneous Connectors.IntLib中存放的是常用的接插件。接插件是指连接电路板和其他设备的器件，比如排针，DB9串口接头，DB25并口接头之类。

## Slide 16
接插件：连接电路板和其他设备的器件，种类很多

## Slide 18: 2.4.1在原理图中放置元件
1. 放置四个电容C1、C2、C3、C4
（1）从菜单选择View → Fit Document（热键V、D）确认设计者的原理图纸显示在整个窗口中。
（2）单击“Components”标签以显示“Components”面板。
（3）C1和C4是有极性的电容 “Cap Pol1”，C2和C3是无极性的电容“Cap”，电容放在“Miscellaneous Devices.IntLib”集成库内，所以从“Components”面板的 ，从库下拉列表中选择“Miscellaneous Devices.IntLib”来激活这个库。
（4）使用过滤器快速定位设计者需要的元件。默认通配符“search”可以列出所有能在库中找到的元件。在库名下的过滤器栏内键入“cap”设置过滤器，将会列出所有包含“cap”的元件。

## Slide 19
（5）在列表中单击Cap Pol1以选择它，然后单击Place按钮。另外，还可以双击元件名。光标将变成十字状，并且在光标上“悬浮”着一个电容的轮廓。现在设计者处于元件放置状态，如果设计者移动光标，电容轮廓也会随之移动。
（6）在原理图上放置元件之前，首先要编辑其属性。在电容悬浮在光标上时，按下“TAB”键，这将弹出”Properties”（元件属性）面板，现在要设置对话框选项如下图1-40所示。

## Slide 20
图1-40 Properties（元件属性）面板

## Slide 21
（7）在对话框“Properties”单元，在“Designator”栏中键入C1以将其值作为第一个元件序号。
（8）使用“Comment”栏可以输入元件的描述，例如Cap Pol1或者4700uF。当原理图与PCB图同步时，这一栏的值将更新到PCB文件中。
（9） PCB元件的内容由原理图映射过去，所以在“Parameters”栏将C1的值(Value)改为4700uF。

## Slide 22
图3 选择Comment=Value

## Slide 23
（10）下面将检查在PCB中用于表示元件的封装。在本教程中，我们已经使用了集成库，这些库已经包括了封装和电路仿真的模型。确认在模型列表中（Models ）含有模型名RB7.6-15的封装，保留其余栏为默认值，并单击OK按钮关闭对话框。
（11）按SPACEBAR（空格键）可以将电容旋转90°。
（12）移动光标在图纸的合适位置上单击鼠标左键放置元件。
（13）同样的步骤放置C4、C2、C3.
注意C2、C3为无极性电容CAP.

## Slide 24: 2.放置整流桥（bridge1）
（1）在“Components”面板中，确认“Miscellaneous Devices.IntLib”库为当前。在库名下的过滤器栏里键入“bridge”来设置过滤器。
（2）在元件列表中单击bridge1以选择它，然后单击Place按钮，现在设计者会有一个“悬浮”在光标上的整流桥符号。
（3）按TAB键编辑电阻的属性。在对话框的Properties单元，在Designator栏中键入D1以将其值作为元件序号。
（4）在模型列表中确定封装“D-38” ，单击OK按钮返回放置模式。
（5）在图纸的合适位置放置该元件。

## Slide 25: 3.放置电阻丝（fuse）
（1）在“Components”面板中，确认“Miscellaneous Devices.IntLib”库为当前。在库名下的过滤器栏里键入“fuse”来设置过滤器。
（2）在元件列表中单击fuse 1以选择它，然后单击Place按钮，现在设计者会有一个“悬浮”在光标上的电阻丝符号。
（3）按TAB键编辑电阻的属性。在对话框的Properties单元，在Designator栏中键入F1以将其值作为元件序号。
（4）在模型列表中确定封装，单击OK按钮返回放置模式。
（5）在图纸的合适位置放置该元件。

## Slide 26: 4.放置变压器（trans）
（1）在“Components”面板中，确认Miscellaneous Devices.IntLib库为当前。在库名下的过滤器栏里键入trans来设置过滤器。
（2）在元件列表中单击fuse 1以选择它，然后单击Place按钮，现在设计者会有一个“悬浮”在光标上的变压器符号。
（3）按TAB键编辑电阻的属性。在对话框的Properties单元，在Designator栏中键入T1以将其值作为元件序号。
（4）在模型列表中确定封装，单击OK按钮返回放置模式。
（5）在图纸的合适位置放置该元件。

## Slide 27: 5.放置三端稳压集成电路（MC7805CT）
该三端稳压集成电路（MC7805CT）元件不在常用的元件库中，我们需要通过搜索的方式来添加元件
（1）单击“Components”标签，显示“Components”面板。
（2）在“Components”面板中单击 按钮，弹出对话框选择“File-based Libraries Search...”，如图1-42所示。
图1-42 选择File-based Libraries Search...

## Slide 28: 5.放置三端稳压集成电路（MC7805CT）
弹出“File-based Libraries Search”对话框，如图1-43所示。
图1-43 “File-based Libraries Search”对话框

## Slide 29
（3）对于本例必须确认“Scope”设置中，“Search in”选择为“Components”（对于库搜索存在不同的情况，使用不同的选项）。必须确保“Scope”设置中，选择“Libraries on Path”单选按钮，并且“Path”包含了正确的连接到库的路径。
如果用户接受安装过程中的默认目录，路径中会显示C:\Program Files\Altium\AD22\Library。可以通过单击文件浏览按钮来改变库文件夹的路径。还需要确保已经选中“Include Subdirectories“复选框。

## Slide 30
（4）在“Filters”的“Field”列的第1行选“Name”,“Operator”列选“Contains”,“Value”列输入元件名，如图1-44所示。
图1-44 库搜索对话框

## Slide 31: （5）单击Search按钮开始查找。搜索启动后，搜索结果如图1-45所示
图1-45 搜索结果

## Slide 32
（6） 鼠标左击“Place MC7805CT”按钮，弹出Confirm对话框如图1-46，确认是否安装元件MC7805CT所在的库文件“Motorola Power Mgt Voltage Regulator.IntLib”,按Yes按钮，即安装该库文件。
图1-46 确认是否安装库文件

## Slide 33
（7）现在设计者会有一个“悬浮”在光标上的三端稳压集成电路符号，按TAB键编辑电阻的属性。在对话框的Properties单元，在Designator栏中键入U1以将其值作为元件序号。
（8）在模型列表中确定封装，单击OK按钮返回放置模式。
（9）在图纸的合适位置放置该元件。

## Slide 34: 6.连接器（connector）P1和P2
连接器在Miscellaneous Connectors.IntLib库里。从“Components”面板“安装的库名”栏内，从库下拉列表中选择Miscellaneous Connectors.IntLib来激活这个库。
（1）我们想要的连接器是两个引脚的插座，所以设置过滤器为H*2*。
（2）在元件列表中选择HEADER2并单击Place按钮。按TAB编辑其属性并设置Designator为P1，Comment为220V，检查PCB封装模型为HDR1X2，单击OK关闭对话框。
（3）在原理图中放下连接器。右击或按ESC退出放置模式。

## Slide 35: 6.连接器（connector）P1和P2
（4）P2连接器是4个引脚的插座，所以设置过滤器为H*4*。
（5）在元件列表中选择HEADER4并单击Place按钮。按TAB编辑其属性并设置Designator为P2， Comment为5V，检查PCB封装模型为HDR1X4，单击OK关闭对话框。
（6）在原理图中合适位置放下连接器。右击或按ESC退出放置模式。
（7）从菜单选择File → Save（热键F，S）保存设计者的原理图。

## Slide 36
现在已经放完了所有元件。元件的摆放如图1-47所示，从中可以看出元件之间留有间隔，这样就有大量的空间用来将导线连接到每个元件引脚上。
图1-47 元件摆放完后的电路图
如果设计者需要移动元件，鼠标左击并拖动元件体，拖到需要的位置放开鼠标左键即可。

## Slide 37: 2.4.2连接电路
连线起着在设计者的电路中的各种元器件之间建立连接的作用。要在原理图中连线，参照图1所示并完成以下步骤：
1．为了使电路图清晰，可以使用Page Up键来放大，或Page Down键来缩小；保持Ctrl键按下，使用鼠标的滑轮也可以放大或缩小；如果要查看全部视图，从菜单选择View → Fit All Objects（热键V，F）。
2．首先用以下方法将电桥D1与稳压器U1的1引脚连接起来。从菜单选择Place → Wire（热键P，W）或从连线工具栏单击‘ ’工具进入连线模式，光标将变为十字形状。
3．将光标放在D1的右端，当设计者放对位置时，一个红色的连接标记会出现在光标处，这表示光标在元件的一个电气连接点上。

## Slide 38
4．左击或按ENTER固定第一个导线点，移动光标设计者会看见一根导线从光标处延伸到固定点。
5．将光标移到稳压器U1的1引脚位置上，设计者会看见光标变为一个红色连接标记如图1-48所示，左击或按ENTER在该点固定导线。在第一个和第二个固定点之间的导线就放好了。
6．完成了这根导线的放置，注意光标仍然为十字形状，表示设计者准备放置其它导线。要完全退出放置模式恢复箭头光标，设计者应该再一次右击或按ESC键。
---但现在还不能这样做。
图1-48 连线时的红色标记

## Slide 39
7．现在我们要将C1连接到D1和U1的连线上。将光标放在C1上边的连接点上，左击或按ENTER开始新的连线。
8．水平移动光标一直到D1和U1的连线上，左击或按ENTER放置导线段，然后右击或按ESC表示设计者已经完成该导线的放置。注意两条导线是怎样自动连接上的。
9．参照图1-1连接电路中的剩余部分。
10．在完成所有的导线之后，右击或按ESC退出放置模式，光标恢复为箭头形状。
11．如果想移动元件，让连接该元件的连线一起移动，当移动元件的时候按下并保持按下Ctrl键，或者从菜单上选择Edit → Move → Drag。

## Slide 40: 如果电路图有某处画错了，需要删除，方法如下：
方法1：从菜单栏选择Edit → Delete（热键E，D）,然后选择需要删除的元件、连线或网络标记等即可。右击或按ESC键退出删除状态。
方法2：可以先选择要删除的元件、连线或网络标记等，选中的元件有绿色的小方块包围住如图1-49，然后按Delete键即可。
图1-49 选中导线

## Slide 41: 2.5编译项目
编译项目可以检查设计文件中的设计草图和电气规则的错误，并提供给设计者一个排除错误的环境。

## Slide 42
1．要编译手机充电器电路项目，“Project” → “Validate PCB Project手机充电器.PrjPcb”命令。
2．当项目被编译后，任何错误都将显示在Messages面板上，如果电路图有严重的错误，Messages面板将自动弹出，否则Messages面板不出现，这时需要执行屏幕下方“Panels”→“Messages”命令。

## Slide 43: 项目编译完后，在“Navigator”面板中将列出所有对象的连接关系。（如图1-50所示）
图1-50 Navigator面板

## Slide 44: 现在故意在电路中引入一个错误，并重新编译一次项目：
1．在设计窗口的顶部单击手机充电器电路原理图.SchDoc标签，以使原理图为当前文档。
2．从菜单选择Project → Project Options,弹出Options for PCB Project 手机充电器电路.PrjPCB对话框，选择Connection Matrix标签，如图1-51所示。
图1-51 设置错误检查条件

## Slide 45
4．点击鼠标箭头所示的地方（即Unconnected与Passive Pin相交处的方块），在方块变为图例中的Fatal Errors表示的颜色(红色)时停止点击，表示元件管脚如果未连线，报告错误(默认是一个绿色方块，表示运行时不给出错误报告)。
5．重新编译项目（Project → Validate PCB Project 手机充电器电路.PrjPcb）来检查错误，自动弹出“Messages”窗口如图1-52所示，指出错误信息：P2-2脚没有连接、 P2-3脚没有连接。
图1-52 给出错误信息

## Slide 46
6．双击Messages面板中的错误或者警告，弹出Compile Error 窗口，将显示错误的详细信息。从这个窗口，设计者可单击一个错误或者警告直接跳转到原理图相应位置去检查或修改错误。

## Slide 47: 小结:任务1-2 手机充电器电路原理图的绘制
2.1 项目及工作空间介绍
2.2 创建一个新项目·
2.3 创建一个新的原理图图纸
2.3.1 创建一个新的原理图图纸的步骤
2.3.2 将原理图图纸添加到项目
2.3.3 设置原理图选项
2.2.4 进行一般的原理图参数设置
2.4 绘制原理图
2.4.1 在原理图中放置元件
2.4.2连接电路
2.5 编译项目

## Slide 48: 作业
上机题1:手机充电器电路原理图补全

## Slide 49: 上机题2:A4图纸绘制振荡器和积分器电路

## Slide 50: 课后练习:A4图纸绘制接触式防盗报警电路

## Slide 51
谢谢观看
山东商业职业技术学院
闫 青