## Slide 1
任务1-3
手机充电器电路PCB图的绘制
山东商业职业技术学院
闫 青

## Slide 2
3.3
创建一个新的PCB文件
3.4
目录
CONTENTS
3.5
导入设计
3.6
印制电路板设计
检查所有元件的封装
3.1
印制电路板的分类
3.2
印制电路板的组成

## Slide 3
Altium Designer的PCB图基础知识。
印刷电路板的PCB设计。
检查设计电路图中的错误。
验证用户的PCB板设计。
学 习
重 点
学 习
难 点
学习重点及难点

## Slide 4
知识目标
熟悉印刷电路板的分类。
熟悉印刷电路板的组成。
熟悉掌握创建PCB板的基本方法。
了解PCB设计的规则。
能力目标
能够用封装管理器检查所有元件的封装。
能够用Update PCB命令原理图信息导入到目标PCB文件。
能够在PCB中放置元件、修改封装，手动布线、自动布线。
能够验证用户的PCB板设计。
素质目标
培养执着的工匠精神。
培养追求极致的职业品质。
学习目标

## Slide 5
输入交流220V电压，经过变压器后变为交流8-15V电压，中间经过4个二极管进行整流，再经过C1、C2滤波后的比较稳定的直流电送到三端稳压集成电路7805，最后以稳定5V的电压输出
手机充电器

## Slide 7
PCB印制电路板设计步骤

## Slide 8: 印制电路板的概念
印制电路板英文简称为PCB（Printed Circuit Board）如图1所示。
印制电路板的结构原理为：在绝缘板上印制导电铜箔，用铜箔取代导线，只要将各种元件安装在印制电路板上，铜箔就可以将它们连接起来组成一个电路。
图1-56 PCB板
未加工的覆铜板

## Slide 9: 3.1 印制电路板的种类
根据层数分类，印制电路板可分为单面板、双面板和多层板。
1.单面板
单面印制电路板只有一面有导电铜箔，另一面没有。在使用单面板时，通常在没有导电铜箔的一面安装元件，将元件引脚通过插孔穿到有导电铜箔的一面，导电铜箔将元件引脚连接起来就可以构成电路。单面板成本低，但因为只有一面有导电铜箔，不适用于复杂的电子设备。

## Slide 10: 2.双面板
双面板包括两层：顶层（Top Layer）和底层（Bottom Layer）。与单面板不同，双面板的两层都有导电铜箔，其结构示意图如图1-57所示。双面板的每层都可以直接焊接元件，两层之间可以通过穿过的元件引脚连接，也可以通过过孔实现连接。过孔是一种穿透印制电路板并将两层的铜箔连接起来的金属化导电圆孔。
图1-57 双面板

## Slide 11: 3.多层板
多层板是具有多个导电层的电路板。多层板的结构示意图如图1-58所示。它除了具有双面板一样的顶层和底层外，在内部还有导电层，内部层一般为电源或接地层，顶层和底层通过过孔与内部的导电层相连接。多层板一般是将多个双面板采用压合工艺制作而成的，适用于复杂的电路系统。
图1-58 多层板

## Slide 12: 3.2 印制电路板的组成
元件的封装
铜箔导线
焊盘
助焊膜和阻焊膜
过孔
丝印层

## Slide 13: 1．元件的封装（Footprint）
印制电路板是用来安装元件的，而同类型的元件，如电阻，即使阻值一样，也有大小之分。因而在设计印制电路板时，就要求印制电路板上大体积元件焊接孔的孔径要大、距离要远。
为了使印制电路板生产厂家生产出来的印制电路板可以安装大小和形状符合要求的各种元件，要求在设计印制电路板时，用铜箔表示导线，而用与实际元件形状和大小相关的符号表示元件。
这里的形状与大小是指实际元件在印制电路板上的投影。这种与实际元件形状和大小相同的投影符号称为元件封装。

## Slide 14: （1）元件封装的分类
按照元件安装方式，元件封装可以分为
直插式
表面贴装式
图1-59 直插式封装 图1-60 表面贴装式封装

## Slide 15
典型直插式元件封装外型及其PCB板上的焊接点如图1-61所示。直插式元件焊接时先要将元件引脚插入焊盘通孔中，然后再焊锡。由于焊点过孔贯穿整个电路板，所以其焊盘中心必须有通孔，焊盘至少占用两层电路板。
图1-61 穿孔安装式元件外型及其PCB焊盘

## Slide 16
典型的表面粘贴式封装的PCB图如图1-62所示。此类封装的焊盘只限于表面板层，即顶层或底层，采用这种封装的元件的引脚占用板上的空间小，不影响其他层的布线，一般引脚比较多的元件常采用这种封装形式，但是这种封装的元件手工焊接难度相对较大，多用于大批量机器生产。
图1-62 表面粘贴式封装的器件外型及其PCB焊盘

## Slide 17: （2）元件封装的编号
常见元件封装的编号原则为：元件封装类型+焊盘距离（焊盘数）+元件外型尺寸。
电阻元件封装AXIAL0.3-AXIAL0.7，一般用AXIAL0.4；
无极性电容封装RAD-0.1到RAD—0.4；
二极管封装DIODE-0.4到DIODE-0.7；
三极管常见的封装属性为TO—18（普通三极管),TO—22(大功率三极管）,TO-3（大功率达林顿管）；
双列直插元件封装 DIP-X(X代表元件引脚数)。

## Slide 18: （2）元件封装的编号
可以根据元件的编号来判断元件封装的规格。
例如有极性的电解电容，其封装为RB.2-.4，其中“.2”为焊盘间距，“.4”为电容圆筒的外径，
无极性的电容封装：例如：RAD-0.3，其中RAD表示无极性电容类元件封装，引脚间距为0.3mm。

## Slide 19: 2．铜箔导线
印制电路板以铜箔作为导线将安装在电路板上的元件连接起来，所以铜箔导线简称为导线（Track）。印制电路板的设计主要是布置铜箔导线。
与铜箔导线类似的还有一种线，称为飞线，又称预拉线。飞线主要用于表示各个焊盘的连接关系，指引铜箔导线的布置，它不是实际的导线。
图1-63 导线
图1-64 飞线

## Slide 20: 3．焊盘（pad）
焊盘的作用是在焊接元件时放置焊锡，将元件引脚与铜箔导线连接起来。焊盘的形式有圆形、方形和八角形，常见的焊盘如图1-65所示。焊盘有针脚式和表面粘贴式两种，表面粘贴式焊盘无须钻孔；而针脚式焊盘要求钻孔，它有过孔直径和焊盘直径两个参数。
在设计焊盘时，要考虑到元件形状、引脚大小、安装形式、受力及振动大小等情况。例如，如果某个焊盘通过电流大、受力大并且易发热，可设计成泪滴状。
图1-65 常见焊盘

## Slide 21: 4．助焊膜和阻焊膜（mask）
为了使印制电路板的焊盘更容易粘上焊锡，通常在焊盘上涂一层助焊膜。
为了防止印制电路板不应粘上焊锡的铜箔不小心粘上焊锡，在这些铜箔上一般要涂一层绝缘层（通常是绿色透明的膜），这层膜称为阻焊膜。

## Slide 22: 5．过孔（via）
双面板和多层板有两个以上的导电层，导电层之间相互绝缘，如果需要将某一层和另一层进行电气连接，可以通过过孔实现。
过孔的制作方法为：在多层需要连接处钻一个孔，然后在孔的孔壁上沉积导电金属（又称电镀），这样就可以将不同的导电层连接起来。

## Slide 23
过孔主要有穿透式和盲过式过孔，如图1-66所示。穿透式过孔从顶层一直通到底层，而盲过孔可以从顶层通到内层，也可以从底层通到内层。
过孔有内径和外径两个参数，过孔的内径和外径一般要比焊盘的内径和外径小。
图1-66 过孔的两种形式

## Slide 24: 6．丝印层（silkscreen）
除了导电层外，印制电路板还有丝印层。丝印层主要采用丝印印刷的方法在印制电路板的顶层和底层印制元件的标号、外形和一些厂家的信息。

## Slide 25: 3.3创建一个新的PCB文件
在将原理图设计转换为PCB设计之前，需要创建一个有最基本的板子轮廓的空白PCB。在Altium Designer中创建一个新的PCB设计的方法如下：
1.新建PCB
执行“File” → “New” → “PCB”,软件会创建一个新的PCB文件，默认名字是PCB1.PcbDoc。
2.绘制边界
创建的新的PCB文件默认的尺寸是6000milX4000mil，如图1-69所示。

## Slide 26
图1-69 新的PCB文件默认的尺寸

## Slide 27
在本例电路中，一个2000mil X2000mil的板便足够了，因此我们需要重新确定板子的边界，板子的物理边界一般是Mechanical 1层（机械1层）上设置，因此单击图纸下部的"Mechanical 1，保证将Mechanical 1切换为当前层，然后执行“Place” →“line”命令，绘制一个2000mil X2000mil的正方形，然后选中正方形的四条边，执行“Design” →“Board Shape” →“Define Board Shape from Selected Objects”命令，具体如图1-70所示来重新定义PCB板的边界。
图1-70 重新定义PCB板的边界

## Slide 28: 注意：
板子的度量单位可以是公制（Metric）也可以是英制（Imperial），这里选择为英制。
1000 mils = 1 inch(英寸)
1 inch=2.54cm（厘米）。

## Slide 29: 3.3创建一个新的PCB文件
3.绘制电气边界
单击图纸下部的“Keep-Out Layer”（禁止布线层），保证将Keep-Out Layer切换为当前层，然后执行“Place” →“line”命令，绘制一个1900mil X1900mil的正方形，图1-71所示。
图1-71 绘制电气边界

## Slide 30
到这里已经设置完所有创建新PCB板所需的信息。PCB编辑器现在将显示一个新的PCB文件，名为PCB1.PcbDoc，如图1-72所示。
图1-72 定义好的一个空白的PCB板形状

## Slide 31
执行“File” →“ Save As”命令来将新PCB文件重命名（用*.PcbDoc扩展名）。指定设计者要把这个PCB保存在设计者的硬盘上的位置，在文件名栏里键入文件名：手机充电器PCB图.PcbDoc并单击保存按钮。保存好的文件如图1-73所示。
图1-73 手机充电器PCB图.PcbDoc文件在项目文件夹下

## Slide 32: 3.4用封装管理器检查所有元件的封装
在将原理图信息导入到新的PCB之前，请确保所有与原理图和PCB相关的库都是可用的。
需要执行以下操作：
在原理图编辑器内，执行Tools→Footprint Manager命令，显示如图1-74所示封装管理器检查对话框。在该对话框的元件列表（Component List）区域，显示原理图内的所有元件。用鼠标左键选择每一个元件，当选中一个元件时，在对话框的右边的封装管理编辑框内设计者可以添加、删除、编辑当前选中元件的封装。如果对话框右下角的元件封装区域没有出现，可以将鼠标放在Add按钮的下方，把这一栏的边框往上拉，就会显示封装图的区域。如果所有元件的封装检查完都正确，按Close按钮关闭对话框。

## Slide 33
图1-74 封装管理器对话框

## Slide 34: 3.5导入设计
如果项目已经编辑并且在原理图中没有任何错误，则可以使用Update PCB命令来产生ECO（Engineering Change Orders工程变更命令），它将把原理图信息导入到目标PCB文件。

## Slide 35: 更新PCB
将项目中的原理图信息发送到目标PCB：
1．打开原理图文件手机充电器电路原理图.SchDoc。
2．在原理图编辑器选择Design → Update PCB Document 手机充电器电路PCB图.PcbDoc命令。工程变更命令(Engineering Change Order)对话框出现。如图1-75所示。
图1-75 工程变更命令对话框

## Slide 36
3．单击Validate Changes按钮，验证一下有无不妥之处，如果执行成功则在状态列表(Status)Check中将会显示 符号；若执行过程中出现问题将会显示 符号，关闭对话框。检查Messages面板查看错误原因，并清除所有错误。
4．如果单击Validate Changes按钮，没有错误，则单击Execute Changes按钮，将信息发送到PCB。当完成后，Done那一列将被标记。如图1-76所示。
图1-76 执行了Validate Changes、Execute Changes后的对话框

## Slide 37
5．单击Close按钮，目标PCB文件打开，并且元件也放在PCB板边框的外面以准备放置。如果设计者在当前视图不能看见元件，使用热键V、D（菜单View → Fit Document）查看文档。如图1-77所示。
图1-77 信息导入到PCB

## Slide 38
6．PCB文档显示了一个默认尺寸的白色图纸，要关闭图纸，选择Design → Board Options，在Board Options对话框取消选择Display Sheet。

## Slide 39: 3.6 印刷电路板（PCB）设计
现在设计者可以开始在PCB上放置元件并在板上布线。在开始设计PCB板之前有一些设置需要做，本章只介绍设计PCB板的必要设置，其它的设置使用缺省值，详细的介绍将在后续完成。

## Slide 40: 3.6.1设置新的设计规则
Altium Designer的PCB编辑器是一个规则驱动环境。这意味着，在设计者改变设计的过程中，如放置导线、移动元件或者自动布线，Altium Designer都会监测每个动作，并检查设计是否仍然完全符合设计规则。如果不符合，则会立即警告，强调出现错误。在设计之前先设置设计规则以让设计者集中精力设计，因为一旦出现错误，软件就会提示。
设计规则总共有10个类，包括电气、布线、制造、放置、信号完整性等的约束。

## Slide 41: 现在来设置必要的新的设计规则，指明地线的宽度。具体步骤如下：
1．激活PCB文件，从菜单选择Design → Rules。
2．PCB Rules and Constraints Editor 对话框出现。每一类规则都显示在对话框的设计规则面板的左边Design Rules文件夹的下面，如图1-78所示。
图1-78 设计规则对话框

## Slide 42
3．双击Routing展开显示相关的布线规则，然后双击Width显示宽度规则。
当设计者单击每条规则时，右边的对话框的上方将显示规则的范围（设计者想要的这个规则的目标）如图1-79所示，下方将显示规则的限制。这些规则都是默认值。
图1-79 设置Width规则

## Slide 43
Altium Designer的设计规则系统的一个强大功能是：同种类型可以定义多种规则，每个规则有不同的对象，每个规则目标的确切设置是由规则的范围决定的，规则系统使用预定义优先级，来确定规则适用的对象。
例如，设计者可以有对接地网络（GND）的宽度约束规则，也可以有一个对电源线的宽度约束规则（这个规则忽略前一个规则），可能有一个对整个板的宽度约束规则（这个规则忽略前两个规则，即所有的导线除电源线和地线以外都必须是这个宽度），规则依优先级顺序显示。

## Slide 44: 现在设计者要为GND网络各添加一个新的宽度约束规则，要添加新的宽度约束规则，完成以下步骤：
（1）在Design Rules规则面板的Width类被选择时，右击并选择New Rule，一个新的名为Width_1的规则出现，如图1-81所示。
图1-81 添加Width_1线宽规则

## Slide 45: （2）在Design Rules面板单击新的名为Width_1的规则以修改其范围和约束，如图1-82所示。 （3）在名称（Name）栏键入GND，名称会在Design Rules栏里自动更新。
图1-82 选择GND网络

## Slide 46: （4）在Where The First Object Matches栏选择单选按钮Net，在选择框内单击向下的箭头，选择GND，如图1-83所示。
图1-83 选择GND网络

## Slide 47
（5）在Constraints栏，单击旧约束文本（10mil）并键入新值，将最小线宽（Min Width）、首选线宽（Preferred Width）和最大线宽(Max Width)均改为25mil。注意必须在修改Min Width 值之前先设置Max Width宽度栏，如图1-84所示。
图1-84修改线的宽度
注意导线的宽带由设计者自己决定，主要取决于设计者PCB板的大小与元器件的疏密。

## Slide 48
（6）最后，单击最初的板子范围宽度规则名Width，将Min Width、Preferred Width和 Max Width宽度栏均设为12mil。
（ 7）单击左下角的Priorities...按钮,弹出图1-85所示的优先级对话框，优先级(Priority)列的数字越小，优先级越高。可以按“Decrease Priority”按钮减少选中对象的优先级，按“Increase Priority”按钮增加选中对象的优先级，图1-85所示的GND的优先级最高，Width的优先级最低，单击“Close”按钮，关闭“Edit Rule Priorities”对话框，单击“OK“按钮，关闭“PCB Rules and Constraints Editor”对话框。

## Slide 49
当设计者用手工布线或使用自动布线器时，GND导线为25mil，其余的导线均为12mil。
图1-85 线宽的优先级

## Slide 50: 3.6.2在PCB中放置元件
现在设计者可以放置元件了。
1．按快捷键V、D将显示整个板子和所有元件。
2．现在放置连接器P1，将光标放在连接器轮廓的中部上方，按下鼠标左键不放。光标会变成一个十字形状并跳到元件的参考点。
3．不要松开鼠标左键，移动鼠标拖动元件。
4．拖动连接时，按下Space键将其旋转90°，然后将其定位在板子的左边，如图1-86所示。

## Slide 51
5．元件定位好后，松开鼠标左键将其放下，注意元件的飞线将随着元件被拖动。
6．参照图1-86所示放置其余的元件。当设计者拖动元件时，如有必要，使用Space键来旋转元件，让该元件与其它元件之间的飞线距离最短，这样飞线就如图1-86所示。
元器件文字可以用同样的方式来重新定位——按下鼠标左键不放来拖动文字，按Space键旋转。
图1-86 放置元件

## Slide 52: 3.6.3修改封装
现在已经将封装都定位好了，但电容C2、C3的封装尺寸太大，需要改作更小尺寸的封装。
在PCB板上双击电容C2，弹出弹出“Properties”面板,在“Footprint Name”处改为RAD-0.1或者单击“Name”处的 ，弹出“Browse Libraries”对话框如图1-87所示，选择RAD-0.1,单击“OK”按钮即可。
图1-87 Browse Libraries对话框

## Slide 53: 3.6.3修改封装
同样的方法将C3的封装尺寸改成RAD-0.1。修改完成的布局图如图1-88所示。
图1-88 布好元件的PCB板
每个对象都定位放置好后，就可以开始布线了！

## Slide 54: 3.6.4手动布线
布线是在板上通过走线和过孔以连接元件的过程。Altium Designer通过提供先进的交互式布线工具以及Situs拓扑自动布线器来简化这项工作，只需轻触一个按钮就能对整个板或其中的部分进行最优化布线。

## Slide 55
自动布线器提供了一种简单而有效的布线方式。但在有的情况下，设计者将需要精确地控制排布的线，或者设计者可能想享受一下手动布线的乐趣！在这些情况下可以手动为部分或整块板布线。在这一节的例子中，将手动对单面板进行布线，将所有线都放在板的底部。

## Slide 56
在PCB上的线是由一系列的直线段组成的。每一次改变方向即是一条新线段的开始。此外，默认情况下，Altium Designer会限制走线为纵向、横向或45°角的方向，让设计者的设计更专业。这种限制可以进行设定，以满足设计者的需要，但对于本例，将使用默认值。

## Slide 57
1．在设计窗口的底部单击Bottom Layer标签，使PCB板的底部处于激活状态。
2．在菜单中单击Place → Interactive Routing（快捷键：P，T）或者单击放置（Placement）工具栏的按钮，光标变成十字形状，表示设计者处于导线放置模式。
3．检查文档工作区底部的层标签。如果Top Layer标签是激活的，按数字键盘上的“*”键，在不退出走线模式的情况下切换到底层。“*”键可用在信号层之间切换。
4．将光标定位在排针P1右边的焊盘（选中焊盘后，焊盘周围有一个小框围住）。左击鼠标或按Enter按钮，以确定线的起点。

## Slide 58
5．将光标移向T1的2号焊盘。注意：线段是如何跟随光标路径来在检查模式中显示的。状态栏显示的检查模式表明它们还没被放置。如果设计者沿光标路径拉回，未连接线路也会随之缩回。在这里，设计者有两种走线的选择。
①Ctrl十左击鼠标，使用Auto－Complete功能，并立即完成布线（此技术可以直接使用在焊盘或连接线上）。起始和终止焊盘必须在相同的层内布线才有效，同时还要求板上的任何的障碍不会妨碍Auto－Complete的工作。对较大的板，Auto－Complete路径可能并不总是有效的，这是因为走线路径是一段接一段地绘制的，而从起始焊盘到终止焊盘的完整绘制有可能根本无法完成。

## Slide 59
②使用Enter键或左击鼠标来接线，设计者可以直接对目标T1的引脚接线。在完成了一条网络的布线，右击或按ESC键表示设计者已完成了该条导线的放置。光标仍然是一个十字形状，表示设计者仍然处于导线放置模式，准备放置下一条导线。用上述方法就可以布其它导线。要退出连线模式（十字形状）再按鼠标右键或按ESC键。按End键重画屏幕，这样设计者能清楚地看见已经布线的网络。

## Slide 60
6．未被放置的线用虚线表示，被放置的线用实线表示。
7．使用上述任何一种方法，在板上的其他元器件之间布线。在布线过程中按Space键将线段起点模式切换到水平/450/垂直。
8．如果认为某条导线连接得不合理，可以删除这条线：方法选中该条线，按Delete键来清除所选的线段，该线变成飞线。然后重新布这条线。
9．完成PCB上的所有连线后，如图1-89所示，右击或者按ESC键以退出放置模式。
10．保存设计（快捷键为F,S 或者Ctrl＋S）。
图1-89 完成手动布线的PCB板

## Slide 61: 布线的时候请记住以下几点:
①单击或按Enter键，来放置线到当前光标的位置。状态栏显示的检查模式代表未被布置的线，已布置的线将以当前层的颜色显示为实体。
②在任何时候使用Ctrl键十单击来自动完成连线。起始和终止引脚必须在同一层上，并且连线上没有障碍物。
③使用Shift＋Space来选择各种线的角度模式。角度模式包括：任意角度，450，弧度450，900和弧度900。按Space键切换角度。
④在任何时间按End键来刷新屏幕。
⑤在任何时间使用V，F键重新调整屏幕以适应所有的对象。

## Slide 62
⑥在任何时候按Page UP或 Page Down键，以光标位置为核心，来缩放视图。使用鼠标滚轮向上边和下边平移。按住Ctrl键，用鼠标滚轮来进行放大和缩小。
⑦当设计者完成布线并希望开始一个新的布线时，右击或按ESC键。
⑧为了防止连接了不应该连接的引脚。Altium Designer将不断地监察板的连通性，并防止设计者在连接方面的失误。
⑨重布线是非常简便的，当设计者布置完一条线并右击完成时，冗余的线段会被自动清除。
祝贺！设计者已经手工布线完成了PCB板设计。

## Slide 63: 3.6.5自动布线
请完成以下步骤，设计者会发现使用Altium Designer软件是如此方便。
1．首先，从菜单选择Route → Un-Route → All（快捷键U，A）取消板的布线。
2．从菜单选择Route → Auto Route → All（快捷键A，A），弹出 Situs Routing Strategies对话框，单击Route All按钮。Messages显示自动布线的过程。
Situs autorouter提供的布线结果可以与一名经验丰富的设计师相比，如图1-91所示。这是因为Altium Designer在PCB窗口中对设计者的板进行直接布线，而不需要导出和导入布线文件。

## Slide 64
图1-91 自动布线结果
（3）单击File＋Save命令（快捷键：F，S）来储存设计者设计的板。

## Slide 65
注意：线的放置由Auto router通过两种颜色来呈现。红色，表明该线在顶端的信号层；蓝色，表明该线在底部的信号层。要用于自动布线的层在PCB Board Wizard中的 Routing Layer 设计规则中指定。设计者也会注意到连接到连接器的两条电源网络导线要粗一些，这是由设计者所设置的两条新的Width设计规则所指明的。
如果设计中的布线与图1-91不完全一样，也是正确的，因为手动布线时，布的是单面板，而自动布线时，布的是双面板，再加上元器件摆放位置不完全相同，布线也会不完全相同。图1-91为自动布线的结果。
因为最初在PCB Board Wizard中确定的板是双面印刷电路板，所以设计者可以使用顶层和底层来手工将设计者的板布线为双面板。要这样做，从菜单选择Route → Un-Route → All（快捷键U，A）取消板的布线。象以前那样开始布线，但要在放置导线时用“*”键在层间切换。Altium Designer软件在切换层的时候会自动地插入必要的过孔。

## Slide 66
Altium Designer提供一个规则驱动环境来设计PCB，并允许设计者定义各种设计规则来保证PCB板设计的完整性。比较典型的做法是，在设计过程的开始设计者就设置好设计规则，然后在设计进程的最后用这些规则来验证设计。
在本例中设计者已经添加了二个新的宽度约束规则。设计者也注意到已经由PCB板向导创建了许多规则。
为了验证所布线的电路板是符合设计规则的，现在设计者要运行设计规则检查Design Rule Check(DRC)。
3.6.6验证设计者的板设计

## Slide 67: 下面进行设计规则检查
1．从菜单选择Tools → Design Rule Check（快捷键T，D）,弹出Design Rule Checker对话框如图1-92所示，保证Design Rule Checker 对话框的实时和批处理设计规则检测都被配置好。点一个类查看其所有原规则，如单击Electrical,可以看到属于那个种类的所有规则。
图1-92 设计规则检查对话框

## Slide 68
2．保留所有选项为默认值，单击Run Design Rule Check按钮。DRC就开始运行，Design Rule Verification Report将自动显示，如图1-93所示，并在该文件夹Project Outputs for手机充电器电路下，产生了Design Rule Check–手机充电器电路PCB图.drc文件。
图1-93 设计规则检查报告

## Slide 69: 从手机充电器电路.drc文件看出有二个地方出错，错误如下：
1．Silk To Solder Mask (Clearance=10mil) (IsPad),(All)
2．Silk to Silk (Clearance=10mil) (All),(All)
错误结果也将显示在Messages面板。打开Messages面板，，如图1-94所示，鼠标双击Messages面板中的一个错误，可以跳转到对应的PCB中的位置。
图1-94 Messages面板

## Slide 70
1．从菜单选择Design → Rules（快捷键D，R）打开PCB Rules and Constraints Editor 对话框。双击Manufacturing类在对话框的右边显示所有制造规则（如图1-95所示），现在看出这两个错误提示信息都属于制造规则类，现在的主要任务是设计PCB板，与制造的关系不大，所以可以关闭这2个规则。
方法：在图1-95对话框的右边，找到Silk to Silk Clearance和Minimum Solder Mask Clearance两行，把Enabled栏的复选框的“√”去掉即可,表示不进行该2项的规则检查。
错误修改方法如下：

## Slide 71
图1-95 PCB 设计规则编辑对话框
2．单击图1-95的OK按钮，再次执行Tools → Design Rule Check ，PCB板上就没有绿色的高亮显示了，显示错误为0了。保存已经完成的PCB和项目文件。

## Slide 72: 小结：
3.1印制电路板的分类
3.2印制电路板的组成
3.3创建一个新的PCB文件
3.4用封装管理器检查所有元件的封装
3.5导入设计
3.6印刷电路板设计
3.6.1设置新的设计规则
3.6.2在PCB中放置元件
3.6.3修改封装
3.6.4手动布线
3.6.5自动布线
3.6.6验证设计者的板设计

## Slide 73: 作业
上机题1:绘制完成手机充电器电路的PCB图，并进行DRC检查
尺寸：2000x 2000mil

## Slide 74
上机题2:绘制振荡器与积分器电路的PCB图，并进行DRC检查。尺寸为2000mil×1500mil, 禁止布线边界为50mil

## Slide 75: 课后练习：绘制完成接触式防盗报警电路的PCB图，并进行DRC检查
尺寸：127mmX101.6mm

## Slide 76
谢谢观看
山东商业职业技术学院
闫 青