## Slide 1
任务2-1
原理图元器件库的创建
山东商业职业技术学院
闫 青

## Slide 2
创建原理图元件
原理图库、模型和集成库的概念
学 习
重 点
学 习
难 点
学习重点及难点

## Slide 3
学习目标
知识目标
了解原理图库、模型和集成库的概念。
掌握创建库文件包及原理图库的方法。
熟练掌握创建原理图元件的方法。
熟练掌握为原理图元件添加模型的方法。
熟练掌握从其他库中复制元件后修改为自己所需元件的方法。
能力目标
能够创建库文件包及原理图库。
能够创建原理图元件。
能够为原理图元件添加模型。
能够从其他库中复制元件后修改为自己所需元件。
素质目标
培养发散思维。
培养良好的行为规范。

## Slide 4: 任务描述
USB鼠标电路的原理图(USB和RS-232接口)

## Slide 5
1.1
原理图库、模型和集成库
1.2
目录
CONTENTS
1.3
创建原理图元件
1.4
设置原理图元件属性
1.5
从其它库复制元件
创建库文件包和原理图库

## Slide 6
当AD原理图集成元件库中没有您所需要的元器件时需要自己创建新的元件。
1.库文件包（.LibPkg文件）的组成
库文件包（.LibPkg文件）
模型文件
原理图库
封装库
原理图集成元件库
编译
1.1 原理图库、模型和集成库

## Slide 7
原理图元器件符号是在原理图库编辑环境中创建的(.SchLib文件)。
原理图库中的元器件会分别使用封装库中的封装和模型库中的模型。
设计者可从各元器件库放置元件，也可以将这些元器件符号库、封装库和模型文件编译成集成库(.IntLib文件)。

## Slide 8
2.Altium Designer的集成库文件
在集成库中的元器件不仅具有原理图中代表元件的符号，还集成了相应的功能模块，如FootPrint封装、电路仿真模块、信号完整性分析模块等。

## Slide 9
集成库是通过分离的原理图库、PCB封装库等编译生成的。
在集成库中的元器件不能够被修改，如要修改元器件可以在分离的库中编辑然后再进行编译产生新的集成库即可。

## Slide 10
Altium Designer的集成库文件：
:\Program Files (x86)\Altium\AD\Library
它提供了大量的元器件模型（大约80000个符合ISO规范的元器件）。设计者可以打开一个集成库文件，执行Extract Sources命令从集成库中提取出库的源文件，在库的源文件中可以对元器件进行编辑。

## Slide 11
库文件包（.LibPkg文件）是集成库文件的基础，它将生成集成库所需的那些分立的原理图库、封装库和模型文件有机地结合在一起。
库文件包（.LibPkg文件）编译生成集成库(.IntLib文件）

## Slide 12: 1.2 创建库文件包和原理图库
本项目我们要设计的USB鼠标电路中需要用到的部分原理图元件和封装软件自带的库中没有，因此在电路设计之前我们要先自行创建。
设计者创建元件之前，需要创建一个新的原理图库来保存设计内容。这个新创建的原理图库可以是分立的库，与之关联的模型文件也是分立的。
另一种方法是创建一个可被用来结合相关的库文件编译生成集成库的原理图库。使用该方法需要先建立一个库文件包，库文件包（.LibPkg文件）是集成库文件的基础，它将生成集成库所需的那些分立的原理图库、封装库和模型文件有机地结合在一起。

## Slide 13: 新建一个集成库文件包和空白原理图库,步骤如下：
1.创建库文件包
执行 “File” → “New” →“Library” → “Integrated Library”命令，“Projects”面板将显示新建的库文件包，默认名为Integrated_Library1.LibPkg，如图2-4所示。
图2-4 新建库文件包

## Slide 14
2.更改名字和存放路径
在图2-4中的库文件包上右键弹出快捷菜单执行“save”命令，将中输入库文件包名称改为USB鼠标元件库.LibPkg，更改存放路径，更改好后单击OK按钮，就将新建的库文件包以指定的名称保存到特定路径下了，同时“Projects”面板下就生成了指定名称的库文件包了，如图2-5所示。注意如果不输入后缀名的话，系统会自动添加默认名。
图2-5 保存好的库文件包

## Slide 15
3.添加空白原理图库文件
执行“File” → “New” → “Library” → “Schematic Library”命令，“Projects”面板将显示新建的原理图库文件，默认名为Schlibl.SchLib。自动进入电路图新元件的编辑界面，如图2-6所示。
图2-6 原理图库新元件的编辑界面

## Slide 16
4.保存
执行“File”→“Save As”命令，将库文件保存为USB鼠标原理图库.SchLib，如图2-7所示。
图2-7 保存好的原理图库

## Slide 17
5. 打开SCH Library面板
单击“SCH Library”标签打开“SCH Library”面板如图2-8所示。如果“SCH Library”标签未出现，单击主设计窗口右下角的“Panels”按钮并从弹出的菜单中选择“SCH Library”即可（√表示选中）。
图2-8 元件库管理面板
过滤区
元件区
别名区
引脚区
模型区

## Slide 18
（1）元器件（Components）区域
Components区域用于对当前元器件库中的元件进行管理。对元件进行放置、添加、删除和编辑等工作。新建的原理图元件库，其中只包含一个新的名称为Component_1的元件。Components区域上方的空白区域用于设置元器件过滤项，在其中输入需要查找的元器件起始字母或者数字，在Components区域便显示相应的元器件。
Place按钮将Components区域中所选择的元器件放置到一个处于激活状态的原理图中。如果当前工作区没有任何原理图打开，则建立一个新的原理图文件，然后将选择的元器件放置到这个新的原理图文件中。
Add按钮可以在当前库文件中添加一个新的元件。
Delete按钮可以删除当前元器件库中所选择的元件。
Edit按钮可以编辑当前元器件库中所选择的元件。单击此按钮，屏幕将弹出如图所示的元件属性设置窗口，可以对该元件的各种参数进行设置。

## Slide 19
（2）别名（Aliases）区域
在Components区域中所选择元件的别名。单击Add，可为Components区域中所选中的元件添加一个新的别名。
单击Delete，可以删除在Aliases区域中所选择的别名。单击Edit，可以编辑Aliases区域中所选择的别名。
（3）引脚（Pins）信息框
Pins信息框显示在Component区域中所选择元件的引脚信息，包括引脚的序号、引脚名称和引脚类型等相关信息。
单击Add，可以为元件添加引脚。单击Delete，可以删除在Pins区域中所选择的引脚。
（4）模型（Model）信息框
设计者可以在Model信息框中为Components区域中所选择元件添加PCB封装(PCB Footprint)模型、仿真模型和信号完整性分析模型等。

## Slide 20
在元件库管理面板中右击弹出的快捷菜单执行“Model Manger”（模型处理器）命令，弹出“Model Manger”信息框，如图2-9所示。
图2-9 Model Manger信息框

## Slide 21: 1.3 创建新的原理图元件
【例】以图2-10 串/并行USB控制器FT8U232为例介绍新元件的创建步骤
图2-10 串/并行USB控制器FT8U232

## Slide 22: 在原理图新元件的编辑界面内：
1．重命名元件
在“SCH Library”面板上的“Components”列表中双击“Component_1”选项，弹出“Properties”面板在“Design Item ID”部分输入一个新的、可唯一标识该元件的名称，如FT8U232。同时显示一张中心位置有一个巨大十字准线的空元件图纸以供编辑，如图2-11所示。
图2-11 空白元件图纸

## Slide 23
将设计图纸的原点定位到设计窗口的中心位置执行Edit→Jump→Origin命令（快捷键J，O）。
检查窗口左下角的状态栏，确认光标已移动到原点位置。新的元件将在原点周围上生成，此时可看到在图纸中心有一个十字准线。设计者应该在原点附近创建新的元件，因为在以后放置该元件时，系统会根据原点附近的电气热点定位该元件。

## Slide 24
2.设置单位、捕获网格(Snap)和可视网格(Visible)等参数
单击“Properties”标签打开“Properties”面板如图2-12所示。针对当前使用的例子，此处需要图2-12所示对话框中各项参数。
选择“Show Comment/Designator”复选框，以便在当前文档中显示元器件的注释和标识符。
图2-12在对话框设置图纸属性
“Units”部分可以选择英制还是公制单位，如图2-12所示，单击“OK”按钮关闭对话框。注意缩小和放大均围绕光标所在位置进行，所以在缩放时需保持光标在原点位置。

## Slide 25
3．定义元件主体
在第4象限画矩形框（1300*1700mil）；执行Place→Rectangle命令或单击“ ”图标，此时鼠标箭头变为十字光标，并带有一个矩形的形状。在图纸中移动十字光标到坐标原点（0，0），单击鼠标左键确定矩形的一个顶点，然后继续移动十字光标到另一位置(1300,-1700)，单击鼠标左键，确定矩形的另一个顶点，这时矩形放置完毕。十字光标仍然带有矩形的形状，可以继续绘制其他矩形。

## Slide 26
4．为元件添加引脚
（1）单击Place→Pin命令（快捷键P，P）或单击工具栏按钮“ ”，光标处浮现引脚，带电气属性。
（2）放置之前，按Tab键打开Properties对话框，如图2-14所示。如果设计者在放置引脚之前先设置好各项参数，则放置引脚时，这些参数成为默认参数，连续放置引脚时，引脚的编号和引脚名称中的数字会自动增加。
图2-14 “Properties”面板

## Slide 27
（3）在“Properties”面板中, “Name”文本框输入引脚的名字：EESK，在“Designator”文本框中输入唯一（不重复）的引脚编号：1，此外，如果设计者想在放置元件时，引脚名和标识符可见，则需选中“Visible”复选框。
（4）在Electrical Type栏，从下拉列表中设置引脚的电气类型。该参数可用于在原理图设计图纸中编译项目或分析原理图文档时检查电气连接是否错误。在本例中，大部分引脚的Electrical Type设置成Passive，如果是VCC或GND引脚的Electrical Type设置成Power。

## Slide 28: 注意：Electrical Type——设置引脚的电气性质，包括八项。
①Input 输入引脚
②I/O 双向引脚
③Output 输出引脚
④Open Collector 集电极开路引脚
⑤Passive 无源引脚(如电阻、电容引脚)
⑥HiZ 高阻引脚
⑦Emitter 发射级输出
⑧Power 电源（VCC或GND）

## Slide 29
（5）Location —— 放置方向设置
Orientation 引脚的方向
（6）Pin Length 区域设置引脚长度，默认值300mil。后面的色块可以设置引脚颜色，这里采用默认的黑色。
（7）Symbols —— 引脚符号设置域
Inside 元器件轮廓的内部
Inside Edge 元器件轮廓边沿的内侧
Outside Edge 元器件轮廓边沿的外侧
Outside 元器件轮廓的外部
每一项里面的设置根据需要选定。

## Slide 30
（8）当引脚‘悬浮’在光标上时，设计者可按Space以900间隔逐级增加来旋转引脚。记住，引脚只有其末端具有电气属性也称热点（Hot End）如图 所示，也就是在绘制原理图时，只有通过热点与其它元件的引脚连接。不具有电气属性的另一末端毗邻该引脚的名字字符。
在图纸中移动十字光标，在适当的位置单击鼠标左键，就可放置元器件的第一个引脚。此时鼠标箭头仍保持为十字光标，可以在适当位置继续放置元件引脚。

## Slide 31
（9）继续添加元件剩余引脚，确保引脚名、编号、符号和电气属性是正确的。放置了所有需要的引脚之后，单击鼠标右键，退出放置引脚的工作状态。放置完所有引脚的元件如图2-15所示。
图2-15 新建元件FT8U232

## Slide 32
5. 保存
完成绘制后，单击File→Save命令保存建好的元件。

## Slide 33: 添加引脚注意事项如下：
①放置元件引脚后，若想改变或设置其属性，可双击该引脚或在SCH Library面板Pins列表中双击引脚，打开 “Properties”面板。如果想一次多改几个引脚的属性，按住Shift键，依次选定每个引脚，再按F11键显示Inspector面板,就可在该面板中编辑多个引脚。Inspector面板的使用在后面章节详细介绍。
②在字母后使用\（反斜线符号）表示引脚名中该字母带有上划线，如I\N\T\0\将显示为“INT0”。
③若希望隐藏电源和接地引脚，可选中Hide复选框。当这些引脚被隐藏时，系统将按Connect To区的设置将它们连接到电源和接地网络，比如VCC引脚被放置时将连接到VCC网络。
④选择View → Show Hidden Pins命令，可查看隐藏引脚；不选择该命令，隐藏引脚的名称和编号。
⑤设计者可“SCH Library”面板中辑若干引脚属性，直接在对应元件上双击弹出“Properties”面板选择“Pins”标签在引脚上右键单击“Edit Pin”，如图2-16所示，打开“Component Pin Editor”对话框如图2-17所示。

## Slide 34
图2-16 “Properties”面板
图2-17 在“Component Pin Editor”对话框中查看和编辑所有引脚

## Slide 35: 1.4 设置原理图元件属性
每个元件的参数都跟默认的标识符、PCB封装、模型以及其他所定义的元件参数相关联。
设置元件参数步骤如下。
1.更改存放元件名
在“SCH Library”面板的“Components”列表中选择元件，单击“Edit”按钮或双击元件名，打开“Properties”面板，如图2-18所示。
图2-18 元件基本参数设置

## Slide 36
在Default Designator处设置为“U？”，以方便在原理图设计中放置元件时，自动放置元件的标识符。如果放置元件之前已经定义好了其标识符（按Tab键进行编辑），则标识符中的“？”将使标识符数字在连续放置元件时自动递增，如U1，U2…。要显示标识符，需选中Default Designator区的Visible复选框。

## Slide 37
2.添加注释内容
在Comment处为元件输入注释内容，该注释会在元件放置到原理图设计图纸上时显示。该功能需要选中Comment区的Visible复选框。如果Comment栏是空白的话，放置时系统使用默认的Library Reference。
3.添加描述信息
在“Description”区输入描述字符串。如这里可输入：串/并行USB控制器FT8U232。
4.根据需要设置其他参数。

## Slide 38: 作业1：
绘制：串/并行USB控制器FT8U232
绘制：四口连接器CON4

## Slide 39: 四口连接器CON4

## Slide 40: 1.5 从其它库复制元件
有时设计者需要的元件在Altium Designer提供的库文件中可以找到，但他提供的元件图形不满足设计者的需要，这时可以把该元件复制到自己建的库里面，然后对该元件进行修改，以满足需要。本节介绍该方法，并为鼠标电路用到的元件M93C76RBN1（串行微线总线EEPROM）。

## Slide 41: 1.查找串行微线总线M93C76RBN1
单击“Components”标签，显示“Components”面板。
在“Components”面板中单击 按钮，弹出对话框执行“File-based Libraries Search...”命令，如图2-19所示。
图2-19 选择File-based Libraries Search...
弹出“File-based Libraries Search”对话框，如图2-20所示。
图2-20 File-based Libraries Search对话框

## Slide 42
选择“Field”选项区域。在“Field”处，选择“Name”；在“Operator”处选择“contains”；在“Value”处输入数码管的名字：M93C76RBN1。
选择“Scope”选项区域，在“Search in”处：选择 “Components”，选中单选按钮“Libraries on Path”，并设置“Path”为软件安装目录下的“Library”文件夹，同时确认选中了“Include Subdirectories”复选框，单击“Search”按钮。
查找的结果如图2-21所示。

## Slide 43
图2-21 找到的元件

## Slide 44: 2.打开集成库文件复制元件
设计者可从其它已打开的原理图库中复制元件到当前原理图库，然后根据需要对元件属性进行修改。如果该元件在集成库中，则需要先打开集成库文件。方法：
（1）单击File →Open命令，弹出选择打开文档对话框如图2-22所示，找到Altium Designer的库安装的文件夹，选择串行微线总线所在集成库文件： ST Memory EEPROM Serial.IntLib ，单击“打开”按钮。
图2-22 打开ST Memory EEPROM Serial.IntLib集成库

## Slide 45
（2）弹出图2-23 “Extract Sources or Install”（抽取源库文件或安装）的对话框，选择“Extract Sources”按钮，释放的库文件如图2-24所示。
（3）在Projects面板打开该源库文件（ST Memory EEPROM Serial.Schlib），鼠标双击该文件名。
图2-23 释放集成库或安装集成库 图2-24 释放的集成库

## Slide 46
（3）在“Projects”面板打开该源库文件（ST Memory EEPROM Serial.Schlib），鼠标双击该文件名。
（4）在“SCH Library”面板“Components”列表中选择想复制的元件，该元件将显示在设计窗口中(如果“SCH Library”面板没有显示，可按窗口底部SCH按钮，弹出上拉菜单选择“SCH Library”)。
（5）执行“Tools” → “Copy Components”命令将弹出“Destination Library”目标库对话框如图2-25所示。
（6）选择想复制元件到目标库的库文件，单击“OK”按钮，元件将被复制到目标库文档中（元件可从当前库中复制到任一个已打开的库中）。
图2-25 复制元件到目标库的库文件

## Slide 47
设计者可以通过SCH Library面板一次复制一个或多个元件到目标库，按住Ctrl键单击元件名可以离散地选中多个元件或按住Shift键单击元件名可以连续地选中多个元件，保持选中状态并右击在弹出的菜单中选择Copy选项；打开目标文件库，选择SCH Library面板，右击Components列表，在弹出的菜单中选择Paste即可将选中的多个元件复制到目标库。

## Slide 48: 3.把微线总线M93C76RBN1改成需要的形状
（1）选择黄色的矩形框，把它改成左上角坐标（0，0），右下角坐标（800，-400）的矩形框。
（2）把引脚移到‘图2-26所示’的位置。
图2-26 修改好的M93C76RBN1

## Slide 49: 小结：
1.1 原理图库、模型和集成库
1.2 创建新的库文件包和原理图库
1.3 创建新的原理图元件
1.4 设置原理图元件属性
1.5 从其他库复制元件
1.5.1 在原理图中查找元件
1.5.2从其他库中复制元件
1.5.3修改元件

## Slide 50: 作业2：
绘制：M93C76RBN1（串行微线总线EEPROM）
绘制：MAX231CA

## Slide 51: MAX231CA

## Slide 53
谢谢观看
山东商业职业技术学院
闫 青