## Slide 1
任务2-2
多部件元件的创建
山东商业职业技术学院
闫 青

## Slide 2
创建多部件原理图元件
多部件原理图元件的含义
学 习
重 点
学 习
难 点
学习重点及难点

## Slide 3
知识目标
了解多部件元件的概念。
掌握创建多部件原理图元件的方法。
熟练掌握检查元件并生成报表的方法。
能力目标
能够创建多部件原理图元件。
能够检查元件并生成报表。
素质目标
培养独立思考的意识。
培养勇于探索的工匠精神。
学习目标

## Slide 4
2.1
多部件原理图元件
2.2
目录
CONTENTS
检查元件并生成报表

## Slide 5: 2.1 多部件原理图元件
前面示例中所创建的元件的模型代表了整个元件，即单一模型代表了元器件制造商所提供的全部物理意义上的信息（如封装）。但有时候，一个物理意义上的元件只代表某一部件会更好。比如一个由8只分立电阻构成，每一只电阻可以被独立使用的电阻网络。再比如2输入四与门芯片74LS08的实物如图2-31所示，引脚排列如如2-32所示，该芯片包括四个2输入与门，这些2输入与门可以独立地被随意放置在原理图上的任意位置，此时将该芯片描述成4个独立的2输入与门部件，比将其描述成单一模型更方便实用。
图2-31 2输入四与门芯片74LS08的实物图
图2-32 2输入四与门芯片74LS08的引脚图

## Slide 6: 2.1 多部件原理图元件
4个独立的2输入与门部件共享一个元件封装，如果在一张原理图中只用了一个与门，在设计PCB板时还是要用一个元件封装，只是闲置了3个与门；如果在一张原理图中用了四个与门，在设计PCB板时还是只用一个元件封装，没有闲置与门。
多部件元件就是将元件按照独立的功能块进行描绘的一种方法。

## Slide 7: 作为示例，创建74LS08 2输入四与门电路的步骤如下：
1.创建新元件
在Schematic Library编辑器中执行Tools→New Component命令（快捷键为T，C），弹出New Component Name对话框。
另一种方法：在SCH Library库面板，用鼠标单击Components列表处的Add按钮，弹出New Component Name对话框，如图2-33所示。
图2-33“ New Component Name”对话框

## Slide 8
2.修改元件名称
在New Component Name对话框内，输入新元件名称：74LS08，单击OK按钮，在SCH Library面板Components列表中将显示新元件名，同时显示一张中心位置有一个巨大十字准线的空元件图纸以供编辑。

## Slide 9
3.建立各部件
下面将详细介绍如何建立第一个部件及其引脚，其他部件将以第一个部件为基础来建立，只需要更改引脚序号即可。主要包括建立元件轮廓、添加信号引脚、建立元件其余部件、添加电源引脚等步骤。
首先建立元件轮廓，步骤如下：
（1）放置线段
①为了画出的符号清晰、美观，Altium Designer状态显示条会显示当前网格信息，本例中设置网格值为50。

## Slide 10
②执行“Place” → “line”命令（快捷键为 P，L)或单击工具栏 按钮，光标变为十字准线，进入折线放置模式。
③按“Tab”键设置线段属性，在“Polyline”对话框中设置线段宽度为Small。
④参考状态显示条左侧X，Y坐标值，将光标移动到（250，-50）位置，按“Enter”键选定线段起始点，之后用鼠标单击各分点位置从而分别画出折线的各段（单击位置分别为（0，-50），（0，-350）,（250，-350）），如图2-34所示。
⑤完成折线绘制后，右击或按“Esc”键退出放置折线模式，注意要保存元件。
图2-34 放置线条

## Slide 11
（2）绘制圆弧
放置一个圆弧需要设置4个参数：中心点、半径、圆弧的起始角度、圆弧的终止角度。注意：可以按“Enter”键代替单击方式放置圆弧。
①执行“Place”→“Arc”命令(快捷键为P，A），光标处显示最近所绘制的圆弧，进入圆弧绘制模式。
②按“Tab”键弹出“Arc”对话框，设置圆弧的属性，这里将半径设置为150，起始角度设置为270，终止角度为90，线条宽度为Small，如图2-35所示，单击“OK”按钮。
图2-35 在Arc对话框中设置圆弧属性（可使用鼠标或直接输入数值）

## Slide 12
③移动光标到（250，-200）位置，按“Enter”键或单击选定圆弧的中心点位置，无须移动鼠标，光标会根据“Arc”对话框中所设置的半径自动跳到正确的位置，按“Enter”键确认半径设置。
④光标跳到对话框中所设置的圆弧起始位置，不移动鼠标按“Enter”键确定圆弧起始角度，此时光标跳到圆弧终止位置，按“Enter”键确定圆弧终止角度。
⑤右击鼠标或按ESC键退出圆弧放置模式。
⑥绘制圆弧的另一种方法：执行“Place” → “Arc”命令，鼠标单击圆弧的中心（250，-200），鼠标单击圆弧的半径（400，-200），鼠标单击圆弧的起始点（250，-350），鼠标单击圆弧的终点（250，-50），即绘制好圆弧，右击鼠标或按“ESC”键退出圆弧放置模式。

## Slide 13
（3）添加信号引脚
设计者可使用任务2.1中所介绍的方法为元件第一部件添加引脚，如图2-36所示，引脚1和引脚2在“Electrical Type”上设置为输入引脚(Input)，引脚3设置为输出引脚(Output)，所有引脚长度均为200mil。
图2-36 元件74LS08的部件A
如图2-36所示，图中引脚方向可由在放置引脚时按Space以900间隔逐级增加来旋转引脚时决定。

## Slide 14
（4）接下来的任务是建立元件其余部件，步骤如下：
①执行“Edit” → “Select” → “All”命令（快捷键为Ctrl＋A）选择目标元件；
②执行“Edit”→“Copy”命令（快捷键为Ctrl＋C）将前面所建立的第一部件复制到剪贴板；
③执行”Tools”→“New Part”命令显示空白元件页面，此时若在“SCH Library”面板“Components”列表中单击元件名左侧 标识，将看到“SCH Library”面板元件部件被更新，包括Part A和 Part B两个部件，如图2-37所示。
图2-37 部件B被添加到元件

## Slide 15
④选择部件“Part B”,执行“Edit”→“ Paste”命令（快捷键为Ctrl＋V），光标处将显示元件部件轮廓，以原点（黑色十字准线为原点）为参考点，将其作为部件B放置在页面的对应位置，如果位置没对应好可以移动部件调整位置。
⑤对部件B的引脚编号逐个进行修改，双击引脚在弹出的 “Properties”对话框中修改引脚编号和名称，修改后的部件B如图2-38所示。
图2-38 74LS08部件B

## Slide 16
⑥重复步骤③-⑤生成余下的两个部件：部件C和部件D，分别如图2-39和2-40所示，并保存库文件。
图2-39 74LS08的部件C
图2-40 74LS08的部件D

## Slide 17
⑦为元件添加电源引脚，为元件定义电源引脚有两种方法:
第一种是建立元件的第五个部件，在该部件上添加VCC引脚和GND引脚，这种方法需要选中“Component Properties”对话框的“Locked”复选框，以确保在对元件部件进行重新注释的时候电源部分不会跟其他部件交换。
第二种方法是将电源引脚设置成隐藏引脚，元件被使用时系统自动将其连接到特定网络。在多部件元件中，隐藏引脚不属于某一特定部件而是属于所有部件（不管原理图是否放置了某一部件，它们都会存在），只需要将引脚分配给一种特殊的部件——zero部件，该部件存有其他部件都会用到的公共引脚。

## Slide 18
首先为元件添加VCC（Pin14）和GND（Pin7）引脚，将其“Part Number”属性设置为0，“Electrical Type”设置为Power。完整的元件部件就绘制完成，如图2-41所示，注意检查电源引脚是否在每一个部件中都有。
图2-41 部件A显示出隐藏的电源引脚

## Slide 19: 2.2 检查元件并生成报表
对建立一个新元件是否成功进行检查，会生成3个报表，生成报表之前需确认已经对库文件进行了保存，关闭报表文件会自动返回Schematic Library Editor界面。

## Slide 20: 1.元件规则检查器
元件规则检查器会检查出引脚重复定义或者丢失等错误，步骤如下所示。
（1）执行Reports→ Component Rule Check命令（快捷键：R，R），显示Library Component Rule Check对话框,如图2-42所示。
这里可以检查是否有重复的元件名字、引脚，丢失的描述、引脚名、封装、引脚号、默认的标号、引脚标号的连续性等。
图2-42 Library Component Rule Check对话框

## Slide 21: 1.元件规则检查器
（2）设置想要检查的各项属性，单击OK按钮，将在Text Editor中生成Libraryname．err文件，里面列出了所有违反了规则的元件。
（3）如果需要，对原理图库进行修改，重复上述步骤。
（4）保存原理图库。

## Slide 22: 2. 元件报表
生成包含当前元件可用信息的元件报表的步骤如下所示。
（1）执行Reports→Component命令（快捷键：R，C）。
（2）系统显示Libraryname．cmp报表文件，里面包含了元件各个部分及引脚细节信息。
这里以任务2.1中绘制的M93C76RBN1为例，生成的元件报表如图2-43所示。
图2-43 M93C76RBN1的元件报表

## Slide 23: 3.库报表
为库里面所有元件生成完整报表的步骤如下所示。
（1）执行“Reports”→“Library Report”命令（快捷键：R，T）, 弹出“Library Report Settings”对话框,如图2-44所示。
图2-44“Library Report Settings”对话框

## Slide 24: 3.库报表
（2）在弹出的“Library Report Settings”对话框中配置报表各设置选项，报表文件可用Microsoft Word软件或网页浏览器打开，并取决于选择的格式。该报告列出了库内所有元件的信息，如图2-45所示。
图2-45 原理图库报表文件

## Slide 25: 小结：
2.1 创建多部件原理图元件
2.1.l 建立元件轮廓
2.1.2 添加信号引脚
2.1.3 建立元件其余部件
2.1.4 添加电源引脚
2.1.5 设置元件属性
2.2 检查元件并生成报表
2.2.1 元件规则检查器
2.2.2 元件报表
2.2.3 库报表

## Slide 26: 作业：
1.绘制完成多部件元件： 74LS08
2.检查绘制的元件有无错误，同时生成元件报表和库报表。

## Slide 27
谢谢观看
山东商业职业技术学院
闫 青