## Slide 1
任务2-3
PCB元器件封装的创建
山东商业职业技术学院
闫 青

## Slide 2
3.1
建立一个新的PCB库
3.2
目录
CONTENTS
3.3
手工创建封装
3.4
从其他来源添加封装
3.5
检查元器件封装
使用向导创建封装

## Slide 3
手工创建元件封装
手工创建元件封装
学 习
重 点
学 习
难 点
学习重点及难点

## Slide 4
知识目标
了解PCB库的概念。
掌握使用PCB Component Wizard创建封装的方法。
掌握手工创建元件封装的方法。
了解从其他来源添加封装的方法。
能力目标
能够使用PCB Component Wizard创建封装。
能够手工创建元件封装的方法。
能够从其他来源添加封装。
素质目标
养成严谨的工作习惯。
培养深厚的爱国情感。
学习目标

## Slide 5: 3.1 PCB元器件封装介绍
Altium Designer为PCB设计提供了比较齐全的各类直插元器件和SMD元器件的封装库，这些封装库位于
Altium Designer安装盘符下\Program Files (x86)\Altium\AD15\Library\Pcb
封装可以从PCB Editor复制到PCB库，从一个PCB库复制到另一个PCB库，也可以是通过PCB Library Editor的PCB Component Wizard或绘图工具画出来的。
在一个PCB设计中，如果所有的封装已经放置好，设计者可以在PCB Editor中执行Design → Make PCB Library命令生成一个只包含所有当前封装的PCB库。

## Slide 6: 3.1 PCB元器件封装介绍
本任务介绍的示例采用手动方式创建PCB封装，只是为了介绍PCB封装建立的一般过程，这种方式所建立的封装其尺寸大小也许并不准确，实际应用时需要设计者根据器件制造商提供的元器件数据手册进行检查。

## Slide 7: 3.2 建立一个新的PCB库
1．新建PCB库
执行File → New → Library →PCB Library命令，建立一个名为PcbLibl.PcbLib的PCB库文档，同时显示名为PCBComponent＿l的空白元件页，并显示PCB Library库面板（如果PCB Library库面板未出现，单击设计窗口右下方的PCB按钮，弹出上拉菜单选择PCB Library即可）。
图2-46 新建PCB库

## Slide 8: 3.2 建立一个新的PCB库
2.重命名
重新命名该PCB库文档为“USB鼠标封装库.PcbLib”（可以执行“File” → “Save As”命令），新PCB封装库是库文件包的一部分，如图2-47所示。
图2-47添加了封装库后的库文件包

## Slide 9
3.单击“PCB Library”标签进入“PCB Library”面板
如图2-48所示的“PCB Library”面板提供操作PCB元器件的各种功能，包括：“PCB Library”面板的“Components”区域列出了当前选中库的所有元器件。
图 2-48 PCB Library 面板

## Slide 10
（1）在Components区域中单击右键将显示菜单选项，设计者可以新建器件、编辑器件属性、复制或粘贴选定器件，或更新开放PCB的器件封装。
请注意右键菜单的copy/paste 命令可用于选中的多个封装，并支持：
在库内部执行复制和粘贴操作；
从PCB板复制粘贴到库；
在PCB库之间执行复制粘贴操作。

## Slide 11
（2）“Footprints Primitives”区域列出了属于当前选中元器件的图元。单击列表中的图元，在设计窗口中选中并放大显示。
（3）在“Footprints Primitives”区域下是元器件封装模型显示区，该区有一个选择框，选择框选择那一部分，设计窗口就显示那部分，可以调节选择框的大小。

## Slide 12
3. 放大看清网格
单击一次“PCB Library Editor”工作区的灰色区域并按“Page UP”键进行放大直到能够看清网格，如图2-49所示。
图2-49 PCB Library Editor工作区
现在就可以使用“PCB Library Editor”提供的命令在新建的PCB库中添加、删除或编辑封装了。“PCB Library Editor”用于创建和修改PCB元器件封装，管理PCB器件库。“PCB Library Editor”还提供“Footprint Wizard”，它将引导你创建标准类的PCB封装。

## Slide 13: 3.3新建元件封装
1.使用向导封装
对于标准的PCB元器件封装，Altium Designer为用户提供了PCB元器件封装向导，帮助用户完成PCB元器件封装的制作。
使用PCB Component Wizard创建封装；
使用IPC Compliant Footprint Wizard创建封装。

## Slide 14: （1）使用PCB Component Wizard创建封装
PCB Component Wizard使设计者在输入一系列设置后就可以建立一个器件封装，接下来将演示如何利用向导为串/并行USB控制器FT8U232建立封装DIP32。

## Slide 15
使用Component Wizard建立DIP32封装步骤如下所示:
①执行Tools→Component Wizard命令，或者直接在“PCB Library”工作面板的“Component”列表中单击右键，在弹出的菜单中选择“Component Wizard…”命令，弹出Component Wizard对话框对话框如图2-50所示，单击Next按钮，进入向导。
图2-50 “Footprint Wizard”对话框

## Slide 16
②对所用到的选项进行设置，建立DIP32封装需要如下设置：在模型样式栏内选择“Dual In-line Package（DIP）”选项（封装的模型是双列直插），单位选择“Imperial(mil)”选项（英制），如图2-51所示，单击“Next”按钮。
图2-51 封装模型与单位选择

## Slide 17
③进入焊盘大小选择对话框如图2-52所示，圆形焊盘选择外径62mil、内径35mil（直接输入数值修改尺度大小），单击“Next”按钮，进入焊盘间距选择对话框如图2-53所示，为水平方向设为600mil、垂直方向100mil，单击“Next”按钮，进入元器件轮廓线宽的选择对话框，选默认设置（10mil），单击“Next”按钮，进入焊盘数选择对话框，设置焊盘（引脚）数目为32，单击“Next”按钮，进入元器件名选择对话框，默认的元器件名为DIP32，如果不修改它，单击“Next”按钮。
图2-52 焊盘大小选择 图2-53 选择焊盘间距

## Slide 18
④进入最后一个对话框，单击“Finish”按钮结束向导，在 “PCB Library”面板“Components”列表中会显示新建的DIP32封装名，同时设计窗口会显示新建的封装，如有需要可以对封装进行修改，如图2-54所示。
⑤执行“File” → “Save”命令（快捷键为Ctrl＋S）保存库文件。
图2-54 使用“PCB Component Wizard”建立DIP32封装

## Slide 19: （2）使用IPC Compliant Footprint Wizard创建封装
IPC最初为“The Institute of Printed Circuit”的缩写，即美国“印制电路板协会”，后改名为“The Institute of the Interconnecting and Packing Electronic Circuit”(电子电路互连与封装协会)，1999年再次更名为“Associatation Of Connecting Electronics Industries”(电子制造业协会”)。由于IPC知名度很高，所以更名后，IPC的标记和缩写仍然没有改变。IPC拥有两千六百多个协会成员，包括世界著名的从事印制电路板设计、制造、组装、OEM（Original equipment manufacturer 即原始设备制造商）加工、EMS（electronics manufacture service 即 电子制造服务）外包的大公司，IPC与IEC、ISO、IEEE、JEDC一样，是美国乃至全球电子制造业最有影响力的组织之一。 IPC制定了数以千计的标准和规范。
符合IPC封装标准的都能使用IPC Compliant Footprint Wizard，接下来将演示如何利用向导为MAX231CA建立封装SOJ-28。
IPC标准简介
Notes: IPC最初为“The Institute of Printed Circuit”的缩写，即美国“印制电路板协会”，后改名为“The Institute of the Interconnecting and Packing Electronic Circuit”(电子电路互连与封装协会)，1999年再次更名为“Associatation Of Connecting Electronics Industries”(电子制造业协会”)。由于IPC知名度很高，所以更名后，IPC的标记和缩写仍然没有改变。IPC拥有两千六百多个协会成员，包括世界著名的从事印制电路板设计、制造、组装、OEM（Original equipment manufacturer 即原始设备制造商）加工、EMS（electronics manufacture service 即 电子制造服务）外包的大公司，IPC与IEC、ISO、IEEE、JEDC一样，是美国乃至全球电子制造业最有影响力的组织之一。 IPC制定了数以千计的标准和规范,

## Slide 20
执行 “Tool”→“IPC Compliant Footprint Wizard ”命令，如图2-55所示，进入 IPC 向导，如图2-56所示。
图2-55 IPC 向导
图2-56 IPC 向导下一步

## Slide 21
在向导内选择“SOJ”封装类型，如图2-57所示，并单击“Next”按钮进入下一步，如图2-58所示。
图2-57 IPC 向导选择 SOJ 封装类型
图2-58 SOJ 封装类型参数设置

## Slide 22
在SOJ向导内根据此元件的官方数据手册中的参数表格，并结合其示意图将对应参数填写到SOIC向导内。
注意，有些元件厂家由于执行的是企业内部标准而非国际标准，因此有些参数项的代号与我们的IPC向导代号不一致，因此我们说要结合示意图来填写参数。

## Slide 23
在SOJ向导内不需要填写管脚间距参数，因为该类封装所有的管脚间距都是1.27mm，在此例只需填写器件占位宽度（Width Range）、元件长度（Maximum Body Length）、管脚数目上（Number of pins）等参数项，其余参数可能默认参数，设置好后点击NEXT进入下一步。

## Slide 24
在这一步设置管脚后跟对后跟的间距，本例采用默认参数。
点击 NEXT 进入下一步。，如图2-59所示。
图2-59 SOJ 封装类型管脚间距的设置

## Slide 25
在这一步选择是否添加热焊盘，本例封装无热焊盘，因此不需要添加，直接点击 NEXT 进入下一步，如图2-60所示。
对于一些发热量较大的芯片，底部有散热用的金属热盘，在这里设置它的参数，没有就不用设置了。
图2-60 SOJ 封装设置焊料参数

## Slide 26
接下来两步都是设置允许误差，我们都采用默认参数，如图2-61所示。直接单击“Next”按钮进入下一步，如图2-62所示。
图2-61 允许误差设置
图2-62 焊盘的大小和间距设置

## Slide 27
在这一步设置焊盘的大小和间距，我们需要自己设一下，如图2-63所示。
图2-63 焊盘的大小和间距设置

## Slide 28
这一步设置丝印参数，我们可以采用默认参数，如图2-64所示。单击“Next”按钮进入下一步。
图2-64 丝印参数设置

## Slide 29
在这一步选择是否生成元件的装配符号和ᴰ大占位符号以及该元件的 3D 模型， 读者可自行决定是否需求，本例全部不选。点击 NEXT 进入下一步，如图2-65所示。
图2-65 3D模型等设置

## Slide 30
最后一步就是重新命名该封装了，
这里我们取消 Use suggested values 勾选项，然后输入SOJ-28 ，再点击finish 按钮即完成本封装的设计，如图2-66所示。
图2-66 重新命名封装

## Slide 31: 2.手工创建封装
对于形状特殊的元器件，用Footprint Wizard不能完成该器件的封装建立，这个时候就要手工方法创建该器件的封装。

## Slide 32: 2.手工创建封装
创建一个元器件封装，需要为该封装添加用于连接元器件引脚的焊盘和定义元器件轮廓的线段和圆弧。设计者可将所设计的对象放置在任何一层，但一般的做法是：
将元器件外部轮廓放置在Top Overlay层（即丝印层），焊盘放置在Multilayer层（对于直插元器件）或顶层信号层（对于贴片元器件）。
当设计者放置一个封装时，该封装包含的各对象会被放到其本身所定义的层中。

## Slide 33: 2.手工创建封装
通过绘制四口连接器CON4的封装SIP4来讲解手工创建方法。

## Slide 34: 下面手动创建SIP4的封装步骤如下
（1）先检查当前使用的单位和网格显示是否合适，单击“Properties”面板，打开“Properties”对话框，如图2-67所示，设置“Units”为 “Imperial”(英制)。
图2-67 “Properties”对话框

## Slide 35
接着单击对话框中“Grid Manager”区域的“Properties”按钮，弹出对话框，如图2-68所示。
图2-68 “Cartesian Grid Editor”对话框

## Slide 36
在“Cartesian Grid Editor”对话框，将“Step X”与“Step Y”设置为10mil，其他为默认设置，如图2-69所示,单击“Apply”按钮让设置生效。
图2-69 设置网格

## Slide 37
（2）执行“Tools” →”New Blank Component”命令（快捷键为T，W），建立了一个默认名为“PCBCOMPONENT_l”的新的空白元件，如图2-70所示。
图2-70 新建元件

## Slide 38
（3）在“PCB Library”面板双击该封装名（PCBCOMPONENT_l），弹出“PCB Library Footprint[mil]”对话框，为该元件重新命名，在“PCB Library Footprint”对话框中的“Name”处，输入新名称SIP4。
推荐在工作区（0，0）参考点位置（有原点定义）附近创建封装，在设计的任何阶段，使用快捷键J，R就可使光标跳到原点位置。

## Slide 39: （4）为新封装添加焊盘
Pad Properties对话框为设计者在所定义的层中检查焊盘形状提供了预览功能，设计者可以将焊盘设置为标准圆形、椭圆形、方形等，还可以决定焊盘是否需要镀金，同时其他一些基于散热、间隙计算，Gerber输出，NC Drill等设置可以由系统自动添加。无论是否采用了某种孔型，NC Drill Output（NC Drill Excellon format 2）将为3种不同孔型输出6种不同的NC钻孔文件。
放置焊盘是创建元器件封装中最重要的一步，焊盘放置是否正确，关系到元器件是否能够被正确焊接到PCB板，因此焊盘位置需要严格对应于器件引脚的位置。

## Slide 40
放置焊盘的步骤如下：
①执行“Place” → “Pad”命令（快捷键为P,P）或单击工具栏按钮，光标处将出现焊盘，放置焊盘之前，先按“Tab”键，弹出“Properties”对话框，如图2-71所示。
图2-71 放置焊盘之前设置焊盘参数

## Slide 41
②在图2-71所示对话框中编辑焊盘各项属性。在“Properties”选择框，在“Designator”处，输入焊盘的序号1，在“Layer”处，选择“MultiLayer”(多层)；在“Size and Shape”(大小和形状)选择框，“X-Size”：50mil，“Y-Size”：50mil，“Shape”：Rectangular(方形)，设置“Hole Size”(焊盘孔径)：32mil，孔的形状：Round(圆形)；其它选缺省值，单击“OK”按钮，建立第一个方形焊盘。
③利用状态栏显示坐标，将第一个焊盘拖到（X：0，Y：0）位置，单击或者按“Enter”键确认放置。

## Slide 42
④放置完第一个焊盘后，光标处自动出现第二个焊盘，按“Tab”键，弹出对话框，将焊盘“Shape”(形状)改为：Round（圆形），其他用上一步的缺省值，将第二个焊盘放到（X：100，Y：0）位置。注意：焊盘标识会自动增加。
⑤在（X：200，Y：0）处放置第三个焊盘（该焊盘用上一步的缺省值），X方向每隔100mil，Y方向不变，依次放好第4焊盘。
⑥右击或者按“Esc”键退出放置模式，所放置焊盘如图2-72所示。
图2-72 放置好焊盘的连接器

## Slide 43: （5）为新封装绘制轮廓
PCB丝印层的元器件外形轮廓在Top Overlay（顶层）中定义，如果元器件放置在电路板底面，则该丝印层自动转为Bottom Overlay（底层）。
①在绘制元器件轮廓之前，先确定它们所属的层，单击编辑窗口底部的“Top Overlay”标签。
②执行“Place” → “Line”命令（快捷键为P,L）或单击按钮，放置线段前可按“Tab”键编辑线段属性，这里选默认值。外框的四个顶点坐标值分别为（-50，50），（350，50），（350，-50），（-50，-50），内部垂直线的两个端点坐标为（50，-50），（50，50）。
右击或按“ESC”键退出线段放置模式。
建好的SIP4封装符号如图2-73所示。
图2-73 建好的SIP4封装

## Slide 44
注意：
①画线时，按Shift＋Space快捷键可以切换线段转角（转弯处）形状。
②画线时如果出错，可以按Backspace删除最后一次所画线段。
③按Q键可以将坐标显示单位从mil改为mm。
④在手工创建元器件封装时，一定要与元器件实物相吻合。否则PCB板做好后，元件安装不上。

## Slide 45: 3.从其他来源添加封装
74LS08的封装DIP-14在Miscellaneous Devices.Pcblib库内。设计者可以将已有的封装复制到自己建的PCB库，并对封装进行重命名和修改以满足特定的需求，复制已有封装到PCB库可以参考以下方法。

## Slide 46: 3.从其他来源添加封装
（1）在Projects面板打开该源库文件（Miscellaneous Devices.Pcblib），鼠标双击该文件名。
（2）在PCB Library面板中查找DIP-14封装，找到后，在Components的Name列表中选择想复制的元器件DIP-14 ，该器件将显示在设计窗口中。
（3）按鼠标右键，从弹出的下拉菜内单选择Copy命令如图2-74所示。
图2-74 选择想复制的封装元件DIP-14

## Slide 47
（4）选择目标库的库文档（如PCB FootPrints.PcbLib文档），再单击“PCB Library”面板，在“Components”区域，按鼠标右键，弹出下拉菜单（如图2-75）选择“Paste 1 Components”，器件将被复制到目标库文档中（器件可从当前库中复制到任一个已打开的库中）。如有必要，可以对器件进行修改。
（5）在“PCB Library”面板中按住“Shift键+单击”或按住“Ctrl键+单击”选中一个或多个封装，然后右击选择“Copy”选项，切换到目标库，在封装列表栏中右击选择“Paste”选项，即可一次复制多个元器件。
图2-75 粘贴想复制的封装元件到目标库

## Slide 48: 4.检查元器件封装
Schematic Library Editor提供了一系列输出报表供设计者检查所创建的元器件封装是否正确以及当前PCB库中有哪些可用的封装。设计者可以通过Component Rule Check输出报表以检查当前PCB库中所有元器件的封装，Component Rule Checker可以检验是否存在重叠部分、焊盘标识符是否丢失、是否存在浮铜、元器件参数是否恰当。

## Slide 49: Component Rule Checker检验步骤如下：
（1）使用这些报表之前，先保存库文件。
（2）执行“Reports”→ “Component Rule Check”命令（快捷键为 R,R），打开“Component Rule Check”对话框，如图2-76所示。
（3）检查所有项是否可用，单击“OK”按钮生成“PCB FootPrints.err”文件并自动在Text Editor打开，系统会自动标识出所有错误项。
（4）关闭报表文件返回“PCB Library Editor”。
图2-76 在封装应用于设计之前对封装进行查错

## Slide 50: 小结：
PCB元器件封装的创建
3.1 PCB元器件封装介绍
3.2 建立一个新的PCB库
3.3新建元件封装
1.使用向导创建封装·
2.手工创建封装
3.从其他来源添加封装
4.检查元器件封装

## Slide 51: 作业：
1.在集成库文件包下新建一个PCB图库文件；
2.在库文件内，使用PCB Component Wizard创建一个元件封装DIP32(两排焊盘间距300mil)；
3.在库文件内，使用IPC Compliant Footprint Wizard创建一个元件封装 SOJ-28；
4.在库文件内，创建元件封装 SIP4,DIP-14、DIP-8；
5.检查所有元器件封装。

## Slide 52
谢谢观看
山东商业职业技术学院
闫 青