## Slide 1
任务2-4
元器件集成库的创建
山东商业职业技术学院
闫 青

## Slide 2
创建集成库
创建集成库。
集成库的维护。
学 习
重 点
学 习
难 点
学习重点及难点

## Slide 3
知识目标
熟练掌握创建集成库的方法。
熟悉掌握集成库的维护。
能力目标
能够创建集成库。
能够维护集成库。
素质目标
培养科技兴国的远大理想。
增强安全意识，提升自我保护意识。
学习目标

## Slide 4
4.1
创建集成库
4.2
目录
CONTENTS
集成库的维护
4.3
集成库维护的注意事项

## Slide 5: 4.1 创建集成库
为前面新建的电路图库文件内的器件：串/并行USB控制器FT8U232的封装DIP32、MAX231CA的封装SOJ-28、与非门74LS08的封装DIP-14、四口连接器CON4的封装SIP4、串行微线总线EEPROM 的M93C76RBN1的封装DIP-8五个器件重新指定设计者在新建的封装库PCB FootPrints.PcbLib内的封装。

## Slide 6: 4.1 创建集成库
创建集成库的步骤如下：
1.建立集成库文件包
库文件包是集成库的原始项目文件，在前面的任务中已经完成
2.新建原理图库
为库文件包添加原理图库和在原理图库中建立原理图元器件。
3.新建封装库
为库文件包添加封装库和在封装库中建立元器件封装。

## Slide 7: 4.为原理图元器件更新封装
为串/并行USB控制器FT8U232更新封装的步骤如下：
在“SCH Library”面板的“Components”列表中选择FT8U232元器件，单击“Edit”按钮或双击元件名，打开“Properties”对话框，如图2-77所示。
图2-77 “Library Component Properties”对话框

## Slide 8
单击“Parameters”区域的“Add”按钮，弹出对话框，选择“Footprint”选项，弹出 “PCB Model”对话框，单击 “Browse”按钮，弹出“Browse Libraries”对话框，查找新建的PCB库文件（PCB FootPrints.PcbLib），选择DIP32封装，单击“OK”按钮即可。
用同样的方法为与非门74LS08添加新建的封装DIP-14。
用同样的方法为MAX231CA添加封装SOJ-28。
用同样的方法为四口连接器CON4添加封装SIP4。
用同样的方法为串行微线总线EEPROM 的M93C76RBN1添加封装DIP-8 。

## Slide 9: 检查库文件包USB鼠标元件库.LibPkg是否包含原理图库文件和PCB图库文件如图2-78所示。
图2-78 库文件包包含的文件

## Slide 10: 5.编译库文件包
（1）执行“Project” → “Compile Integrated Library”命令将库文件包中的源库文件和模型文件编译成一个集成库文件。系统将在Messages面板显示编译过程中的所有错误信息（执行“View” → “Panels” → “Messages”命令），在“Messages”面板双击错误信息可以查看更详细的描述，直接跳转到对应的元器件，设计者可在修正错误后进行重新编译。
（2）系统会生成名为“USB鼠标元件库.IntLib”的集成库文件（该文件名：“USB鼠标元件库”是在任务一中创建新的库文件包时建立），并将其保存于“Project Outputs for USB鼠标元件库”文件夹下，同时新生成的集成库会自动添加到当前安装库列表中，以供使用，如图2-79所示。

## Slide 11: 5.编译库文件包
图2-79 新生成的集成库会自动添加到当前安装库列表中

## Slide 12: 5.编译库文件包
需要注意的是，设计者也可以在PCB项目中通过执行“Design” → “Make Integrated Library”命令从一个已完成的项目中生成集成库文件，使用该方法时系统会首先生成源库文件，再生成集成库。

## Slide 13: 4.2集成库的维护
用户自己建立集成库后，可以给设计工作带来极大的方便。但是，随着新元器件的不断出现和设计工作范围的不断扩大，用户的元器件库也需要不断地进行更新和维护以满足设计的需要。

## Slide 14
系统通过编译打包处理，将所有的关于某个特定元器件的所有信息封装在一起，存储在一个文件扩展名为“.IntLib”独立文件中构成集成元件库。对于该种类型的元件库，用户无法直接对库中内容进行编辑修改。对于是用户自己建立的集成库文件，如果在创建时保留了完整的集成库库文件包，就可以通过再次打开库文件包的方式，对库中的内容进行编辑修改。修改完成后只要重新编译库文件包，就可以重新生成集成库文件。

## Slide 15
如果用户只有集成库文件,这时，如果要对集成库中的内容进行修改，则需要先将集成库文件拆包，方法：打开一个集成库文件，弹出“Extract Sources or Install”对话框,按Extract Sources按钮，从集成库中提取出库的源文件，在库的源文件中可以对元件进行编辑、修改、编译，才能最终生成新的集成库文件。

## Slide 16: 4.3 集成库维护的注意事项
集成库的维护是一项长期的工作。随着用户开始使用Altium Designer进行自己的设计，就应该随时注意收集整理，形成自己的集成元件库。在建立并维护自己的集成库的过程中，用户应注意以下问题：

## Slide 17: 1.对集成库中的元器件进行验证
为保证元器件在印制电路板上的正确安装，用户应随时对集成零件库中的元器件封装模型进行验证。验证时，应注意以下几个方面的问题：
（1）元器件的外形尺寸，元器件焊盘的具体位置，每个焊盘的尺寸，包括焊盘的内径与外径。
穿孔式焊盘应尤其需要注意内径，太大有可能导致焊接问题，太小则可能导致元器件根本无法插入进行安装。在决定具体选用焊盘的内径尺寸时，还应考虑尽量减少孔径尺寸种类的数量。因为在印制电路板的加工制作时，对于每一种尺寸的钻孔，都需要选用一种不同尺寸的钻头，减少孔径种类，也就减少了更换钻头的次数，相应的也就减少了加工的复杂程度。
贴片式焊盘则应注意为元器件的焊接留有足够的余量，以免造成虚焊盘或焊接不牢。

## Slide 18
（2）另外，还应仔细检查封装模型中焊盘的序号与原理图元器件符号中管脚的对应关系。如果对应关系出现问题，无论是在对原理图进行编译检查，还是在对印制电路板文件进行设计规则检查，都不可能发现此类错误，只能是在制作成型后的硬件调试时才有可能发现，这时想要修改错误，通常只能重新另做板，给产品的生产带来浪费。

## Slide 19: 2.不要轻易对系统安装的元器件库进行改动
Altium Designer系统在安装时，会将自身提供的一系列集成库安装到系统的Library文件夹下。对于这个文件夹中库文件，建议用户轻易不要对其进行改动，以免破坏系统的完整性。另外，为方便用户的使用，Altium Designer的开发商会不定时地对系统发布服务更新包。当这些更新包被安装到系统中时，有可能会用新的库文件将系统中原有的库覆盖。如果用户修改了原有的库文件，则系统更新时会将用户的修改结果覆盖，如果系统更新时不覆盖用户修改结果，则无法反映系统对库其他部分的更新。因此，正确的做法是将需要改动的部分复制到用户自己的集成库中，再进行修改，以后使用时从用户自己的集成库中调用。

## Slide 20
熟悉并掌握Altium Designer的集成库，不仅可以大量减少设计时的重复操作，而且减少了出错的机率。对一个专业电子设计人员而言，对系统提供的集成库进行有效的维护和管理，以及具有一套属于自己的经过验证的集成库，将会极大地提高设计效率。

## Slide 21: 小结：
4.1创建集成库
4.2集成库的维护
4.3集成库维护的注意事项

## Slide 22: 任务作业
将之前绘制完成的原理图库和封装库编译生成集成库备用。

## Slide 23
谢谢观看
山东商业职业技术学院
闫 青