## Slide 1
任务2-5
原理图绘制的环境参数及设置方法
山东商业职业技术学院
闫 青

## Slide 2
在掌握了前面的内容后，要绘制一个简单的原理图、设计印制电路板应该没有问题，但为了设计复杂的电路图，提高设计者的工作效率，把该软件的功能充分发掘出来，需要进行后续内容的学习。本讲主要介绍原理图编辑环境下的相关参数设置。
任务描述

## Slide 3
原理图图纸设置
栅格（Grids）设置
学 习
重 点
学 习
难 点
学习重点及难点

## Slide 4
知识目标
熟练掌握原理图编辑的操作界面设置。
熟练掌握原理图图纸设置。
熟练掌握栅格（Grids）设置。
能力目标
能够设置原理图编辑的操作界面。
熟练设置原理图图纸。
熟练设置栅格。
素质目标
培养规范意识。
培养主体意识。
学习目标

## Slide 5
5.1
原理图编辑的操作界面设置
5.2
目录
CONTENTS
图纸设置
5.3
栅格设置
5.4
其他设置

## Slide 6: 5.1原理图编辑的操作界面设置
图2-80 原理图编辑操作界面
原理图编辑操作界面如图2-80所示，包括主菜单、主工具栏、工作区面板、工作区面板切换按钮等。

## Slide 7
Altium Designer的原理图编辑的操作界面中多项环境组件的切换可通过选择主菜单“View”中相应项目实现如图2-81所示。其中
“Toolbars”为常用工具栏切换命令；
“Panels”为工作区面板切换命令；
“Status Bar” 为状态栏切换命令；
“Command Status”为命令栏切换命令。
菜单上的环境组件切换具有开关特性，例如，如果屏幕上有状态栏，当单击一次“Status Bar”时，状态栏从屏幕上消失，当再单击一次“Status Bar”时，状态栏又会显示在屏幕上。
图2-81 主菜单“View”中相应项目

## Slide 8
1．状态栏的切换
要打开或关闭状态栏，可以执行菜单命令“View” → “Status Bar”。状态栏中包括光标当前的坐标位置、当前的Grid值。
2．命令栏的切换
要打开或关闭命令栏，可以执行菜单命令“View ”→“Command Status”。命令栏用来显示当前操作下的可用命令。
3．工具栏的切换
Altium Designer的工具栏中常用的有主工具栏（Schematic Standard）、连线工具栏（Wiring）、常用工具栏（Utilities）等。这些工具栏的打开与关闭可通过菜单“View” → “Toolbars”中子菜单的相关命令的执行来实现。工具栏菜单及子菜单如图2-81所示。

## Slide 9: 5.2 图纸设置
5.2.1 图纸尺寸
在电路原理图绘制过程中，对图纸的设置是原理图设计的第一步。虽然在进入原理图设计环境时，Altium Designer系统会自动给出默认的图纸相关参数。但是对于大多数电路图的设计，这些默认的参数不一定适合设计者的要求。

## Slide 10
尤其是图纸幅面的大小， 一般都要根据设计对象的复杂程度和需要对图纸的大小重新定义。在图纸设置的参数中除了要对图幅进行设置外，还包括图纸选项、图纸格式以及栅格的设置等。

## Slide 11
图2-82 用“Sheet Options”选项卡进行原理图图纸的设置
图纸大小设置方法如下：
（1）设置图纸尺寸时可单击右侧的“Properties”按钮，执行后，系统将弹出“Properties”面板，选择其中的“Page Options”区域进行设置，如图2-82所示。

## Slide 12
（2）在“Standard”标签的“Sheet Size”处，按右边的‘ ’符号，可选择各种规格的图纸。Altium Designer系统提供了18种规格的标准图纸，各种规格的图纸尺寸如表2-1 所示。
在Altium Designer给出的标准图纸格式中主要有公制图纸格式(A4~A0)、英制图纸格式(A~E)、OrCAD格式(OrCADA~ OrCADE)以及其他格式(Letter、Legal)等。选择后，通过单击图2-82所示的对话框右下角的按钮就更新当前的图纸的尺寸。
表2-1 各种规格的图纸尺寸 |  |  | 
代号 | 尺寸（英寸） | 代号 | 尺寸（英寸）
A4 | 11.5×7.6 | E | 42×32
A3 | 15.5×11.1 | Letter | 11×8.5
A2 | 22.3×15.7 | Legal | 14×8.5
A1 | 31.5×22.3 | Tabloid | 17×11
A0 | 44.6×31.5 | OrCADA | 9.9×7.9
A | 9.5×7.5 | OrCADB | 15.4×9.9
B | 15×9.5 | OrCADC | 20.6×15.6
C | 20×15 | OrCADD | 32.6×20.6
D | 32×20 | OrCADE | 42.8×32.8

## Slide 13
图2-83 自定义图纸功能
如果需要自定义图纸尺寸，必须设置图2-82所示“Custom”标签中的各个选项，如图2-83所示。

## Slide 14
（3）“Custom”标签中其他各项设置的含义如下：
①“Width”：设置图纸的宽度。
② “Height”：设置图纸的高度。
③ “Horizontal”：设置x轴框参考坐标的刻度数。如图2-83中设置为6，就是将X轴6等分。
④ “Vertical”：设置y轴框参考坐标的刻度数。如图2-83中设置为4，就是将Y轴4等分。
⑤ “Margin Width”：设置图纸边框宽度。如图2-83中设置为200，就是将图纸的边框宽度设置为200mil。

## Slide 15: 5.2.2 图纸方向
在图2-83中，使用“Orientation”（方位）下拉列表框可以选择图纸的布置方向。按右边的‘ ’符号可以选择为横向（Landscape）或纵向（Portrait）格式。
图2-83 自定义图纸功能

## Slide 16
5.2.3设置图纸标题栏
图纸标题栏Title Block是对图纸的附加说明。在Altium Designer提供了两种预先定义好的标题栏，分别是标准格式（Standard）和美国国家标准协会支持的格式（ANSI），如图2-84和2-85所示。设置应首先选中“Title Block”（标题块）左边的复选框，然后按右边的‘ ’符号即可以选择。若未选中该复选框，则不显示标题栏。
图2-84 标准格式（Standard）标题栏
图2-85 美国国家标准模式（ANSI）标题栏

## Slide 17
Show Reference Zones”复选项用来设置图纸上索引区的显示。选中该复选项后，图纸上将显示索引区。所谓索引区是指为方便描述一个对象在原理图文档中所处的位置，在图纸的四个边上分配索引栅格，用不同的字母或数字来表示这些栅格，用字母和数字的组合来代表由对应的垂直和水平栅格所确定的图纸中的区域。
“Show Border”复选项用来设置图纸边框线的显示。选中该复选项后，图纸中将显示边框线。若未选中该项，将不会显示边框线，同时索引栅格也将无法显示。

## Slide 18: 5.2.4 图纸颜色
图纸颜色设置，包括图纸边框（Border）和图纸底色（Sheet）的设置。如图2-86所示。
图2-86 图纸颜色设置

## Slide 19: 5.2.4 图纸颜色
在图2-86中，“Border Color”选择项用来设置边框的颜色，默认值为黑色。单击右边的颜色框，系统将弹出“Choose Color”对话框，如图2-87所示，我们可通过它来选取新的边框颜色。
图2-87 颜色选择对话框

## Slide 20: 5.2.4 图纸颜色
“Sheet Color”栏负责设置图纸的底色，默认的设置为浅黄色。要改变底色时，单击右边的颜色框，同样可以打开颜色选择对话框，然后选取出新的图纸底色。
颜色选择对话框中列出了当前可用的多种颜色。如果用户希望改变当前使用的颜色，可直接用鼠标单击选取。
如果设计者希望自己定义颜色，单击下部的“Define Custom Colors”标签，如图2-88所示，选择好颜色后单击“Apply”按钮，即可使用该颜色。
图2-88 设计者自己定义颜色

## Slide 21: 5.3 栅格（Grids）设置
在设计原理图时，图纸上的栅格为放置元器件、连接线路等设计工作带来了极大的方便。在进行图纸的显示操作时，可以设置网格的种类以及是否显示网格。在图2-89所示的“Properties”对话框中栅格设置条目可以对电路原理图的图纸栅格（Grids）和电气栅格（Electrical Grid)进行设置。
图2-89 栅格设置对话框

## Slide 22
具体设置内容介绍如下:
1.捕获栅格（Snap）：表示设计者在放置或者移动“对象”时，光标移动的距离。
2.可视栅格（Visible〕：表示图纸上可视的栅格.
3.电气栅格（Electrical Grid）：用来设置在绘制图纸上的连线时捕获电气节点的半径。该选项的设置值决定系统在绘制导线〔wire〕时，以鼠标当前坐标位置为中心，以设定值为半径向周围搜索电气节点，然后自动将光标移动到搜索到的节点表示电气连接有效。实际设计时，为能准确快速地捕获电气节点，电气栅格应该设置得比当前捕获栅格稍微小点，否则电气对象的定位会变得相当的困难。

## Slide 23
捕获栅格点的使用和正确设置可以使设计者在原理图的设计中准确地捕捉元器件;
使用可视栅格点，可以使设计者大致把握图纸上各个元素的放置位置和几何尺寸;
电气栅格的使用大大地方便了电气连线的操作。在原理图设计过程中恰当地使用栅格设置，可方便电路原理图的设计，提高电路原理图绘制的速度和准确性。

## Slide 24: 5.4 其他设置
5.4.1“Document Options”中的系统字体设置
在图2-89所示的“Properties”对话框中，单击“Document Font”（更改系统字体）按钮，屏幕上会出现系统字体对话框，可以对字体、大小等进行设置，如图2-90所示。选择好字体后，单击“确定”按钮即可完成字体的重新设置。
图2-90 更改系统字体

## Slide 25: 5.4.2 图纸设计信息
图纸的设计信息记录了电路原理图的设计信息和更新记录。Altium Designer的这项功能使原理图的设计者可以更方便、有效地对图纸的设计进行管理。若要打开图纸设计信息设置对话框，可以在图2-89所示的“Properties”对话框中用鼠标单击“Parameters”标签，如图2-91所示。
图2-91 图纸设计信息对话框

## Slide 26
“Parameters”标签为原理图文档提供20多个文档参数，供用户在图纸模板和图纸中放置。当用户为参数赋了值，并选中转换特殊字符串选项后（方法：执行“Tools”→“Preferences”命令，弹出“Preferences”对话框，单击“Schematic”→“Graphical Editing”，在该选项卡内选择复选框：“Display Name of Special Sting”，如图2-92所示），图纸上显示所赋参数值。
图2-92 转换特殊字符串选项

## Slide 27
在图2-91所示对话框中可以设置的选项很多，其中常用的有以下几个：
Address：设计者所在的公司以及个人的地址信息。
Approved By：原理图审核者的名字。
Author：原理图设计者的名字
Checked By：原理图校对者的名字
Company Name：原理图设计公司的名字
Current Date：系统日期
Current Time：系统时间
Document Name：该文件的名称
Sheet Number：原理图页面数
Sheet Total：整个设计项目拥有的图纸数目
Title：原理图的名称
图2-91 图纸设计信息对话框

## Slide 28
在上述选项中的填写信息包括：设置参数的值（Value）。设计者可以根据需要添加新的参数值。填写的方法有以下几种：
单击欲填写参数名称的（Value）文本框，把*去掉，可以直接在文本框中输入参数。
如果是系统提供的参数，其参数名是不可更改的（灰色）。如果完成了参数赋值后，标题栏内没有显示任何信息。如在图2-91中的“Title”栏处，赋了“USB鼠标电路”的值，而标题栏无显示。则需要作如下操作：

## Slide 29
单击工具栏中的放置文本按钮 ，按 “Tab”键，打开“Annotation”对话框如图2-93，可在“Properties”选项区域中的“Text”下拉列表框中选择“=Title”，在“Font”处，设置字体颜色、大小等属性，然后在按回车键，鼠标在标题栏中“Title”处的适当位置，单击鼠标左键即可完成放置。
图2-93 让设置的参数在标题栏内可见

## Slide 30
小结：
5.1 原理图编辑的操作界面设置
5.2 图纸设置
5.2.1 图纸尺寸
5.2.2 图纸方向
5.2.3 图纸颜色
5.3 栅格（Grids）设置
5.4其他设置
5.4.1“Document Options”中的系统字体设置
5.4.2 图纸设计信息

## Slide 31: 任务作业
1．新建一个原理图图纸，图纸大小为：Letter、标题栏为：ANSI，图纸底色为：浅黄色214。
2．在Altium Designer中提供了哪几种类型的标准图纸？能否根据用户需要定义图纸？
3．窗口设置。反复尝试各项窗口设置命令及操作，如“View”菜单中的环境组件切换命令、工作区面板的切换、状态栏的切换、命令栏的切换、工具栏的切换等。
4．如何将原理图可视网格设置成Dot Grid或Line Grid?
5．如何设置光标形状为:Larger Cursor 90或Small Cursor45？
6．在原理图中如何设置撤销或重复操作的次数。
7．如何设置元器件自动切割导线。即当一个元器件放置中，若元器件的两个管脚同时落在一根导线上，该导线将被元器件的两个管脚切割成两段，并将切割的两个端点分别与元器件的管脚相连接。

## Slide 32
谢谢观看
山东商业职业技术学院
闫 青