## Slide 1
任务2-6
USB鼠标电路原理图的绘制
山东商业职业技术学院
闫 青

## Slide 2
放置网络标记的方法
绘制复杂电路原理图的步骤
自制元件的加载方法
放置网络标记的意义
学 习
重 点
学 习
难 点
重点及难点

## Slide 3
知识目标
了解导线放置模式。
掌握原理图图纸的设置。
掌握加载元件库的方法。
掌握网络标签的作用。
掌握复杂原理图的绘制步骤。
能力目标
能够设置原理图图纸的。
能够加载元件库。
能够添加网络标签的作用。
能够绘制复杂原理图。
素质目标
培养不怕苦、不畏难的意志品质。
具有精益求精的工匠精神。
学习目标

## Slide 4
6.1
绘图准备工作
6.2
目录
CONTENTS
6.3
放置元件
6.4
放置导线
6.5
放置网络标签
加载库文件
6.6
检查原理图

## Slide 5
图1 USB鼠标电路原理图

## Slide 6: 6.1绘图准备工作
1.新建项目和原理图文档
首先建立一个“USB鼠标电路.PrjPCB”项目文件，接着新建一个原理图文件命名成:“USB鼠标电路原理图.Schdoc”，如图2-95所示。
图2-95 新建USB鼠标电路原理图.Schdoc

## Slide 7: 6.1绘图准备工作
2.自定义原理图的图纸
（1）单击“Properties”按钮，在弹出的对话框如图2-96所示。
图2-96 “Document Options”对话框

## Slide 8
（2）在“General”区域的“Units”中单击“mm”标签选择公制单位，将原理图图纸中使用的长度单位设置为毫米单位。
（3）在“Page Options”区域的“Formatting and Size”中单击“Custom”标签，打开该标签，在“Width”编辑框中输入267，在“Height”编辑框中输入182，在“Margin and Zones”区域的“Horizontal”编辑框中输入4，在“Vertical”编辑框中输入3，如图2-97所示。
图2-97 设置图纸尺寸

## Slide 9: 6.2 绘制原理图
1.加载库文件
Altium Designer为了管理数量巨大的电路标识，电路原理图编辑器提供强大的库搜索功能。
首先在库面板查找元件，并加载相应的库文件。然后加载设计者在前面建立的集成库文件：*.IntLib。

## Slide 10
（1）这里我们以MAX1487EPA为例查找元件
①单击“Components”标签，显示“Components”面板。
②在Components”面板中单击 按钮，弹出对话框单击“File-based Libraries Search...”，如图2-98所示。
图2-98 选择“File-based Libraries Search...”

## Slide 11
弹出“File-based Libraries Search”对话框，如图2-99所示。
图2-99 File-based Libraries Search对话框

## Slide 12
③在“Filters”的“Field”列的第1行选“Name”,“Operator”列选“Contains”,“Value”列输入元件名，如图2-100所示。
图2-100 库搜索对话框

## Slide 13: ④单击“Search”按钮开始查找。搜索启动后，搜索结果如图2-101所示。
图2-101 搜索结果

## Slide 14
⑤鼠标双击“MAX1487EPA”，弹出“Confirm”对话框如图2-102，确认是否安装元件MAX1487EPA所在的库文件“Maxim Communication Transceiver.lntLib”,单击“Yes”按钮，即安装该库文件，同时可以将MAX1487EPA放置到图纸中。
图2-102 确认是否安装库文件

## Slide 15: （2）安装任务2-4建立的集成库文件USB鼠标元件库.IntLib
①如果用户需要添加新的库文件，在“Components”面板中单击
按钮，弹出对话框选择“File-based Libraries Preferences...”选项，弹出“Available Libraries”对话框，单击“Install”按钮，如图2-103所示。
单击“Install”按钮，弹出打开路径的对话框，选择正确的路径，双击需要安装的库名即可，如图2-104所示。
图2-103 安装了的库文件
图2-104 安装完成库文件

## Slide 16: 2.放置元件 根据表2-2电路元器件数据将剩余元件按照图2-94的元件相对位置，注意修改好属性、放置角度等放置到图纸上。
表1 电路元器件数据
Designator | Comment | Footprint | LibRef
C1 | 10nF | RAD0.3 | CAP
C2, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 | 0.1uF | RAD0.3 | CAP
C3 | 33nF | RAD0.3 | CAP
C12 | 10uF | RAD0.3 | CAP
DS1, DS2 | LED | DIODE0.4 | LED
J1 | DB9 | DSUB1.385-2H9 | D Connector 9
JP1 | CON4 | SIP4 | CON4
Q1 | PNP | TO-39 | PNP
R1 | 10k | AXIAL0.3 | RES2
R2 | 10 | AXIAL0.3 | RES2
R3 | 10 | AXIAL0.3 | RES2
R4, R5 | 220 | AXIAL0.3 | RES2
R6, R9 | 470k | AXIAL0.3 | RES2
R7 | 100k | AXIAL0.3 | RES2
R8 | 2k | AXIAL0.3 | RES2
R10 | 1k | AXIAL0.3 | RES2
R11, R12 | 100k | AXIAL0.3 | RES2
R13 | 470 | AXIAL0.3 | RES2
U1 | FT8U232 | DIP32 | FT8U232
U2 | MAX231CA | SOJ-28 | MAX231CA
U3 | M93C46BN1 | DIP8 | M93C76RBN1
Y1 | XTAL1 | XTAL1 | CRYSTAL

## Slide 17
3.放置导线
参照图2-94 USB鼠标电路原理图放置导线。注意：原理图中连线横平竖直。
图2-94 USB鼠标电路原理图

## Slide 18
4.放置网络标签
彼此连接在一起的一组元件引脚的连线称为网络（net）。例如，一个网络包括Q1的基极、R1的一个引脚和C1的一个引脚。
在设计中识别重要的网络是很容易的，设计者可以添加网络标记（net labels）的方法对重要网络进行命名。
在图纸的任何位置，凡是具有相同网络标号（实际是网络名，包括电源VCC、地线GND等）的节点之间在电气上都是连通的，所以我们可以将网络标号理解成一条“无形的连线”。

## Slide 19
放置网络标记：
（1）从菜单选择“Place → Net Label”（网络标记）。一个带点的“Netlabel1”框将悬浮在光标上。
（2）在放置网络标记之前应先编辑，按“TAB”键显示“Properties”面板。
（3）在“Net Name”栏键入“TXD”。

## Slide 20
（4）在电路图上，把网络标记放置在连线的上面，当网络标记跟连线接触时，光标会变成红色十字准线，单击或按“ENTER”键即可（注意：网络标记一定要放在连线上）。
（5）放完第一个网络标记后，设计者仍然处于网络标记放置模式，在放第二个网络标记之前再按“TAB”键进行编辑。
（6）在“Net Name”栏键入对应的标号名字，单击“OK”关闭对话框并放置网络标记，依次放置完毕，右击或按“ESC”键退出放置网络标记模式。
（7）执行“File” →“Save”（快捷键F，S）保存电路。

## Slide 21
提示1：
网络标号名称尽量简单，最好能与管脚功能或名称联系起来，以便阅读图纸。网络标号经常采用以下方式命名：用纯字母，如ALE、RD等直接采用了管脚名称；用“字母加数字”方式，如A0、A1等经常用来表示地址总线；用“字母_数字”和“字母_字母”方式，如P2_0、P2_1，S_data，S_clk等代表管脚的功能等。
提示2：
网络标号的操作并不难，但不按照规定来操作也会引起错误，这种错误往往比较隐性，在后期比较难发现错误的原因。
错
错
对
对

## Slide 22: 6.3检查原理图
编辑项目可以检查设计文件中的设计原理图和电气规则的错误，并提供给用户一个排除错误的环境。
（1）打开编辑USB鼠标电路，执行“Project” → “Compile PCB Project USB鼠标电路.PrjPCB”命令
（2）当项目被编辑后，任何错误都将显示在“Messages”面板上。“Messages”面板如图2-105所示。如果电路图有严重的错误，“Messages”面板将自动弹出，否则“Messages”面板不出现。如果报告给出错误，则检查用户的电路并纠正错误。

## Slide 23: 6.3检查原理图
这里的三个警告都是同一类，“Net XXX has no driving source”网络中没有驱动，如果你一个芯片的某个管脚定义为输入脚,而另一个芯片的一个脚的属性你没定义,把这两个脚连接,就会出现这个警告。
图2-105 Messages面板

## Slide 24
修改方法有以下三种：
1.修改规则
菜单栏执行“Project”→“Project Options”命令,第一个栏目“Error Reporting”选择“Nets with no driving source”选项，单击“Warning”改为“No Report”，如图2-106所示。
图2-106 修改规则

## Slide 25
2.修改引脚
直接双击对应元件，在“Properties”面板的“Pins”右键打开 “Component Pin Editor”对话框，在里面修改“Type”就行了，找到该引脚序号，“Type”属性改为“Passive”，如图2-107所示。
图2-107 修改引脚

## Slide 26
3.放置NO ERC
在报警告的引脚处放置“NO ERC”(不进行电气规则检查)，如图2-108所示。
图2-108 放置NO ERC

## Slide 27: 小结：
USB鼠标电路原理图的绘制
6.1绘图准备工作
6.2绘制原理图
6.3检查原理图

## Slide 28: 作业：
1.绘制完成USB鼠标电路原理图。
2.绘制完成模数转换电路的电路原理图，如图2-109所示，电路的元件列表如表2-3所示。

## Slide 29
图2-109模数转换电路原理图

## Slide 30
元件在图中标号 | 元件图形样本名 | 所在元件库
DS80C310-MCL | U1 | Dallas Microcontroller 8-Bit.IntLib
ADC0809N | U2 | TI Converter Analog to Digital.IntLib
SN74LVC373ADBLE | U4 | TI Logic Latch.IntLib
SN74LVC02AD | U3 | TI Logic Gate2.IntLib
SN74LS74AN | U5 | TI Logic Flip-Flop.IntLib
其它元件 |  | Miscellaneous Devices.IntLib
VCC |  | 电源工具栏
GND |  | 电源工具栏
表2-3 元器件具体信息

## Slide 31
谢谢观看
山东商业职业技术学院
闫 青