## Slide 1
任务2-8
USB鼠标电路的PCB设计
山东商业职业技术学院
闫 青

## Slide 2
在任务2-6完成了USB鼠标电路的原理图绘制后，本任务完成USB鼠标电路的PCB板设计。在该PCB板中，调用任务2-4建立的封装库内的器件。通过该PCB图验证建立的封装库内的器件的正确性，并进行新知识的介绍。将涵盖以下主题：
设置PCB板
设计规则介绍
自动布线的多种方法
USB鼠标电路的PCB板设计
任务描述

## Slide 3
导入元件、元件布局
检查绿色高亮显示
学 习
重 点
学 习
难 点
学习重点及难点

## Slide 4
知识目标
了解PCB的设计规则。
掌握设置PCB板的方法。
掌握复杂电路的PCB设计方法。
掌握验证PCB的设计。
能力目标
能够进行复杂电路的PCB设计。
能够验证PCB的设计。
能够修改出现的错误。
素质目标
培养勇于探索的创新精神。
培养分析问题、解决问题的能力。
学习要求

## Slide 5
8.1
创建PCB板
8.5
目录
CONTENTS
8.6
PCB板布线
8.7
验证PCB设计
设计规则设置
8.2
导入元件
8.3
元件布局
8.4
更改元件封装

## Slide 6
USB鼠标电路原理图

## Slide 7: 8.1 创建PCB板
1. 在项目中新建PCB文档
（1）启动Altium Designer，打开“USB鼠标电路.PrjPCB”的项目文件，再打开“USB鼠标电路.SchDoc”的原理图。
（2）产生一个新的PCB文件。方法如下：选择主菜单中的“File”→“New”→“PCB”命令，在“USB鼠标电路.PrjPcb”项目中新建一个名称为“PCB1.PcbDoc”的PCB文件。
（3）在新建的PCB文件上单击鼠标右键，在弹出的下拉菜单中选择“Save”命令，打开“Save[PCB1.PcbDoc]As”对话框。
（4）在“Save[PCB1.PcbDoc]As”对话框的“文件名”编辑框中输入“USB鼠标电路”，单击“保存”按钮，将新建的PCB文档保存为“USB鼠标电路.PcbDoc”文件。

## Slide 8: 2. 设置PCB板
（1）单击绘图区右侧的“Preferences”按钮，打开“Preferences”面板，如图2-136所示。
图2-136 “Preferences”面板

## Slide 9: 2.设置PCB板
（2）单击“Others”区域的“Units”中“mm”按钮将板子的尺寸单位改成公制。
（3）单击“Grid Manage”区域“Preferences”按钮打开 “Cartesian Grid Editor [mm]” 对话框如图2-137所示。
图2-137 “Cartesian Grid Editor [mm]” 对话框

## Slide 10: 2.设置PCB板
（4）在如图2-137所示的“Cartesian Grid Editor [mm]”对话框的“Steps”区域中设置“Step X、Y”：1mm，如图2-138所示，单击“OK”按钮。
图2-138 设置Step X、Y

## Slide 11
（5）在主菜单中执行“Place”→“Line” 命令，重新定义PCB板的形状。移动光标按顺序分别在工作区内坐标为（100 mm，30 mm）、（190 mm，30 mm）、（190 mm，120 mm）和（100 mm，120 mm）的点上单击，最后单击鼠标右键，绘制一个矩形区域。
（6）选中刚绘制的矩形边界，在主菜单中执行“Design”→“Board Shape”→“Define from selected objects”命令，重新定义PCB板的形状。
重新定义的PCB板区域如图2-139所示。
图2-139 重新定义的PCB板区域

## Slide 12
（7）单击工作区下部的“Keep-Out Layer”层标签，选择“Keep Out Layer”层，重新定义PCB板的边框。
（8）单击“Utilities”工具栏中的绘图工具按钮“ ”，在弹出的工具栏中选择线段工具按钮“ ”，移动光标按顺序连接工作区内坐标为（103，33）、（187，33）、（187，117）和（103，117）的四个点，然后光标回到（103，33）处，光标处出现一个小方框，按鼠标左键，即绘制“Keep Out”布线的矩形区域（如图2-140所示），按鼠标右键，退出布线状态。(单位：mm)。
图2-140 绘制布线区域的PCB板
至此，PCB板的形状、大小，布线区域和层数就设置完毕了。

## Slide 13: 8.2导入元件
1.检查元件封装
在原理图编辑器下，用封装管理器检查每个元件的封装是否正确,打开封装管理器。执行“Tools” → “Footprint Manager”命令，弹出“Footprint Manager”对话框，如图2-141所示。这里可以检查一下元件封装是否正确。
图2-141 “Footprint Manager”对话框

## Slide 14
2.导入变化
在主菜单中执行“Design”→“Import Changes From USB鼠标电路.PrjPcb”命令，打开如图2-142所示的“Engineering Change Order”对话框。
图2-142 “Engineering Change Order”对话框

## Slide 15
3.验证有无错误
单击“Validate Changes”按钮，，验证一下有无不妥之处，如果执行成功则在状态列表中的“Status”下的“Check”中将会显示“ ”符号；若执行过程中出现问题将会显示“ ”符号，关闭对话框。检查“Messages”面板查看错误原因，并清除所有错误。

## Slide 16
4.使变化生效
（1）单击“Execute Changes”按钮，应用所有已选择的更新，“Engineering Change Order”对话框内列表中的“Status”下的“Check”和“Done”列将显示检查更新和执行更新后的结果，如果执行过程中出现问题将会显示“ ”符号；若执行成功则会显示“ ”符号，。如有错误检查错误，然后从2开始重新执行，没有错误后，应用更新后的“Engineering Change Order”对话框如图2-143所示。
图2-143 应用更新后的“Engineering Change Order”对话框

## Slide 17
（2）单击“Engineering Change Order”对话框中的“Close”按钮，关闭该对话框，至此，原理图中的元件和连接关系就导入到PCB板中了。
导入原理图信息的PCB板文件的工作区如图2-144所示，此时PCB板文件的内容与原理图文件“USB鼠标电路原理图.SchDoc”就完全一致了。
图2-144 PCB工作区内容

## Slide 18: 8.3 元件布局
1.自动布局
Altium Designer提供了自动布局功能。执行主菜单“Tools” → “Component Placement ”，可以选择自动布局，如图2-145所示。
图2-145 自动布局选项

## Slide 19
在该对话框内可以选择多种布局方式，具体如下：
“Arrange Within Room” —— 在布局空间里排列
“Arrange Within Rectangle” ——在矩形里排列
“Arrange Outside Board” ——在底边界外排列
目前这几种布局方式布局的效果不尽人意，所以用户最好还是采用手动布局。

## Slide 20
2.手动布局
这里采用手动布局，方法如下：
（1）单击PCB图中的元件，将其一一拖放到PCB板中的“Keep-Out”布线区域内。单击元件U1,将它拖动到PCB板中靠右边的区域；单击元件U2,将它拖动到PCB板中靠左边居中的区域；单击元件J1,将它拖动到PCB板中靠左边居上的区域；在拖动元件到PCB板中的“Keep-Out”布线区域时，如图2-146所示，可以一次拖动多个元件。在导入元件的过程中，系统自动将元件布置到PCB板的顶层（Top Layer），如果需要将元件放置到PCB板的底层（Bottom Layer）则需要进行如下操作：
双击元件，按Tab键，打开的“Component Properties”对话框。在“对话框中“Component Properties”区域内的“Layer”下拉列表中选择“Bottom Layer”项，单击“OK”按钮，关闭该对话框。这样，元件连同其标志文字都被调整到PCB板的底层。

## Slide 21
图2-146 移动元器件
（2）放置其它元件布置到PCB板顶层，然后调整元件的位置。调整元件位置时，最好将光标设置成大光标，方法：单击鼠标右键，弹出菜单，选择Options → Preferences，弹出Preferences对话框，光标类型（Cursor Type）处：选择Large 90即可。

## Slide 22
（3）放置元件时，选择与其它元件连线最短，交叉最少的原则，可以按Space键，让元件旋转到最佳位置，才放开鼠标左键。
（4）如果需要多个元件整齐排列，可以选中这些元件，在工具栏上按“ ”图标，弹出下拉工具，选对应图标，对元件进行排列，如图2-147所示。
图2-147 元器件排列工具

## Slide 23
（5)在放置元件的过程中，可以按G键，设置元件的Snap Grid以及Component Grid，以方便元件摆放整齐。也可以设置PCB板是采用公制（Metric）或英制(Imperial)单位，最好采用英制单位。布置完成后的PCB板如图2-148所示。
图2-148 手动布局完成后的PCB板

## Slide 24
（6）单击工作区中的名称为“USB鼠标电路”的room框，按键盘的“del”键，将其删除。
room框用于限制单元电路的位置，即某一个单元电路中的所有元件将被限制在由room框所限定的PCB范围内，便于PCB电路板的布局规范，减少干扰，通常用于层次化的模块设计和多通道设计中。由于本项目未使用层次设计，不需要使用到room边框的功能，为了方便元件布局，可以先将该room框删除。

## Slide 25: 3.运行设计规则检查
运行设计规则检查：Tools→Design Rule Check给出错误报告如图2-149所示。
图2-149设计规则检查后的错误报告

## Slide 26: 4.修改错误
从错误报告看出有2个地方出错：
Silk To Solder Mask (Clearance=0.254mm) (IsPad),(All)
Hole Size Constraint (Min=0.0254mm) (Max=2.54mm) (All)。
可以用前面介绍的方法，从菜单选择Design → Rules（快捷键D，R）打开PCB Rules and Constraints Editor 对话框。双击Manufacturing类在对话框的右边显示所有制造规则，找到Silk To Solder Mask Clearance和Hole Size两行，把Enabled栏的复选框的“√”去掉即可,表示关闭这2个规则，不进行该2项的规则检查。

## Slide 27: 4.修改错误
另外的方法是进入规则后将出现错误的规则进行修改，具体如下：
针对Silk To Solder Mask (Clearance=0.254mm) (IsPad)规则，进入规则的详细设置后可以看到规则设置过大，如图2-150所示。将规则改小即可。
图2-150 Silk To Solder Mask规则

## Slide 28: 4.修改错误
针对Hole Size Constraint (Min=0.0254mm) (Max=2.54mm) 规则。同样进入规则的详细设置后可以看到规则设置过小，如图2-151所示。电路中J1的两个0焊盘的Hole Size大于规则中的MAX，因此将规则中MAX值改大即可。
图2-151 Hole to Hole Clearance规则

## Slide 29
现在PCB板上就没有绿色的高亮显示了，如图2-152所示。
图2-152清除了绿色高亮的PCB板

## Slide 30: 8.4 更改元件封装
将C1-C12元件的封装修改为：RAD-0.1，这里我们可以采用以下方法进行修改：
图2-153 修改C1封装
方法1：逐一修改
双击某个元件（如图任务图中C1）弹出了C1的属性窗口，如图2-153所示，在右下半部分可以看出目前C1的封装名为Rad-0.3，这个封装的脚距离为300mil，根据实际采用元件情况，我们将其改为100mil的封装RAD-0.1。

## Slide 31
单击的图2-153左下方“Footprint”区域 “RAD-0.3”后面的…按钮，打开PCB模型窗口，进入图2-154所示的库浏览窗口，在封装列表中选择封装“RAD-0.1”。
图2-154 库浏览窗口

## Slide 32
单击图2-154中“OK”按钮，这时返回到图2-155所示，对比图2-153与图2-155可以知道，C1的封装已被修改为RAD-0.1了。
图2-155 属性窗口

## Slide 33
方法2：批量处理
在PCB图中右击弹出快捷菜单如图2-156所示。
图2-156 快捷菜单

## Slide 34
执行“Find Similer Objects”命令，光标变为十字光标后，单一某个电容，出现图2-157的窗口，此窗口要求我们填写查找对象的匹配条件（或理解成符合查找的条件），一般情况下，同类元件会在图中椭圆标记处（分别代表描述、参考符号）有相同特征，所以这几项后面可以选择填“Same”（一般填写一处即可），意思是我们查找“符合这一条相同”的对象，图2-157下面的其他选项可以参照这里的设置。
这一功能非常有用。
图2-157 查找对象的匹配条件对话框

## Slide 35
在图2-157中单击“Apply”（应用）按钮，这时图中元件显示如图2-158所示的情况，凡是封装是RAD-0.3的电容都被选中。
图2-158 选中RAD-0.3的元件封装

## Slide 36
继续单击图2-158窗口的“OK”按钮，这时屏幕弹出“Preferences”面板，如图2-159所示，在面板中找到 “Footprint”，目前显示是RAD-0.3，直接将其改成RAD-0.1并关闭图2-159，这样所有Cap的封装都被改成RAD-0.1了，这个方法也可修改包括某类字符全部隐藏等等，都可以在图2-159中完成。
图2-159 “Preferences”面板

## Slide 37
除了上面介绍的单个元件封装检查和批量处理外，Altium Designer15.0还提供了专门检查封装的功能，在原理图中执行如图2-160所示Tools – Footprint Manager...（封装管理，快键键T-G）命令。
方法3：封装管理器
图2-160 原理图中打开封装管理器

## Slide 38
执行后可以看到图2-161所示的窗口，左边列出原理图中所有元件的元件标号、注释、封装等信息，右边上半部分是某个已选中元件C1所采用的封装名Rad-0.3，右下半部分是封装的具体预览，如需对C1的封装进行修改，则点击右部分中间的Edit按钮，出现如图2-162所示PCB模型窗口。
图2-161 封装管理器对话框
图2-162 PCB模型窗口

## Slide 39
将图2-162中“PCB Library”下面选项改为“Any”，再单击 “Browse...”按钮进入库浏览窗口，如图2-163所示。
图2-163 库浏览窗口

## Slide 40
如图2-163中在封装列表中选择封装“RAD-0.1”选项，单击“OK”按钮，出现图2-164的窗口，此时可以看出C1的封装已经改变，此时还需单击图2-164右下方的“Accept Changes [Creat EOC]”（接受改变，创建ECO）按钮，出现了图2-165所示的界面。
图2-164 更改封装后
图2-165 工程变更命令窗口

## Slide 41
图2-165是工程变更命令的窗口，简称ECO，为目前修改\核对的项目列表，左下第一个“Validate Changes” 是验证改变，第二个“Execute Changes”是执行改变，第三个是输出改变的报告，第四个是只显示错误（当验证通不过时则可以通过这个按钮显示这些错误）。
一般情况下，我们先单击“Validate Changes”按钮，如图2-166所示的标记处出现正确（绿色）或错误（红色）记号，这是软件核查后的的一个结果提示，当此处标记无错误时，再单击第二个执行“Execute Changes”按钮，如图2-167所示，执行完成后，又出现执行后的正确（绿色）或错误（红色）记号，最后单击“Close”按钮结束修改。

## Slide 42
图2-166 执行“Validate Changes”后的工程变更命令窗口
图2-167 执行“Execute Changes”后的工程变更命令窗口

## Slide 43
修改封装后的PCB板，如图2-168所示。
图2-168 修改封装后的PCB板

## Slide 44: 8.5 设计规则设置
Altium Designer的PCB编辑器是一个规则驱动环境，在设计者过程中，如放置导线、移动元件或者自动布线，Altium Designer都会监测每个动作，并检查设计是否仍然完全符合设计规则。如果不符合，则会立即警告，强调出现错误。
设置布线规则是充分利用软件的优势，为我们的设计保驾护航，以便让我们集中精力设计，因为一旦出现错误，软件就会提示。

## Slide 45
1.打开设计规则窗口
首先执行 “Design” →“Rules...”命令，出现图2-169所示窗口的设计规则设置窗口，我们一般重点设置三个项目，即安全布线距离设置、板层设置和铜膜线宽设置，其他设置大家可以参阅相关资料获得帮助，或者暂时设置成默认参数即可。
图2-169 设计规则设置窗口

## Slide 46
2.设计规则介绍
“Clearance”（设置走线间距约束）：图2-170，该项用于设置直线与其它对象之间的最小距离，也即布线的安全距离。走线间距应该首先满足电气安全要求，同时要考虑便于生产和实际板子大小的承受能力。
。
图2-170 导线宽度设置

## Slide 47
。
（1）“Width”（线宽）：用来设置不同网络的导线宽度，如图2-170所示，铜箔导线宽度的设定要依据线路中流过的电流大小、PCB板的大小、元器件的多少、导线的疏密、印制板制造厂家的生产工艺等多种因素决定，一般1-1.5mm的线宽，可以流过2A的电流。对于其他信号线，一般要选择大于0.3mm（除特殊线路可以适当再小些），手工制板应不少于0.5mm，否则质量不易保证。

## Slide 48
本次任务我们设定普通信号线为 15-24mils（0.4-0.6mm）,电源部分 40mils （1.0mm）,接地线（GND）的宽度设为：40mil,如图2-171所示。
。
图2-171 三种线宽设置
注意：铜箔导线宽度的设定要依据PCB板的大小、元器件的多少、导线的疏密、印制板制造厂家的生产工艺等多种因素决定。

## Slide 49
（2）“Routing Layers”（设置布线工作层）：印制板包括单面板、双面板和多层板，通常以单面板和双面板的设计为主。如图2-172所示。
图2-172 设置布线工作层

## Slide 50: 8.6 PCB板布线
1.自动布线
（1）网络自动布线
在主菜单中执行“Route” →“Auto Route”→“Net”命令，光标变成十字准线，选中需要布线的网络即完成所选网络的布线，继续选择需要布线的其他网络，即完成相应网络的布线单击鼠标或按“Esc”键退出该模式。可以先布电源线，然后布其它线。先布电源线“VCC”的电路如图2-173所示。
图2-173 布电源线“VCC”的PCB板

## Slide 51
（2）单根布线
在主菜单中执行“Route” →“Auto Route”→“Connection”命令，光标变成十字准线，选中某根线，即对选中的连线进行布线，继续选择下一根线，则对选中的线自动布线，要退出该模式，右击鼠标或按“Esc”键。它与“Net”的区别是一个是单根线，一个是多根线。
（3）面积布线
执行“Route” →“Auto Route”→“Area”命令，则对选中的面积进行自动布线。
（4）元件布线
执行“Route” →“Auto Route”→“Component”命令，光标变成十字准线，选中某个元件，即对该元件管脚上所有连线自动布线；继续选择下一个元件，即对选中的元件布线，要退出该模式，右击鼠标或按“Esc”键。

## Slide 52
（5）选中元件布线
先选中一个或多个元件，执行“Route” →“Auto Route”→“Connections On Selected Component”命令，则对选中的元件进行布线。
（6）选中元件之间布线
先选中一个或多个元件，执行“Route” →“Auto Route”→“Connections Between Selected Component”命令，则在选中的元件之间进行布线，布线不会延伸到选中元件的外面。

## Slide 53
（7）自动布线
在主菜单中执行“Route” →“Auto Route”→“All”命令，打开如图2-174所示的“Situs Routing Strategies”对话框。
在“Situs Routing Strategies”对话框内的“Available Routing Strategies”列表中选择“Default 2 Layer Board”项，单击“Route All”按钮，启动Situs自动布线器。
图2-174“Situs Routing Strategies”对话框

## Slide 54
自动布线结束后，系统弹出“Messages”工作面板，显示自动布线过程中的信息，如图2-175所示。
图2-175 “Messages”工作面板

## Slide 55
本例，先布电源线“VCC”，然后再自动布线后的PCB板图如图2-176所示。
图2-176 自动布线生成的PCB板图

## Slide 56: 2.调整布线
如果用户觉得自动布线的效果不令人满意，可以重新调整元件的布局。
如果想重新布线，方法：执行主菜单 “Route” → “Un-Route” → “All ”，就把所有已布的线路全部撤销，变成了飞线；如果执行“Route” → “Un-Route” → “Net”，就可用鼠标点击需要撤销的网络，这样就可以撤销选中的网络；如果选择“Route” → “Un-Route” → “Connection”，就可以撤销选中的连线；如果执行“Route” → “Un-Route” → “Component”，用鼠标点击元件，相应元件上的线就全部变为飞线。
现在执行“Route” → “Un-Route” → “All ”命令，撤销所有已布的线。然后移动元件，调整元件布局后的电路如图2-177所示。

## Slide 57
图2-177 重新调整布局后的PCB板
图2-178 重新自动布线后的PCB板
执行“Route” →“Auto Route”→“All”命令，布线结果如图2-178所示。
从操作过程可以看出，PCB板的布局对自动布线的影响很大，所以用户在设计PCB板时一定要把元件的布局设置合理，这样自动布线的效果才理想。

## Slide 58
调整布线是在自动布线的基础上完成的，如C2和R12之间的连线不是很好如图2-179所示。
图2-179 手动布线前的布线

## Slide 59
观察自动布线的结果可知，对于比较简单的电路，当元件布局合理，布线规则设置完善时，Altium Designer中的Situs布线器的布线效果相当令人满意。
单击保存工具按钮“ ”，保存PCB文件。
执行“Route” →“Interactive Routing”命令重新绘线如图2-180所示。
图2-180 手动布线后的布线

## Slide 60: 8.7 验证PCB设计
1.执行DRC命令
（1）在主菜单中执行“Tools” → “Design Rule Check…”命令，打开如图2-181所示的“Design Rule Checker”对话框。
图39 “Design Rule Checker”对话框

## Slide 61
（2）单击“Run Design Rule Check…”按钮，启动设计规则测试。设计规则测试结束后，系统自动生成如图2-182所示的检查报告网页文件。
图2-182 检查报告网页

## Slide 62
2.查看报告修改错误
查看检查报告，系统设计中不存在违反设计规则的问题，系统布线成功。

## Slide 63: 小结：
8.1 创建PCB板
8.2 导入元件
8.3 元件布局
8.4 更改元件封装
8.5 设计规则设置
8.6 PCB板布线
8.7 验证PCB设计

## Slide 64: 习题
完成模数转换电路的PCB设计。
PCB板的尺寸根据所选元器件的封装自己决定，要求用双面板完成，电源线的宽度设置为30mil,GND线的宽度设置为30mil，其他线宽设置为12mil，元器件布局要合理，设计的PCB板要适用。

## Slide 65
谢谢观看
山东商业职业技术学院
闫 青