## Slide 1
任务2-9
交互式布线和PCB板设计技巧
山东商业职业技术学院
闫 青

## Slide 2
放置走线、连接飞线完成布线
PCB板的各种设计技巧
PCB板的各种设计技巧
学 习
重 点
学 习
难 点
学习重点及难点

## Slide 3
知识目标
掌握交互式布线的各种方法。
了解处理布线冲突。
掌握PCB板的设计技巧。
能力目标
能够在布线中添加过孔和切换板层。
能够放置泪滴、放置过孔作为安装孔。
能够布置多边形敷铜区域。
能够放置尺寸标注、设置坐标原点等。
素质目标
培养不断创新，锐意进取的精神。
培养中华民族自豪感。
教学目的及要求

## Slide 4
9.1
交互式布线知识
9.2
目录
CONTENTS
PCB板的设计技巧

## Slide 5: 9.1交互式布线知识
交互式布线并不是简单地放置线路使得焊盘连接起来。
交互式布线工具能直观地帮助用户在遵循布线规则的前提下取得更好的布线效果，包括跟踪光标确定布线路径、单击实现布线、推开布线障碍或绕行、自动跟踪现有连接等。
当开始进行交互式布线时，PCB编辑器不单是给用户放置线路，它还能实现以下功能：
①应用所有适当的设计规则检测光标位置和鼠标单击动作；
②跟踪光标路径，放置线路时尽量减小用户操作的次数；
③每完成一条布线后检测连接的连贯性和更新连接线；
④支持布线过程中使用快捷键，如布线时按下“*”键切换到下一个布线层，并根据设定的布线规则插入过孔。

## Slide 6: 1.放置走线
当进入交互式布线模式后，光标便会变成十字准线，单击某个焊盘开始布线。当单击线路的起点时，当前的模式就在状态栏或在悬浮显示（如果开启此功能）。此时向所需放置线路的位置单击或按Enter键放置线路。把光标的移动轨迹作为线路的引导，布线器能在最少的操作动作下完成所需的线路。
光标引导线路使得需要手工绕开阻隔的操作更加快捷、容易和直观。也就是说只要用户用鼠标创建一条线路路径，布线器就会试图根据该路径完成布线，这个过程是在遵循设定的设计规则和不同的约束以及走线拐角类型下完成的。
在布线的过程中，在需要放置线路的地方单击然后继续布线，这使得软件能精确根据用户所选择的路径放置线路。如果在离起始点较远的地方单击放置线路，部分线路路径将和用户期望的有所差别。
注意：在没有障碍的位置布线，布线器一般会使用最短长度的布线方式，如果在这些位置用户要求精确控制线路，只得在需要放置线路的位置单击。

## Slide 7
若需要对已放置的线路进行撤销操作，可以依照原线路的路径逆序再放置线路，这样原已放置的线路就会撤销。必须确保逆序放置的线路与原线路的路径重合，使得软件可以识别出要进行线路撤销操作而不是放置新的线路。撤销刚放置的线路同样可以使用退格键Backspace（退格）完成。当已放置线路并右击退出本条线路的布线操作后将不能再进行撤销操作。
以下的快捷键可以在布线时使用。
①Enter（回车）及单击——在光标当前位置放置线路。
②Esc键——退出当前布线，在此之前放置的线路仍然保留。
③Backspace（退格）——撤销上一步放置的线路。若在上一步布线操作中其他对象被推开到别的位置以避让新的线路，它们将会恢复原来的位置。本功能在使用Auto－Complete时则无效。

## Slide 8
在交互式布线过程中，有不同拐角类型如图2-183所示，当在Preferences对话框里的PCB Editor中，Interactive Routing下的 Restrict to 90／45模式的复选框不被选择，圆形拐角和任意角度拐角就可用。
可使用的拐角模式有：
①任意角度（A）；
② 450（B）；
③ 450圆角（C）；
④ 900（D）；
⑤ 900圆角（E）。
图2-183 不同的拐角类形
弧形的拐角的弧度可以通过快捷键“，”（逗号）或“。”（句号）进行增加或减小。使用Shift+“。”快捷键或Shift＋“，”快捷键则以10倍速度增加或减小控制。
使用Space键可以对拐角的方向进行控制切换。

## Slide 9: 2. 连接飞线自动完成布线
在交互式布线中可以通过Ctrl十单击操作对指定连接飞线自动完成布线。这比单独手工放置每条线路效率要高得多，但本功能有以下几方面的限制:
①超始点和结束点必须在同一个板层内；
②布线以遵循设计规则为基础。
Ctrl+单击操作可直接单击要布线的焊盘，无须预先对对象在选中的情况下完成自动布线。对部分已布线的网络，只要用Ctrl十单击操作单击焊盘或已放置的线路，便可以自动完成剩下的布线。
如果使用自动完成功能无法完成布线，软件将保留原有的线路。

## Slide 10: 3.处理布线冲突
布线工作是一个复杂的过程——在已有的元器件焊盘、走线、过孔之间放置新的统一线路。在交互式布线过程中，Altium Designer具有处理布线冲突问题的多种方法。从而使得布线更加快捷，同时使线路疏密均匀、美观得体。
这些处理布线冲突的方法（有以下介绍的4种），这4种可以在布线过程中随时调用，通过快捷键Shift＋R对所需的模式进行切换。
在交互式布线过程中，如果使用推挤或紧贴、推开障碍模式试图在一个无法布线的位置布线，线路端将会给出提示，告知用户该线路无法布通。如图2-184所示。
图2-184 无法布通线路的提示

## Slide 11: （1）围绕障碍物走线(Walk around Conflicting Object)
该模式下软件试图跟踪光标寻找路径绕过存在的障碍，它根据存在的障碍来寻找一条绕过障碍的布线的方法。如图2-185所示。
围绕障碍物的走线模式依据障碍实施绕开的方式进行布线，该方法有以下两种紧贴障碍模式。
①最短长度——试图以最短的线路绕过障碍；
②最大紧贴——绕过障碍布线时保持线路紧贴现存的对象。
这两种紧贴模式在线路拐弯处遵循之前设置拐角类型的原则。
紧贴模式可通过快捷键Shift＋H切换。
如果放置新的线路时冲突对象不能被绕行，布线器将在最近障碍处停止布线。
图2-185 围绕障碍物的走线模式

## Slide 12: （2）推挤障碍物(Push Conflicting Object)
该模式下软件将根据光标的走向推挤其他对象（走线和过孔），使得这些障碍与新放置的线路不发生冲突，如图2-186所示。如果冲突对象不能移动或经移动后仍无法适应新放置的线路，线路将贴近最近的冲突对象且显示阻碍标志。
图2-186 推挤障碍物

## Slide 13
（3）紧贴并推挤障碍物(Hug And Push Conflicting Object)
该模式是围绕障碍物走线和推挤障碍物两种模式的结合。软件会根据光标的走向绕开障碍物，并且在仍旧发生冲突时推开障碍物。它将推开一些焊盘甚至是一些已锁定的走线和过孔，以适应新的走线。
如果无法绕行和推开障碍来解决新的走线冲突，布线器将自动紧贴最近的障碍并显示阻塞标志，如图2-187所示。
图2-187 无法布通线路的提示

## Slide 14: （4）忽略障碍物（Ignore）
该模式下软件将直接根据光标走向布线，不对任何冲突阻止布线。用户可以自由布线，冲突以高亮显示，如图2-188所示。
图2-188 忽略障碍物

## Slide 15: 冲突解决方案的设置
在首次布线时应对冲突解决方案进行设置，在Preferences对话框中，单击PCB Editor中的Interactive Routing项，如图2-189所示。本对话框中设置的内容将取决于最后一次交互式布线时使用的设置。
图2-189交互式布线设置

## Slide 16
与之相同的设置可以在交互式布线时按 “Tab”键弹出的 “Preferences”面板中进行访问（如图2-190所示）。无论在图2-189所示对话框还是在通过“Tab”键调出的面板中对冲突解决方案进行设置，都会变成下次进行交互式布线时的初始设置值。
图2-190 按Tab键弹出的交互式布线设置

## Slide 17: 4.布线中添加过孔和切换板层
Altium Designer交互布线过程中可以添加过孔。过孔只能在允许的位置添加，软件会阻止在产生冲突的位置添加过孔（冲突解决模式选为忽略冲突的除外）。过孔的属性的设计规则位于“PCB Rules and Constraints Editor”对话框里的“Routing Via Style”（“Design” → “Rules”），如图2-191所示。
图2-191 过孔的设置

## Slide 18
（1）添加过孔并切换板层
在布线过程中按数字键盘的“*”或“+”键添加一个过孔并切换到下一个信号层。按“-”键添加一个过孔并切换到上一个信号层。该命令遵循布线层的设计规则，也就是只能在允许布线层中切换。单击以确定过孔位置后可继续布线。
（2）添加过孔而不切换板层
按“2”键添加一个过孔，但仍保持在当前布线层，单击以确定过孔位置。
（3）添加扇出过孔
按数字键盘的“/”键为当前走线添加过孔，单击确定过孔位置。用这种方法添加过孔后将返回原交互式布线模式，可以马上进行下一处网络布线。本功能在需要放置大量过孔（如在一些需要扇出端口的器件布线中）时能节省大量的时间。
（4）布线中的板层切换
当在多层板上的焊盘或过孔布线时，可以通过快捷键L把当前线路切换到另一个信号层中。本功能在布线时当前板层无法布通而需要进行布线层切换时可以起到很好的作用。
（5）PCB板的单层显示
在PCB设计中，如果显示所有的层，有时显得比较零乱，需要单层显示，仔细查看每一层的布线情况，按组合键“Shift + S”就可单层显示，选择那一层的标签，就显示那一层；在单层显示模式下，按组合键“Shift + S”又可回到多层显示模式。

## Slide 19: 9.2 PCB板的设计技巧
在掌握了以上的布线方式后，可以对前面任务设计的PCB板进行优化，重新布局、布线后的PCB板如图2-192所示。
图2-192 重新布局、布线后的PCB板
由于新的PCB板元器件的排列比原来紧凑，所以PCB板的布线区域及板边框的尺寸可缩小。选择“Keep-Out Layer”层，将布线区域的左边框向右移动，x的坐标从103mm→112mm；重新绘制一个合适的边框，选中后执行“Design” → “Board Shape” → “Define from selected objects”命令，将PCB板的边框缩小。

## Slide 20
在进行下面的学习之前，一定要先检查设计的PCB板有无违反设计规则的地方，在主菜单中执行择“Tools ”→“Design Rule Check…”命令，弹出“Design Rule Checker” 对话框，单击“Run Design Rule Check…”按钮，启动设计规则测试。如设计合理，没有违反设计规则，则进行下面的操作。

## Slide 21: 1. 放置泪滴
如图2-193所示，在导线与焊盘或过孔的连接处有一段过渡，过渡的地方成泪滴状，所以称它为泪滴。
泪滴的作用是：在焊接或钻孔时，避免应力集中在导线和焊点的接触点，而使接触处断裂，让焊盘和过孔与导线的连接更牢固。
Curved Line
图2-193 泪滴的Curved和Line两种形状

## Slide 22
放置泪滴的步骤如下：
（1）打开需要放置泪滴的PCB板，执行“tools ”→“Teardrops”命令，弹出如图2-194所示泪滴设置对话框。
图2-194 泪滴设置对话框
（2）在“Working Mode”设置栏，Add单选按钮表示此操作将添加泪滴；“Remove”单选按钮表示此操作将删除泪滴。
（3）在“Objects”设置栏中如果选择“All Vias”，将对所有的过孔及焊盘放置泪滴；如果选择“Selected Only”，将只对所选择的元素所连接的焊盘和过孔放置泪滴。
（4）在”Options”设置栏，“Teardrop Style”中设置泪滴的形状，其中“Curved”和“Line”两种形状分别如图11所示。
（5）单击OK按钮，系统将自动按所设置的方式放置泪滴。

## Slide 23: 2.放置过孔作为安装孔
在低频电路中，可以放置过孔或焊盘作为安装孔。执行命令“Place” →“Via”，进入放置过孔的状态，按Tab键弹出Via对话框如图2-195所示。
图2-195 Via对话框
将过孔直径(Diameter )改为：6mm
将过孔的孔的直径(Diameter )改为：3mm
然后放在PCB板的4个角上（116mm，37mm）、（183mm，37mm）、（183mm，99mm）、（116 mm，99mm）。
把4个过孔放在PCB板后，成绿色高亮，如图2-196所示。

## Slide 24
图2-196 放置安装孔的PCB板
检查过孔为什么绿色高亮。
（1）在主菜单中选择“Tools ”→“Design Rule Check…”命令，打开“Design Rule Checker”对话框。
（2）单击“Run Design Rule Check…”按钮，启动设计规则测试。
设计规则测试结束后，系统自动生成如图2-197所示的检查报告网页文件。

## Slide 25
错误原因：
“Hole Size Constraint(Min=0.0254mm)(Max=2.54mm)(All)”。PCB板上孔的直径最小0.0254mm,最大2.54mm 。而用户放置的过孔的孔的直径为3mm大于最大值,所以出现绿色的高亮显示。
修改设计规则：执行“Design” → “Rule”命令，出现“PCB Rules and Constraints Editor”对话框，执行“Design Rules — Manufacturing — Hole Size”，右击鼠标，从下拉菜单中选择“New Rule”命令,出现Hole Size的新规则如图2-198所示，将孔直径的最大值改为：4mm。
图2-197 检查报告网页
图2-198将孔直径的最大值改为4mm

## Slide 26
修改了这个参数后的PCB板无绿色高亮显示，DRC检查后无错误，如图2-199所示。
图2-199 修改了规则后DRC结果

## Slide 27: 3.布置多边形铺铜区域
在设计电路板时，有时为了提高系统的抗干扰性，需要设置较大面积的接地线区域（大面积接地）。多边形铺铜就可以完成这个功能。

## Slide 28: 3.布置多边形铺铜区域
布置多边形铺铜区域的方法如下。
（1）在工作区选择需要设置多边形铺铜的PCB板层。
（2）单击“Wiring”工具栏中的多边形铺铜工具按钮“ ”，或者在主菜单中选择Place→Polygon plane菜单项。按下“TAB”键，打开如图2-200所示的“Properties”面板。
图2-200 “Polygon Pour ”对话框

## Slide 29
如图2-200所示的“Properties”面板用于设置多边形铺铜区域的属性，其中的选项功能如下。
①设置多边形铺铜区域内的形状
“Solid”：表示铺铜区域是实心的。
“Hatched”：表示铺铜区域是网状的。
“None”：表示铺铜区域无填充，仅有轮廓、外围。
②“Track Width”编辑框用于设置多边形铺铜区域中网格连线的宽度。如果连线宽度比网格尺寸小，多边形铺铜区域是网格状的；如果连线宽度和网格尺寸相等或者比网格尺寸大，多边形铺铜区域是实心的。
③“Grid Size”编辑框用于设置多边形铺铜区域中网格的尺寸。为了使多边形连线的放置最有效，建议避免使用元件管脚间距的整数倍值设置网格尺寸。
④“Surround Pads With”选项用于设置多边形铺铜区域在焊盘周围的围绕模式。其中，“Arcs”单选项表示采用圆弧围绕焊盘，“Octagons”单选项表示使用八角形围绕焊盘，使用八角形围绕焊盘的方式所生成的Gerber文件比较小，生成速度比较快。

## Slide 30
⑤“Hatch Mode”用于设置多边形铺铜区域中的填充网格式样，其中共有4个单选项，其功能如下。
“90 Degree”选项表示在多边形铺铜区域中填充水平和垂直的连线网格。
“45 Degree”选项表示用45°的连线网络填充多边形。
“Horizontal”选项表示用水平的连线填充多边形铺铜区域。
“Vertical”选项表示用垂直的连线填充多边形铺铜区域。
以上各填充风格的多边形铺铜区域如图2-201所示。
“None” “90 Degree” “45Degree”
“Horizontal” “Vertical”
图2-201 各填充风格的多边形铺铜区域

## Slide 31
⑥“Properties”区域用于设置多边形铺铜区域的性质，其中的各选项功能如下：
“Net”下拉列表用于选择与多边形铺铜区域相连的网络，一般选择GND。
“Layer”下拉列表用于设置多边形铺铜区域所在的层。
“Name”：铺铜区域的名字，一般不用更改。

## Slide 32: 4.放置尺寸标注
（1）直线尺寸标注
对直线距离尺寸进行标注，可进行以下操作：
①单击“Utilities”工具栏中的尺寸工具按钮“ ”，在弹出的工具栏中选择直线尺寸工具按钮“ ”，或者选择“Place”→“Dimension”→“Linear”命令。
②按下“Tab”键，打开如图2-202所示的“Linear Dimension”对话框。
图2-202 “Linear Dimension”对话框

## Slide 33
如图2-202所示的“Linear Dimension”对话框用于设置直线标注的属性，其中的选项功能如下。
“Style”区域
“Extension Line”是尺寸延长线的设置，具体如下：
“Width”编辑框用来设置尺寸延长线的线宽。
“Gap”编辑框用来设置尺寸线与标注对象间的距离。
“Offset”编辑框用来设置箭头与尺寸延长线端点的偏移量。
“Text Gap”编辑框用来设置尺寸字体与尺寸线左右的间距。
“Arrow Style”是箭头相关设置，具体如下：
“Arrow Size”编辑框用来设置箭头长度（斜线）。
“Arrow Length”编辑框用来设置箭头线长度。
“Properties”区域用来设置直线标注的性质，其中的选项功能如下：
“Layer”下拉列表用来设置当前尺寸文本所放置的PCB板层。
“Text Position”下拉列表用来设置当前尺寸文本的放置位置。

## Slide 34
“Arrow Position”下拉列表用来设置当前箭头的放置位置。
“Text Height”编辑框用来设置尺寸字体高度。
“Rotation”编辑框用来设置尺寸标注线拉出的旋转角度。
“Unit”下拉列表用来设置当前尺寸采用的单位。可以在下拉列表中选择放置尺寸的单位，系统提供了 “mils”、“millimeters”、“Inches”、“Centimeters”和“Automatic”共五个选项，其中“Automatic”项表示使用系统定义的单位。

## Slide 35
“Format”下拉列表用来设置当前尺寸文本的放置风格。在下拉列表中选择尺寸放置的风格共有4个选项：“None”选项表示不显示尺寸文本。“0.00”选项表示只显示尺寸，不显示单位。“0.00mil”选项表示同时显示尺寸和单位。“0.00（mil）”选项表示显示尺寸和单位，并将单位用括号括起来。

## Slide 36: （2）标准标注
标准标注用于任意倾斜角度的直线距离标注，可进行以下操作设置标准标注。
（1）单击“Utilities”工具栏中的尺寸工具按钮“ ”，在弹出的工具栏中选择标准直线尺寸工具按钮“ ”，或者选择“Place”→ “Dimension ”→“Dimension”命令。
（3）坐标标注
坐标标注用于显示工作区里指定点的坐标。坐标标记可以放置在任意层，坐标标注包括一个“十”字标记和位置的（X，Y）坐标，可进行如下操作布置坐标标注。
单击“Utilities”工具栏中的绘图工具按钮“ ”，在弹出的工具栏中选择坐标标注工具按钮“ ”，或者在主菜单中选择“Place ”→“Coordinate”命令。

## Slide 37: 5.设置坐标原点
在PCB编辑器中，系统提供了一套坐标系，其坐标原点称为绝对原点，位于图纸的最左下角。但在编辑PCB板时，往往根据需要在方便的地方设计PCB板，所以PCB板的左下角往往不是绝对坐标原点。
Altium Designer提供了设置原点的工具，用户可以利用它设定自己的坐标系，方法如下：
（1）单击“Utilities”工具栏中的绘图工具按钮“ ”，在弹出的工具栏中选择坐标原点标注工具按钮“ ”，或者在主菜单中选择“Edit”→“Origin”→“Set”命令。
（2）此时鼠标箭头变为十字光标，在图纸中移动十字光标到适当的位置，单击鼠标左键，即可将该点设置为用户坐标系的原点（如图2-203所示），此时再移动鼠标就可以从状态栏中了解到新的坐标值。
（3）如果需要恢复原来的坐标系，只要选择“Edit”→“Origin”→“Reset”命令即可。

## Slide 38
图2-203 标注的尺寸、坐标，重置坐标原点及铺铜的PCB板

## Slide 39: 任务作业
结合任务的学习内容完成对之前任务的PCB图优化。

## Slide 40
谢谢观看
山东商业职业技术学院
闫 青