## Slide 1
任务3-1
数码抢答器电路原理图设计
山东商业职业技术学院
闫 青

## Slide 2
层次电路原理图的设计
层次电路原理图的设计
学 习
重 点
学 习
难 点
学习重点及难点

## Slide 3
知识目标
了解层次原理图、模块、父图（方块图）、子图的含义。
掌握“自上而下”和“自下而上”这两种层次电路设计方法。
能力目标
能够进行自上而下的数码抢答电路的原理图设计。
能够进行自下而上的数码抢答电路的原理图设计。
素质目标
培养较强的团队意识。
培养良好的沟通协作能力。
学习目标

## Slide 4
任务描述
数码抢答器电路原理图（图纸幅面A3）
编码模块
锁存模块
显示模块
响铃模块

## Slide 5
1.1
层次电路设计
1.2
目录
CONTENTS
自上而下层次电路图设计
1.3
自下而上层次电路图设计
1.4
层次电路的切换

## Slide 6
1.层次设计
对于一个庞大和复杂的电子项目的设计系统，最好的设计方式是在设计时应尽量将其按功能分解成相对独立的模块进行设计，这样的设计方法会使电路描述的各个部分功能更加清晰。同时还可以将各独立部分分配给多个工程人员，让他们独立完成，这样可以大大缩短开发周期，提高模块电路的复用性和加快设计速度。采用这种方式后，对单个模块设计的修改可以不影响系统的整体设计，提高了系统的灵活性。
1.1层次电路设计

## Slide 7
所谓层次化设计，是指将一个复杂的设计任务分派成一系列有层次结构的、相对简单的电路设计任务。把相对简单的电路设计任务定义成一个模块（或方块），顶层图纸内放置各模块（或方块），下一层图纸放置各模块（或方块）相对应的子图，子图内还可以放置模块（或方块），模块（或方块）的下一层再放置相应的子图，这样一层套一层，可以定义多层图纸设计。这样做还有一个好处，就是每张图纸不是很大，可以方便用小规格的打印机来打印图纸（如A4图纸）。
1.1层次电路设计

## Slide 8
2.层次设计方式
Altium Designer支持“自上而下”和“自下而上”这两种层次电路设计方式。
所谓自上而下设计，就是按照系统设计的思想，首先对系统最上层进行模块划分，设计包含子图符号的父图（方块图），标示系统最上层模块（方块图）之间的电路连接关系，接下来分别对系统模块图中的各功能模块进行详细设计，分别细化各个功能模块的电路实现（子图）。
1.1层次电路设计

## Slide 9
自上而下设计

## Slide 10
2.层次设计方式
自上向下的设计方法适用于较复杂的电路设计。与之相反，通常还有一些相对简单的电路我们还可以采用另一种方法来设计，首先设计各个子模块，再将子模块连接起来，成为功能强大的上层模块。这种设计方法又称为“自下而上”设计方法。
1.1层次电路设计

## Slide 11
自下而上设计时，则预先设计各子模块（子图），接着创建一个父图（模块或方块图），将各个子模块连接起来，成为功能更强大的上层模块，完成一个层次的设计，经过多个层次的设计后，直至满足项目要求。
1.1层次电路设计

## Slide 12
自下而上设计

## Slide 13
层次电路图设计的关键在于正确地传递各层次之间的信号。在层次原理图的设计中，信号的传递主要通过电路方块图、方块图输入／输出端口、电路输入/输出端口来实现,他们之间有着密切的联系。
1.1层次电路设计

## Slide 14
层次电路图的所有方块图符号都必须有与该方块图符号相对应的电路图存在（该图称为子图），并且子图符号的内部也必须有子图输入输出端口。同时，在与子图符号相对应的方块图中也必须有输入／输出端口,该端口与子图符号中的输入/输出端口相对应，且必须同名。在同一项目的所有电路图中，同名的输入／输出端口（方块图与子图）之间，在电气上是相互连接的。
1.1层次电路设计

## Slide 15
本任务将以数码抢答器电路为实例，介绍使用Altium Designer 进行层次设计的方法。。将电路原理图按照功能分成编码、锁存、显示、响铃四个模块，如图3-3所示。

## Slide 16
图3-3数码抢答器电路原理图（图纸幅面A3）
编码模块
锁存模块
显示模块
响铃模块

## Slide 17
图3-4 子图1编码模块电路图
按照层次设计的思路分成4张子图和一张总图，如图3-4、3-5、3-6、3-7、3-8所示。

## Slide 18
图3-5 子图2锁存模块电路图

## Slide 19
图3-6 子图3显示模块电路图

## Slide 20
图3-7 子图4 响铃模块电路图

## Slide 21
图3-8 总图

## Slide 22: 1.2 自上而下层次电路图设计
先用图3-4子图1编码模块电路图，图3-5子图2锁存模块电路图，练习自上而下的层次电路设计方法。

## Slide 23
自上而下的层次电路设计操作步骤如下:
1．建立一个项目文件
（1）启动Altium Designer，在主菜单中选择“File”→“New”→“Project”→“PCB Project”命令，在当前工作空间中添加一个默认名为“PCB_Project1.PrjPCB”的PCB项目文件，将它另存为“数码抢答电路.PrjPCB”的PCB项目文件。

## Slide 24
2．新建主电路图放置方块图
画一张主电路图（如：总图.SchDoc）来放置方块图（Sheet Symbol）符号
（1）选择“Projects”工作面板中的“数码抢答电路.PrjPCB”按鼠标右键，在弹出的菜单中选择“Add New to Project”→“Schematic”命令，在新建的.PrjPCB项目中添加一个默认名为“Sheet1.SchDoc”的原理图文件。
（2）将原理图文件另存为“总图.SchDoc”，用缺省的设计图纸尺寸：A4。其它设置用默认值。
（3）单击“Wiring”工具栏中的添加方块图符号工具按钮“ ”，或者在主菜单中选择“Place”→“Sheet Symbol”命令。
（4）按下“Tab”键，打开如图3-9所示的“Properties”面板。

## Slide 25
在“Properties”面板的“Properties”栏:
“Designator”(图纸的标号)：用于设置方块图所代表的图纸的名称。
“Filename”(图纸的文件名)：用于设置方块图所代表的图纸的文件全名（包括文件的后缀），以便建立起方块图与原理图（子图）文件的直接对应关系。
图3-9 “Properties”对话框

## Slide 26
（5）在 “Designator”编辑框中输入“编码”，在“Filename”编辑框内输入“编码.SCHDOC”，单击“OK”按钮，结束方块图符号的属性设置。
（6）在原理图上合适位置单击鼠标，确定方块图符号的一个顶角位置，然后拖动鼠标，调整方块图符号的大小，确定后再单击鼠标左键，在原理图上插入方块图符号。

## Slide 27
（7）目前还处于放置方块图状态，按“Tab”键，弹出“Sheet Symbol”对话框的，在“Designator”处输入“锁存”，在“Filename”编辑框内输入“锁存.SchDoc”，重复步骤（6）在原理图上插入第二个方块图(方框图)符号,如图3-10所示。
图3-10 放入两个方块图符号后的上层原理图

## Slide 28: 3．在方块图内放置端口
（1）单击工具栏中的添加方块图输入/输出端口工具按钮“ ”，或者在主菜单中选择“Place”→“Add Sheet Entry”命令。
（2）光标上“悬浮”着一个端口，把光标移入“编码”的方块图内，按“Tab”键，打开如图3-11所示的“Properties”面板。
图3-11 “Sheet Entry”对话框

## Slide 29
在该对话框内，几个英文的含义如下：
端口的名称（Name）:是识别端口的标识。应将其设置为与对应的子电路图上对应端口的名称相一致。
端口的输入/出类型（I/O Type）:是表示信号流向的确定参数。它们分别是：未指定的(Unspecified)、输出端口(Output)、输入端口(Input)和双向端口(Bidirectional)。

## Slide 30
（3）在“Name”编辑框中输入“LOCK”，作为方块图端口的名称。
（4）在“I/O”Type下拉列表中选择“Output”项，将方块图端口设为输出口（如图3-12所示），单击“OK”按钮。
图3-12 在“Properties”面板内设置端口LOCK为输出端口

## Slide 31
（5）在“编码”方块图符号右侧单击鼠标，布置一个名为“LOCK”的方块图输出端口，如图3-13所示。
图3-13 布置的方块图端口

## Slide 32
（6）此时光标仍处于放置端口状态，按下“Tab”键，再打开的“Properties”面板，在“Name”编辑框中输入“D1”，“I/O Type”下拉菜单中选择“Output”项，单击“OK”按钮。
（7）在“编码”方块图符号靠底部单击鼠标，再布置一个名为“D1”的方块图输出端口。
（8）重复步骤（6）（7），完成输入/输出端口的放置，如图3-14所示。
图3-14 布置完端口的方块图

## Slide 33
方块图名称 | 端口名称 | 端口类型
编码 | LOCK | Output
编码 | D1 | Output
编码 | D2 | Output
编码 | D3 | Output
锁存 | LOCK | Input
锁存 | D1 | Input
锁存 | D2 | Input
锁存 | D3 | Input
锁存 | A[1..3] | Output
锁存 | XL | Output
表3-1 各端口的类型
各端口的类型如表3-1所示。

## Slide 34
（9）采用步骤（1）-（4）介绍的方法，再在“锁存”方块图符号中添加端口，在锁存的方块图中各端口名称、端口类型（如表3-1所示）。布置完端口后的上层原理图如图3-15所示。
图3-15 布置完端口后的上层原理图

## Slide 35: 4．方块图之间的连线（Wire）
在工具栏上按“ ”按钮，或者在主菜单中选择“Place”→“Wire”命令，绘制连线，完成的子图1、子图2相对应的方块图编码、锁存的上层原理图如图3-16所示。
图3-16 连接好的上层方块图

## Slide 36: 5.由方块图生成电路原理子图
（1）在主菜单中选择“Design”→“Create Sheet From Sheet Symbol”命令。
（2）单击“编码”方块图符号，系统自动在“数码抢答电路.PrjPCB”项目中新建一个名为“编码.SchDoc”的原理图文件，置于“总图.SchDoc”原理图文件下层。如图3-17所示。在原理图文件“编码.SchDoc ”中自动布置了如图3-18所示的4个端口，该端口中的名字与方块图中的一致。
图3-17 系统自动创建的名为“编码.SchDoc”的原理图文件
图3-18 在“编码.SchDoc”的原理图自动生成的端口

## Slide 37
（3）在新建的“编码.SchDoc”原理图中绘制如图3-19所示的原理图。该原理图即是图3-3椭圆所框的子图1。
图3-19“编码”方块图所对应的下一层“编码.SchDoc”原理图

## Slide 38
至此，完成了上层方块图“编码”与下一层“编码.SchDoc”原理图之间的一一对应的联系。父层（上层）与子层（下一层）之间的联系，靠上层方块图中的输入、输出端口，与下一层的电路图中的输入、输出端口进行联系。如上层方块图中有：LOCK、D1、D2、D3等4个端口，在下层的原理图中也有LOCK、D1、D2、D3等4个端口，名字相同的端口就是一个点。

## Slide 39
现在用另一种方法来完成上层方块图“锁存”与下一层“锁存.SchDoc”的原理图之间的一一对应关系。
（4）单击工作窗口上方的“总图.SchDoc”文件标签，将其在工作窗口中打开。
（5）在原理图中的“锁存”方块图符号上单击鼠标右键，在弹出的如图3-20所示的右键菜单中选择“Sheet Symbol Actions”→“Create Sheet From Sheet Symbol”命令。

## Slide 40
图3-20 Create Sheet From Sheet Symbol

## Slide 41
（6）在“总图.SchDoc”文件下层新建一个名为“锁存.SchDoc”的原理图，如图3-21所示。
（7）在“锁存.SchDoc”原理图文件中，自动产生了如图3-22所示的6个端口。
图3-21 新建的名为“锁存.SchDoc”的原理图
图3-22 “锁存.SchDoc”的原理图内自动建立的6个端口

## Slide 42
（8）在“锁存.SchDoc”原理图文件中，完成如图3-23所示的电路原理图。
图3-23 子图2 锁存

## Slide 43
至此，完成了上层原理图中的方块图“锁存”与下层原理图“锁存.SchDoc”之间一一对应的联系。“锁存.SchDoc”原理图，就是图1所示的原理图中的子图2。这样我们就用图3-3所示的子图1、子图2，完成了自上而下的数码抢答电路。
在主菜单中选择“File”→“Save All”命令，将新建的3个原理图文件和按照其原名保存。

## Slide 44
注意：在用层次原理图方法绘制电路原理图中，系统总图中每个模块的方块图中都给出了一个或多个表示连接关系的电路端口，这些端口在下一层电路原理图中也有相对应的同名端口，它们表示信号的传输方向也一致。Altium Designer使用这种表示连接关系的方式构建了层次原理图的总体结构，层次原理图可以进行多层嵌套。

## Slide 45: 6．元件绘制
（1）该电路中RP1为排阻，可选混合器件库的“Res Pack”，也可以按照图3-24所示的进行绘制，封装采用替换DIP-16。
绘制元件的关键：图形、引脚（编号、名字）、名称。
图3-24 电阻排元件符号

## Slide 46: 6．元件绘制
（2）数码管的实物如图3-25所示，自制元件符号如图3-26所示，封装需要根据图3-27的尺寸自己制作，自制封装如图3-28所示。
元件封装制作要素：焊盘间距（可参考引脚间距）、焊盘孔径，与引脚粗细有关、图形轮廓尺寸、封装信息。
图3-25数码管元件实物 图3-26数码管元件符号
图3-27 数码管尺寸
图3-28 数码管封装

## Slide 47: 6．元件绘制
（3）按键开关外形及用卡尺测量的管脚参数如图3-29所示，其中管脚粗0.5mm。自制封装如图3-30所示。
图3-29按键开关的外形和参数
图3-30 按键封装

## Slide 48
Altium Designer还支持传统的自下而上的层次电路图设计方法，本节将采用子图3显示模块电路和子图4响铃模块电路练习自下而上的设计方法。
1.3 自下而上层次电路图设计

## Slide 49
1.新建原理图文档
（1）执行主菜单“File”→“New”→“Schematic”命令新建一个默认名称为“Sheet1.SchDoc”的空白原理图文档。将它另存为“显示.SchDoc”，如图3-31所示）
图3-31 新建显示.SchDoc

## Slide 50
（2）在“显示.SchDoc”原理图文档中绘制如图3-32所示的电路。
图3-32 显示模块电路图

## Slide 51
（3）在“显示.SchDoc”电路图中放置与其它电路图连接的输入/输出端口，鼠标单击工具栏中按钮“ ”（或在主菜单栏选“Place”→“Port”），鼠标上“悬浮”着一个端口，按TAB键弹出弹出“Properties”面板，在“Name”编辑框输入端口的名字：“A[1..3]”,“I/O Type”编辑框选择“Input”，按OK按钮，在需要的位置放置端口即可。

## Slide 52: 2．从下层原理图产生上层方块图
（1）如果没有上层电路图文档，就要产生一张电路图文档。方法：单击主菜单“File”→“New”→“Schematic”命令新电路图文档。在本例中，已有主电路图文档“总图.SchDoc”，所以用步骤(2)，打开它即可。
（2）单击“Projects”工作面板中“总图.SchDoc”文件的名称，在工作区打开该文件。注意：一定要打开该文件，并在打开该文件的窗口下，执行步骤（3）。
（3）在主菜单中选择“Design”→“Creat Sheet Symbol From Sheet or HDL”命令，打开如图3-33所示的“Choose Document to Place”对话框。
图3-33 “Choose Document to Place”对话框

## Slide 53
（4）在 “Choose Document to Place”对话框中选择“显示.SchDoc”文件，单击“OK”按钮，回到“总图.SchDoc”窗口中，鼠标处“悬浮”着一个方块图，如图3-34所示，在适当的位置，按鼠标左键，把方块图放置好（如图3-35所示）。
图3-34鼠标处“悬浮”的方块图符号 图3-35 放置好的方块图符号

## Slide 54
(5)完成子图1、子图2、子图3的方块图，如图3=36所示。
图3-36 上层方块图

## Slide 55
(6)参照步骤1，2，3采用与子图3同样的方法绘制子图4响铃模块电路图，子图4响铃模块电路图如图3-37所示，接着生成对应的方块图。
图3-37响铃模块电路图

## Slide 56
3.连线
在主电路图(总图.SchDoc)内连线，在连线过程中，可以用鼠标移动方块图内的端口（端口可以在方块图的上下左右四个边上移动），也可改变方块图的大小，完成后的主电路图(总图.SchDoc)如图3-38所示。
图3-38 绘制完成的上层方块图

## Slide 57
4．检查是否同步
检查是否同步，也就是方块图入口与端口之间是否匹配，选择菜单“Design”→“Synchronize Sheet Entries and Ports”命令，如果方块图入口与端口之间匹配，则显示对话框“Synchronize Ports to Sheet Entries In 数码抢答器电路.PrjPCB”，告知“All Sheet symbols are matched”，如图3-39所示。
图3-39 显示方块图入口与端口之间匹配

## Slide 58
选择“File”→“Save All”命令，保存项目中的所有文件。
5.编译原理图
执行“Project” → “Compile PCB Project 数码抢答器电路.PrjPcb”命令，查看 “Messages”面板，根据提示修改。

## Slide 59
至此，采用自上而下、自下而上的层次设计方法设计数码抢答器电路过程结束。图1所示的电路原理图，可以用图23所示的层次原理图代替，4个方块图分别代表4个子图，它们的数据要转移到一块电路板里，设计PCB板的过程与单张原理图差不多，唯一的区别是，编译原理图的时候，必须在顶层。
注意在设计层次原理图的每张子电路图时，必须把每个元件的封装选择好，这样便于设计PCB板。

## Slide 60: 1.4层次原理图的切换
（1）上层（方块图）→下层（子原理图）
在工具栏按层次切换工具按钮“ ”或在主菜单中选择“Tools”→“Up/Down Hierarchy”，光标变成“十”字形，选中某一方块图，单击鼠标左键即可进入下一层原理图。
（2）下层（子原理图）→上层（方块图）
在工具栏按层次切换工具按钮“ ”或在主菜单中选择“Tools”→ “Up/Down Hierarchy”，光标变成“十”字形，将光标移动到子电路图中的某一个连接端口并单击鼠标左键即可回到上层方块图。
注意：一定要用鼠标左键单击原理图中的连接端口，否则回不到上一层图。

## Slide 61
信号发生器电路如下图3-40所示：改为层次原理图电路，其中方波形成电路为子图1，三角波形成电路为子图2。
任务作业：绘制完成信号发生器电路的原理图
图3-40 信号发生器电路

## Slide 62
谢谢观看
山东商业职业技术学院
闫 青