## Slide 1
任务3-2
数码抢答器电路PCB设计
山东商业职业技术学院
闫 青

## Slide 2
层次原理图的数据转移到PCB内
层次原理图的数据转移到PCB内
学 习
重 点
学 习
难 点
学习重点及难点

## Slide 3
知识目标
掌握把层次原理图的数据转移到PCB内的方法。
熟练掌握排PCB板的方法。
能力目标
能够把层次原理图的数据转移到PCB内。
能够设计PCB板。
素质目标
树立环保意识。
培养诚实守信，踏实进取的态度。
学习目标

## Slide 4
2.1
新建PCB文档
2.2
目录
CONTENTS
设置PCB板
2.3
检查元件封装
2.4
更新PCB
2.5
布局和布线
2.6
验证PCB设计

## Slide 5: 2.1新建PCB文档
在一个项目里，不管是单张电路图，还是层次电路图，有时都会把所有电路图的数据转移到一块PCB板里，所以没用的电路图子图必须删除。
用前面介绍的方法在Projects面板里产生一个新的PCB板，默认名为：“PCB1.PcbDoc”，把它另存为“数码抢答器电路.PcbDoc”。

## Slide 6: 2.2设置PCB板
PCB板尺寸： 3640mil×2645mil，电气边界为3600mil×2605mil，分别设置电源线为20mil、地线宽度为25mil，设置一般信号线的宽度为10mil，四角有安装孔，设置内径为70mil，外径为80mil，距离边界各100mil ；如图3-41所示。
图3-41 PCB板边框

## Slide 7
打开封装管理器检查每个元件的封装是否正确。执行菜单“Tools ”→“Footprint Manager”,弹出“Footprint Manager”对话框，如图3-42所示，在该对话框内，检查所有元件的封装是否正确。
图3-42 “Footprint Manager”对话框
2.3检查元件的封装

## Slide 8
执行“Design”菜单下的“Update PCB Document数码抢答器电路.PcbDoc”命令。出现如图3-43所示的“Engineering Change Order”对话框。
图3-43 数据转移对话框
2.4更新PCB

## Slide 9
按“ ”按钮验证一下有无不妥之处，程序将验证结果反应在对话框中，如图3-44所示。
图3-44验证更新

## Slide 10
在图3-44中，如果所有数据转移都顺利，没有错误产生，则按“ ”按钮执行真正的操作，然后按“Close”按钮关闭此对话框，原理图的信息转移到“数码抢答器电路.PcbDoc”PCB板上，如图3-45所示。
图3-45 数据转移到“数码抢答器电路.PcbDoc”的PCB板上

## Slide 11
在图3-45中包括4个零件摆置区域（上述设计的4个模块电路），分别将这4个区域的元件移动到PCB板的边框内，用前面介绍的方法完成布局、布线的操作，在此不赘述。
设计好的“数码抢答器电路.PcbDoc”的PCB板如图3-46所示。
图3-46设计好的数码抢答器电路PCB板
2.5布局和布线

## Slide 12
1.执行DRC命令
（1）在主菜单中执行“Tools” → “Design Rule Check…”命令，
（2）单击“Run Design Rule Check…”按钮，启动设计规则测试。设计规则测试结束后，系统自动生成检查报告网页文件。
2.查看报告修改错误
查看检查报告，如果存在违反设计规则的问题需要结合之前项目的讲解进行修改，直到不存在违反设计规则的问题，系统设计成功。
2.6验证PCB设计

## Slide 13: 小结：
2.1新建PCB文档
2.2设置PCB板
2.3检查元件封装
2.4更新PCB
2.5布局和布线
2.6验证PCB设计

## Slide 14
信号发生器电路如下图所示：改为层次原理图电路，其中方波形成电路为子图1，三角波形成电路为子图2。
任务作业：绘制完成信号发生器电路的PCB图

## Slide 15
谢谢观看
山东商业职业技术学院
闫 青