## Slide 1
项目3
数码抢答器电路的设计
山东商业职业技术学院
闫 青

## Slide 2
依托AD进行数码抢答器电路的设计掌握层次电路的绘制方法。
项目描述
数码抢答器电路的原理图
数码抢答器电路的PCB图

## Slide 3
抢答器是竞赛问答中的一种必备装置，图1是一款八路智力竞赛抢答器电路，八名选手各用一个抢答开关，并将其编码，及形成锁存脉冲，通过锁存电路，后送往LED数码管显示和响铃模块。主持人具有手动控制开关，清零复位为下一轮抢答做准备。

## Slide 5
整体原理图主要由编码、锁存、显示、响铃四个模块组成，其编码部分主要将抢答开关K1～K8编码为D3～D1，以及形成锁存脉冲LOCK。而锁存电路主要将D3～D1锁存下来后送往显示和响铃模块，因此编码和锁存模块之间主要有四个连接端口，编码信号D3～D1以及锁存信号LOCK。而锁存和显示模块之间由于采用总线连接，所以只有一个复合连接端口A[1..3]，锁存和响铃模块之间通过响铃触发信号XL连接。

## Slide 6
常规电路图设计方法，是将整个原理图绘制在一张原理图纸上，这种设计方法对于规模较小，简单的电路图的设计提供了方便的工具支持。
但当设计大型、复杂系统的电路原理图时，若将整个图纸设计在一张图纸上，就会使图纸变得过分复杂不利于分析和检错，同时也难于多人参与系统设计。
任务描述

## Slide 7
Altium Designer支持多种设计复杂电路的方法，例如层次设计、多通道设计等，在增强了设计的规范性的同时减少了设计者的劳动量，提高了设计的可靠性。本项目将以数码抢答器电路的设计为例介绍层次原理图及其PCB设计的方法。它将涵盖以下主题：
自上而下数码抢答电路
自下而上数码抢答电路
数码抢答器电路的PCB设计
任务描述

## Slide 8
本项目将以数码抢答器电路为实例，介绍使用Altium Designer 进行层次设计的方法。
任务描述

## Slide 9
任务描述
数码抢答器电路原理图（图纸幅面A3）
编码模块
锁存模块
显示模块
响铃模块

## Slide 10
1.了解层次原理图、模块，设计包含子图符号的父图（方块图）、子图的含义；
2.了解“自上而下”和“自下而上”这两种层次电路设计方法；
3.熟练掌握自上而下、自下而上的数码抢答电路设计。
教学目的及要求

## Slide 11
任务3-1
数码抢答器电路原理图设计
目录
CONTENTS
任务3-2
数码抢答器电路的PCB设计

## Slide 12
谢谢观看
山东商业职业技术学院
闫 青