## Slide 1
任务4-1
多路滤波器电路原理图设计
山东商业职业技术学院
闫 青

## Slide 2
多通道电路原理图的设计方法
多通道电路的设计方法
学 习
重 点
学 习
难 点
学习重点及难点

## Slide 3
知识目标
了解多路滤波器电路的应用。
了解多通道设计方法的含义。
熟练掌握多通道电路设计方法。
能力目标
能够进行多通道电路设计。
能够解决绘图过程中的问题。
素质目标
培养大局意识。
培养勇于突破、追求革新的精神。
学习目标

## Slide 4: 1.1多通道电路
在进行电路设计时经常会遇到很多一模一样的电路，特别是驱动电路。这就是多通道电路，这种电路原理图显得繁复，可读性差；而在设计PCB，不得不重复布局，重复布线，不仅枯燥乏味而且也容易出错、电路不美观；由于PCB布局一致性差，导致硬件测试时每个部分都要重复测试，耗时又繁琐。重复复制原理图会显得冗杂，PCB也会重复布局和布线，效率低下。

## Slide 5: 1.2多路滤波器的原理图设计
设计原理图和PCB的过程中，有一种专门针对这类电路的设计方法：多通道电路设计，何谓多通道设计。简单的说，多通道设计就是把重复电路的原理图当成一个原件，在另一张原理图里面重复使用。这样大大提高工作效率。有点类似我们写程序的时候，把一段经常用的代码，封装为一个函数，减少重复劳动增加可读性。

## Slide 6: 1.2多路滤波器的原理图设计
Altium Designer支持多通道设计，简化具有多个完全相同的子模块的电路的设计工作。本节将通过多路滤波器的设计，介绍多通道电路设计方法。
图4-4所示为一个六通道多路滤波器的设计电路原理图。
图4-4 六通道多路滤波器的设计电路原理图

## Slide 7
1.新建项目
启动Altium Designer，创建名称为“多路滤波器.PrjPCB”的项目。
2.新建单路滤波器文档
（1）在“多路滤波器.PrjPcb”的项目中新建一个空白原理图文档，把它另存为：单路滤波器.SchDoc。
（2）在新建的空白原理图中绘制如图4-5所示的单路滤波器.SchDoc。
图4-5 绘制的单路滤波器电路原理图
（3）单击通用工具栏中的保存工具按钮，保存原理图文件。

## Slide 8
3.设计多路滤波器原理图
（1）选择“Projects”工作面板，在项目中再次新建一个空白原理图文档。
（2）在空白原理图文档窗口内，在主菜单中选择“Design ”→“Create Sheet Symbol From Sheet or HDL”命令，打开如图4-6所示的“Choose Document to Place”对话框。
图4-6 “Choose Document to Place”对话框

## Slide 9
（3）在“Choose Document to Place”对话框中选择“单路滤波器.SchDoc”文件名，单击“OK”按钮，在原理图文档中添加如图4-7所示的方块图符号。
图4-7 添加的方块图符号

## Slide 10
（4）双击方块图符号名称“U_单路滤波器”，打开如图4-8所示的“Properties”面板，将“Designator”编辑框内的内容修改为“Repeat（单路滤波器，1，6）”，单击回车键。
图4-8 “Sheet Symbol Designator”对话框

## Slide 11
（5）双击方块图符号中的端口“Vin”，打开“Sheet Entry”对话框，在“Name”编辑框内输入“Repeat（Vin）”，然后单击“OK”按钮。将端口的名称改为“Repeat（Vin）”。
(6) 双击方块图符号中的端口“Vout”，打开“Sheet Entry”对话框，在“Name”编辑框内输入“Repeat（Vout）”，然后单击“OK”按钮。将端口的名称改为“Repeat（Vout）”，修改完成后的子图符号如图4-9所示。
图4-9 修改后的子图符号

## Slide 12
通过将方块图符号名称修改为“Repeat（单路滤波器，1，6）”，表示将如图4所示的单元电路复制了6个。将“Vin”端口名称改为“Repeat（Vin）”语句，则表示每个复制的电路中的“Vin”端口都被引出来，将“Vout”端口名称改为“Repeat（Vout）”语句，则表示每个复制的电路中的“Vout”端口都被引出来，而各通道的其他未加“Repeat”语句的电路同名端口都将被互相连接起来。

## Slide 13
（7）在原理图中添加其他元件，绘制如图4-10所示的电路图。
图4-10 绘制的六通道多路滤波器电路原理图
（8）单击通用工具栏中的保存工具按钮，在弹出的“Save [Sheet1.schdoc] As”对话框的“文件名”编辑框内输入“多路滤波器”，单击“保存”按钮，即将电路图文件保存为“多路滤波器.SchDoc”。

## Slide 14
4.编译原理图
检查电路正确否，执行“Project ”→“Compile PCB Project 多通道设计.PrjPcb”命令。
如果有错，则在messages面板有提示，按提示改正错误后，重新编译，如果没有信息（messages）窗口弹出，表示没有错误。

## Slide 15
至此，采用多通道技术设计的六通道多路滤波器电路原理图任务完成。从图4-10与图4-4比较，图4-10完全可以取代图4-4，图4-10的原理图清晰、明了、简单。可以看出在一个电路系统中，如果原理图比较复杂，对于具有多个重复的电路部分时，用多通道设计方法设计很简单。

## Slide 16: 小结：
1.启动Altium Designer，创建名称为“多路滤波器.PrjPCB”的项目。
2.在“多路滤波器.PrjPCB”的项目中新建一个空白原理图文档。
3.在新建的空白原理图中绘制单路滤波器.SchDoc。
4.保存原理图文件。
5.选择“Projects”工作面板，在项目中再次新建一个空白原理图文档。
6.在空白原理图文档窗口内，在主菜单中选择“Design ”→“Create Sheet Symbol From Sheet or HDL”命令。
7.在“Choose Document to Place”对话框中选择“单路滤波器.SchDoc”文件名，单击“OK”按钮。
8.将“Designator”编辑框内的内容修改为“Repeat（单路滤波器，1，6）”。
9.将端口的名称改为“Repeat（Vin ）”。
10.将端口的名称改为“Repeat（Vout ）”。
11.在原理图中添加其他元件，绘制如图所示的电路图。
12.检查电路正确否，执行“Project ”→“Compile PCB Project 多通道设计.PrjPCB”命令。

## Slide 17: 任务作业
设计键盘编码电路，如图4-11所示。
采用多通道设计方绘制画原理图，并按图中所示设置元器件参数。
图4-11 键盘编码电路原理图

## Slide 18
谢谢观看
山东商业职业技术学院
闫 青