## Slide 1
任务4-2
多路滤波器电路PCB设计
山东商业职业技术学院
闫 青

## Slide 2
多通道电路原理图的数据转移到PCB内
多通道电路原理图的数据转移到PCB内
学 习
重 点
学 习
难 点
学习重点及难点

## Slide 3
知识目标
掌握元件标号批量修改的方法。
熟练掌握多通道电路原理图的数据转移到PCB内。
熟练掌握PCB板布局、布线的方法。
能力目标
能够批量修改元件标号。
能够将多通道电路原理图的数据转移到PCB内。
能够熟练进行PCB板布局、布线。
素质目标
树立节约意识。
培养民族责任感和使命感。
学习目标

## Slide 4: 2.1规划PCB板
1.新建PCB文档
用前面介绍的方法在“Projects”面板里产生一个新的PCB板，默认名为：“PCB1.PcbDoc”，把它另存为“多路滤波器PCB图.PcbDoc”。

## Slide 5
2.确定PCB板尺寸
这里板子的尺寸自定，如果后续发现板子尺寸不合适，可以随时调整；分别设置电源线为20mil、地线宽度为25mil，设置一般信号线的宽度为10mil，四角有安装孔，设置内径为70mil，外径为80mil，距离边界各100mil；如图4-12所示。
图4-12 规划好的PCB板

## Slide 6
2.2更新PCB图
图4-13 “Engineering Change Order”对话框
1.执行ECO
执行“Design” →“Update PCB Document 多路滤波器.PcbDoc”命令。出现“Engineering Change Order”对话框，如图4-13所示。

## Slide 7
按“ ”按钮验证一下有无不妥之处，如果没有错误，所有数据转移都顺利，则按“ ”按钮执行真正的操作，然后按“Close”按钮关闭此对话框，原理图的信息转移到“电机驱动电路.PcbDoc” PCB板上，如图4-14所示。
2.验证有无错误
图4-14 数据转移到“多路滤波器.PcbDoc”的PCB板上

## Slide 8
3. 重新标号
图4-15 重新标注对话框
图4-16 重新标注后的PCB板
从图4-14看出，元件的标号是乱的，所以重新标注PCB板上元件的标号。
执行菜单“Tools ”→“Re-Annotate”命令，弹出图4-15对话框，选择“4 By Descending Y Then Ascending X”，按OK按钮。重新标注的PCB板如图4-16所示，注意元件的标号发生了改变，按从上到下的顺序排列。

## Slide 9
2.3布局布线
1.布局
在图4-16中包括7个元件摆置区域（上述设计的6个单路滤波器电路及1个多路滤波器电路），分别将这7个区域的元件移动到PCB板的边框内，用前面介绍的方法完成布局在此不赘述。

## Slide 10
2.3布局布线
2.布线
这里可以自动布线也可以手动布线，大家可以自由选择一种完成布线。
完成布局布线的电路如图4-17所示。
图4-17 完成布局布线的电路PCB图

## Slide 11: 由于PCB板上元件的标号是从新标注过的，与原理图上的标号不一致，所以需要把PCB板上重新标注的元件的标号信息更新到原理图上。
图4-10所示的六通道多路滤波器电路原理图编译没有错误后，编译后单路滤波器电路图自动变成了6张，每张原理图的标签如图4-18所示。
图4-18 编译后单路滤波器电路图的标签
2.4更新原理图

## Slide 12
1.选择“单路滤波器2”标签，该张电路图如图4-19所示：
图4-19单路滤波器2的原理图
注意元件的标号信息有一个“单路滤波器2”。
2.打开“多路滤波器.PcbDoc”的PCB图，执行菜单“Design”→ “Update Schematics in 多通道设计.PrjPcb”命令。弹出“Engineering Change Order”对话框，如图4-20所示。

## Slide 13
图4-20 “Engineering Change Order”对话框
3.按“ ”按钮验证一下有无不妥之处，如果没有错误，则按“ ”按钮执行真正的操作，然后按“Close”按钮关闭此对话框，PCB的信息更新到原理图上。
4.现在选择“单路滤波器2”标签，该张电路图如图4-21所示：
图4-21 原理图的标号被更新

## Slide 14: 小结：
1.检查电路正确与否，执行“Project ”→“Compile PCB Project 多通道设计.PrjPCB”命令;
2.执行“Design” →“Update PCB Document 多路滤波器.PcbDoc”命令;
3.从图看出，元件的标号是乱的，所以重新标注PCB板上元件的标号;
4.设计PCB板;
5.把PCB板上重新标注的元件的标号信息更新到原理图上。

## Slide 15
R1-R10阻值均为10K
设置PCB板为100mm*70mm。
在PCB板上进行合理手动布局。元器件布局和布线合理。
任务作业：键盘编码电路（原理图和PCB图）

## Slide 16
谢谢观看
山东商业职业技术学院
闫 青