## Slide 1
任务4-3
输出文件
山东商业职业技术学院
闫 青

## Slide 2
输出Gerber文件、NC Drill文件。
输出NC Drill文件
学 习
重 点
学 习
难 点
学习重点及难点

## Slide 3
知识目标
了解各种输出文件的用途。
熟练掌握输出PDF文件、生成Gerber文件、NC Drill文件的方法。
熟练掌握创建材料清单的方法。
能力目标
能够输出PDF文件。
能够生成Gerber文件、NC Drill文件。
能够创建材料清单。
素质目标
养成自我管理能力。
树立职业生涯规划的意识。
学习目标

## Slide 4
3.1
输出PDF文件
3.2
目录
CONTENTS
3.3
创建BOM
生成Gerber文件

## Slide 5
现在已经完成了基本的PCB的设计和布线，还需要把各种文件整理分发出来，从而来进行设计审查、制造验证和生产组装PCB板。这些需要输出的文件很多，有些文件是用于提供给PCB制造商，生产PCB板用，比如PCB文件，或者Gerber文件，PCB规格书等等，而有的则是提供给工厂生产使用，比如Gerber文件用来开钢网，Pick坐标文件做自动贴片插件机用，单层的测试点文件做ICT，元件丝印图做生产作业文件，等等，而对于这些要求，Altium Designer完全可以输出各种用途的文件。

## Slide 6: 这些用途区分下来就包括有以下几个方面：
1．装配文件输出
（1）元件位置图：显示电路板每一面上元器件XY坐标位置和原点信息。
（2）抓取和放置文件：用于元件放置机械手在电路板上摆放元器件。
（3）3D结构图：将3D图给结构工程师，沟通是否有高度，装配，尺寸干涉等等。
2．文件输出
（1）文件产出复合图纸：成品板组装，包括元件和线路。
（2）PCB的三维打印：采用三维视图观察电路板
（3）原理图打印：绘制设计的原理图。
3．制作输出
（1）绘制复合钻孔图：绘制电路板上钻孔位置和尺寸的复合图纸。
（2）钻孔绘制／导向：在多张图纸上分别绘制钻孔位置和尺寸。
（3）最终的绘制图纸,把所有的制作文件合成单个绘制输出。
（4）Gerber文件：制作 Gerber格式的制作信息。
（5）NC Drill Files:创建能被数控钻控机使用的制造信息
（6）ODB++：创建ODB++数据库格式的制造信息。
（7）Power－Plane Prints：创建内电层和电层分割图纸。
（8）Solder／Paste Mask Prints：创建阻焊层和锡膏层图纸。
（9）Test Point Report：创建在不同模式下设计的测试点的输出结果。

## Slide 7
4．网表输出
网表描述在设计上逻辑之间的元器件连接，对于移植到其他电子产品设计中是非常有帮助的，比如与PADS2007等其他CAD软件连接。
5．报告输出
（l）Bill of Materials：为了制作板的需求而创建的一个在不同格式下部件和零件的清单。
（2）Component Cross Reference Report：在设计好的原理图的基础上，创建一个组件的列表。
（3）RePort Project Hierarchy：在该项目上创建一个原文件的清单。
（4）RePort Single Pin Nets：创建一个报告，列出任何只有一个连接的网络。
（5）Simple BOM：创建文本和该 BOM的 CSV（逗号隔开的变量）文件。

## Slide 8
对于大部分的输出文件是用做配置的，在需要的时候设置输出就可以。在完成更多的设计后，用户会发现他经常为每个设计采用相同或相似的输出文件，这样一来就做了许多重复性的工作，严重影响工作效率，针对这种情况，Altium Designer提供了一个解决办法：
Altium Designer现在提供一个叫做 Output Job Files的方式，该方式使用一种接口，为 Output Job Editor，可用于将各种需要输出文件捆绑在一起，将它们发送给各种输出方式（可以直接打印，生成PDF和生成文件）。
3.1 输出PDF文件

## Slide 9
下面简单介绍一下Altium Designer的Output Job Files相关的操作和内容。
1.启动Output Job Files
打开前面设计好的电路的原理图、PCB图等，启动“Output Job Files”，用户可以执行“File” →“Smart PDF...”选项，然后将出现对话框，如图4-22所示，在这个对话框里面，仅仅是提示一下启动智能PDF向导，直接单击“Next”进入下一步骤进入，如图4-23所示。
图4-22 智能PDF设置向导
图4-23 “Choose Export Target”对话框

## Slide 10
2. 选择需要输出的目标文件范围
现在此处的图4-23对话框主要是选择需要输出的目标文件范围，如果是仅仅要输出当前显示的文档，就选择“Current Document”，如果是要输出整个项目的所有相关文件，就如图4-23所示选择“Current Project”，单击“Next”进入下一步骤，如图4-24所示。
图4-24“Choose Project Files”对话框

## Slide 11
3. 详细的文件输出表
现在此处的图4-24对话框是详细的文件输出表，用户可以通过“Ctrl+单击”和“Shift+单击”来进行组合选择需要输出的文件。而对于非项目输出，则无此步骤。单击“Next”进入下一步骤，如图4-25所示。
图4-25 选择输出BOM的类型

## Slide 12
4. 选择输出BOM的类型以及选择BOM模板
现在此处的图4-25对话框选择输出BOM的类型以及选择BOM模板，Altium Designer提供了很多的各种各样的模板，比如：
BOM Purchase.XLT一般是用于物料采购使用较多；
BOM Manufacturer.XLT一般是用于生产使用较多；
当然它还有缺省的通用BOM格式：BOM Default Template.XLT等等，用户可以根据自己的需要选择相应的模板。当然也可以自己做一个适合自己的模板，在后续章节的的BOM输出里面看到相关的内容。
单击“Next”进入下一步骤，如图4-26所示。
图4-26 打印输出的层和区域设置

## Slide 13
5. 选择PCB打印的层和区域打印
现在此处的图4-26对话框主要是选择PCB打印的层和区域打印，在上面的打印层设置，可以设置元件的打印面，是否镜象（常常是对于底层视图的时候需要勾选此选项，更贴近人类的视觉习惯），是否显示孔等等，下半部主要是设置打印的图纸范围，是选择整张输出呢？还是仅仅输出一个特地的XY区域，比如对于模块化，和局部放大就很有用处的。单击“Next”进入下一步骤，如图4-27所示。
图4-27 输出PDF的详细设置

## Slide 14
6.设置PDF的详细参数
现在此处的图4-27对话框主要是设置PDF的详细参数，比如输出的PDF文件是否带网络信息，元件，元件引脚等书签，以及PDF的颜色模式（彩色打印，单色打印，灰度打印等）。单击“Next”进入下一步骤，如图4-28所示。
图4-28 完成PDF设置

## Slide 15
7. 完成PDF输出的设置
现在此处的图4-28对话框就已经完成了PDF输出的设置，其附带的选项是提示是否在输出PDF后自动查看文件，是否保存此次的设置配置信息，方便后续的PDF输出可以继续使用此类的配置。
在用户完成上述输出PDF设置向导后，单击“完成”按钮，示例文件所输出的PDF文件包如图4-29所示。
图4-29 输出的PDF的例子

## Slide 16
用户可以清晰的看见它包括原理图，PCB各单层图等相关的所有的信息。
虽然上述输出的文件也比较全面，但是还是不完整，在许多的特定特殊的场合需要的文件好多都没有，在 PCB设计完成的最后阶段，为了更好地满足设计验证，生产效率，生产要求和质量控制，下面就主要介绍如何产生各种PCB厂家生产以及工厂工艺生产，以及质量控制的等等所需的相关文件。

## Slide 17: 3.2 生成Gerber文件 1.Gerber文件简单介绍
电子CAD文档一般指原始PCB设计文件，文件后缀一般为PcbDoc、SchDoc，而对用户或企业设计部门，往往出于各方面的考虑，提供给生产制造部门电路板的都是Gerber文件。
Gerber文件是所有电路设计软件都可以产生的一种文件格式，在电子组装行业又称为模版文件（stencil.data）,在PCB制造业又称为光绘文件。可以说Gerber文件是电子组装业中最通用最广泛的文件格式。

## Slide 18: 由Altium Designer产生的Gerber文件各层扩展名与PCB原来各层对应关系表如表4-1所示。 表4-1 Gerber文件各层扩展名与PCB原来各层对应关系
AD文件 | Gerber文件 | AD文件 | Gerber文件
顶层Top (copper) Layer | .GTL | 底层Bottom (copper) Layer | .GBL
中间信号层Mid Layer 1, 2, ... , 30 | .G1, .G2, ... , .G30 | 内电层Internal Plane Layer 1, 2, ... , 16 | .GP1, .GP2, ... , .GP16
顶丝印层Top Overlay | .GTO | 底丝印层Bottom Overlay | .GBO
顶掩膜层Top Paste Mask | .GTP | 底掩膜层Bottom Paste Mask | .GBP
Top Solder Mask | .GTS | Bottom Solder Mask | .GBS
Keep-Out Layer | .GKO | Mechanical Layer 1, 2, ... , 16 | .GM1, .GM2, ... , .GM16
Top Pad Master | .GPT | Bottom Pad Master | .GPB
Drill Drawing, Top Layer - Bottom Layer (Through Hole) | .GD1 | Drill Drawing, other Drill (Layer) Pairs | .GD2, .GD3, ...
Drill Guide, Top Layer - Bottom Layer (Through Hole) | .GG1 | Drill Guide, other Drill (Layer) Pairs | .GG2, .GG3, ...

## Slide 19: 2.用Altium Designer输出Gerber文件
(1)执行“File” → “Fabrication Outputs” →“ Gerber Files”命令，打开设置对话框，如图4-30所示。
图4-30 设置对话框
在图4-30中普通“General”标签下面，用户可以选择输出的单位是英寸还是公制，而在格式就有2：3、2：4、2：5三种，这三种选择同样对应了不同的PCB生产精度，一般普通的用户可以选择2：4，当然有的设计对尺寸要求高些，用户也可以选2：5。

## Slide 20: 2.用Altium Designer输出Gerber文件
（2）单击“Layers”标签，用户进行Gerber绘制输出层设置，然后单击“Plot Layers”按钮，并选择“Used On”。然后单击“Mirror Layers”按钮，并选择“All Off”。然后在“Mechanical Layer”标签项选择PCB绘图所用外形的机械层，如图4-31所示。当然在这里用户也可以根据需要或者PCB板的要求来决定一些特殊层是否需要输出，比如单面板和双面板，多层板等等。
图4-31 Gerber绘制输出层设置

## Slide 21
（3）在“Drill Drawing”标签项目钩选上“Plot all used layer pairs”，如图4-32所示。
图4-32 Gerber钻孔输出层设置

## Slide 22
（4）而对于其他选择项目用户采取默认值，不用去设置了，直接单击“OK”按纽退出设置对话框，Altium Designer则开始自动生成Gerber文件，并且同时进入“CAM ”编辑环境，如图4-33所示，显示出用户刚才所生成的Gerber文件。
图4-33 CAM编辑环境

## Slide 23
（5）此时，用户可以进行检查，如果没有问题就可以导出Gerber文件了，先执行“File”下面的“Export”选项，选择“Gerber”，然后在弹出的对话框里面钩上格式为“RS-274-X”，单击“OK”按纽就导出Gerber文件了，如图4-34所示。
图4-34 Gerber导出

## Slide 24
（6）此时用户可以查看刚才生成的Gerber文件，用“我的电脑”在PCB同位置的文件夹可以看见新生成的Gerber文件，如图4-35所示。
图4-35 Gerber输出文件清单

## Slide 25
（7）现在我们还需要导出钻孔文件，用户重新回到PCB编辑界面，执行File →Fabrication Outputs → NC Drill Files命令。.弹出“NC Drill Setup”对话框，如图4-36所示。
图4-36 “NC Drill Setup”对话框

## Slide 26
用户可以选择输出的单位是英寸还是米制，而在格式就有2：3、2：4、2：5三种，这三种选择同样对应了不同的PCB生产精度，一般普通的用户可以选择2：4，当然有的设计对尺寸要求高些，用户也可以选2：5。但是还有一个很关键的就是：对于此处的单位和格式的选择必须和在产生Gerber的选择一致，否则厂家生产的时候叠层会出问题。而其他默认设置单击“OK”，然后在弹出的对话框单击“OK”按钮，确认后就出现了“CAM”的输出界面，此时产生好了钻空文件，如图4-37所示
图4-37 输出界面

## Slide 27: 3.3 创建BOM
1. BOM定义
BOM为Bill of Materials的简称 , 也叫材料清单，它是一个很重要的文件，在物料采购，设计验证样品制作，批量生产等等都需要这个东东，它可以用SCH文件产生出BOM，也可以PCB产生BOM，这里简单介绍用PCB产生BOM的方法。

## Slide 28: 3.3 创建BOM
2. BOM的创建方法
这里简单介绍用PCB产生BOM的方法。
（1）执行 “Reports” → “Bill of Materials”命令，出现“Bill of Materials for PCB Document”对话框，如图4-38所示。
图4-38 BOM输出设置

## Slide 29
使用此对话框，以建立起自己的BOM。在用户想要输出到报告的每一栏中都选中“Show”复选框。从“All Columns”清单选择并拖动标题到“Grouped Columns”清单，以便在BOM中按该数据类型来分组元件。例如，若要以封装来分组，在“All Columns”中选择“Footprint”选项，并拖拽到“Grouped Columns”清单。该报告将据此进行分类。

## Slide 30
（2）在“Export Options”项可以选择文件的格式，是用XLS的电子表格还是TXT的文本样式。在“Export Options”项里面可以选择相应的BOM模板，软件自己附带包括很多种输出，比如设计开发前期的简单BOM样式（BOM Simple.XLT），样品的物料采购BOM样式（BOM Purchase.XLT），生产用BOM样式（BOM Manufacturer.XLT），普通的缺省BOM样式（BOM Default Template.XLT）等等，当然用户也可以自己做一个适合自己的BOM模板，做BOM模板的时候注意变量名称即可，这个东西很简单，在这里就不多介绍了。在“Supplier Options”可以选择数量从而自动计算BOM里面物料的需求用量。

## Slide 31
（3）单击“Export”按钮，弹出保存文件对话框，选择正确路径保存即可。打开该文件如图4-39所示。
图4-39 输出的BOM例子

## Slide 32: 小结：
输出文件
3.1 输出PDF文件
3.2 生成Gerber文件
3.2.1 Gerber 文件简单介绍
3.2.2输出Gerber文件
输出NC Drill 文件
3.3 创建材料清单（BOM）

## Slide 33: 任务作业
1.输出多路滤波器电路的PDF文件。
2.生成多路滤波器电路的Gerber文件。
3.创建多路滤波器电路的BOM表。

## Slide 34
谢谢观看
山东商业职业技术学院
闫 青